CF 2009-05-27

Informacja o planowanym przedsięwzięciu

Informacja o planowanym przedsięwzięciu dołączana do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach  zgodnie z art. 3. ust. 1pkt.5 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz                 o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr. 199 z 7 listopada 2008 r, poz. 1227)

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie  elektrowni wiatrowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą   elektroenergetyczną w rejonie wsi Cmolas na działce nr 4099, działka rolna, klasa IV, obręb Cmolas.

Planowana elektrownia posiada moc nominalną 1,5MW , jest umieszczona na wieży stalowej                   o wysokości 80 m , do napędu generatora asynchronicznego służą śmigła o średnicy 70,5 m.

Elektrownia posadowiona zostanie na stopie fundamentowej o średnicy około 16 m (w zależności od nośności gruntu), oraz cokole o średnicy  4m.

W ramach elementów towarzyszących planuje się budowę trasy linii energetycznej kablowej SN 15kV wraz ze stacją kontenerową położoną przy elektrowni i słupem przy istniejącej linii napowietrznej. Trasa linii kablowej składać się będzie z jednego obwodu. . Przy elektrowni usytuowana będzie stacja kontenerowa pomiarowa o wym. 3 x 3 m na stałe. Do wieży zostaną doprowadzone utwardzone trwale drogi dojazdowe o szerokości 4,5 m. Przewiduje się łuki R 30 i R 15. Plac manewrowy o wymiarach około 20 x 30 m i zatoka postojowa 4,5 x 16 m. Droga dojazdowa z placami i łukami będzie wykonana z kamienia.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenach położonych w obrębie ewidencyjnym Cmolas, przedstawionych w załączniku graficznym. Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Projektowana powierzchnia zwartych obszarów terenu planowanego do wyłączenia z produkcji rolnej i zajęcia w ramach realizacji inwestycji, w tym tereny pod fundamenty elektrowni wiatrowej, place montażowe i drogi dojazdowe nie przekroczą limitów powierzchni gruntów rolnych chronionych przed zmianą przeznaczenia. Powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 300 m2 .

Projektowane obiekty i rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej nie ingerują w istniejący stan zagospodarowania. Teren objęty planowanym przedsięwzięciem stanowią działki rolne bez zabudowy, aktualnie wykorzystywane rolniczo. Dojazd do terenu inwestycji zapewniają drogi publiczne, w tym o nawierzchni utwardzonej oraz drogi gruntowe. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się tereny rolnicze. W dalszym sąsiedztwie znajdują się zabudowania zagrodowe w ramach istniejących siedlisk rolniczych, zabudowa wsi Cmolas oraz Zakład Produkcyjno-Usługowy Cmol-Frut w odległościach oddalonych od przedsięwzięcia.

- Rodzaj technologii

Projektowana elektrownia wiatrowa będzie wytwarzać energię elektryczną odbieraną przez  PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o.. Wyprodukowana energia elektryczna będzie przekazywana do sieci elektroenergetycznej poprzez abonencką stację transformatorową, z której następnie zostanie wyprowadzona przyłączem kablowym do linii energetycznej 15kV znajdującej się na działce

W ramach realizacji elektrowni wiatrowej przewiduje się budowę fundamentów pod elektrownie wiatrową, a także wykonanie sieci podziemnych połączeń kablowych.

Zakłada się, że elektrownia wiatrowa będzie miała moc znamionową 1500 kW.

Na konstrukcję elektrowni wiatrowej składają się trzy zasadnicze elementy:

- wieża posadowiona na żelbetowym fundamencie, w której umieszczona jest sterownia elektrowni,

- gondola, w której umieszczona jest maszynownia elektrowni z generatorem i przekładnią       (w przypadku generatora asynchronicznego),

- wirnik zbudowany z trzech łopat wykonanych z tworzywa sztucznego.

Projektowana elektrownia wiatrowa zostanie posadowiona na wieży o konstrukcji stalowej                    o maksymalnej łącznej wysokości całej konstrukcji 120 m, a maksymalna rozpiętość łopat wirnika wyniesie 70.5 m.

Elektrownia wiatrowa pracuje bezobsługowo, a jej pracą sterować będzie komputer kontrolujący                  i monitorujący, wszystkie operacje dokonywane są automatycznie: zatrzymanie instalacji przy spadku prędkości wiatru poniżej prędkości rozruchowej, wyłączenie instalacji przy prędkości wiatru powyżej prędkości krytycznej, monitorowanie stanu oleju i jego temperatury, ciśnienia hamulca hydraulicznego, itp.

Przewidywany pobór energii elektrycznej oblicza się na 25kW.

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Przewiduje się tylko jeden wariant przedsięwzięcia tj. budowa elektrowni o mocy 1500kW, której producentem jest  firma General Electric Wind Energy. Lokalizacja powstania elektrowni w tym miejscu uzasadniona jest najwyższym punktem n.p.m. w tej okolicy, co z kolei wpływa na najkorzystniejsze warunki produkcji energii. W fazie przedprojektowej analizie poddano różne możliwe typy siłowni wiatrowych. W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono znaczących różnic pomiędzy zakresem oddziaływania akustycznego różnych typów siłowni.

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenia występowania poważnych awarii.

5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie zgodnie z PN oraz warunkami technicznymi prowadzenia robót takie wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii, które nie wykraczałyby poza zwykłe korzystnie ze środowiska. Wszelkie zużyte surowce będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

W związku z realizacją inwestycji przewiduje się wykorzystanie następujących ilości surowców:

- ok. 320 m3 betonu – na potrzeby budowy fundamentu elektrowni,

- ok. 40 ton stali – w postaci gotowych elementów konstrukcji i wyposażenia elektrowni oraz stali zbrojeniowej na potrzeby budowy fundamentu,

- ok. 32 ton materiałów kompozytowych – w postaci gotowych elementów konstrukcji wirnika elektrowni.

- ok. 25 m3  wody przy budowie

W fazie eksploatacji prognozuje się wykorzystanie następujących ilości materiałów:

- ok. 300 l oleju hydraulicznego wymienianego co 7 lat,

- ok. 50 l oleju przekładniowego wymienianego co 7 lata,

- ok. 800 kg oleju transformatorowego, nie podlegającego wymianie przez 20 lat                         (przy założeniu zastosowania transformatora olejowego).

6. Rozwiązania chroniące środowisko

W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia na obecnym etapie prognozuje się zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko jedynie w zakresie ochrony wód powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostałych istotnych zakresach – jak klimat akustyczny i walory krajobrazowe oraz oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego od elektrowni wiatrowych – nie prognozuje się wystąpienia znaczących, ponadnormatywnych oddziaływań, powodujących konieczność stosowania technicznych rozwiązań chroniących środowisko. Zasięg oddziaływań akustycznych wg poziomów dopuszczalnych dla rejonu lokalizacji inwestycji zamknie się w granicach strefy o promieniu ok. 300m wokół projektowanych elektrowni.

Zastosowanie szczelnego systemu gospodarowania olejami i smarami w obrębie turbiny nie dopuści do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb położonych w sąsiedztwie lokalizacji siłowni wiatrowej, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych rozlewów substancji niebezpiecznych dla stanu środowiska wodnego.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

W zakresie oddziaływania na środowisko w wypadku elektrowni wiatrowej występują dwie płaszczyzny relacji „przedsięwzięcie-środowisko” wynikające z procesu realizacji (budowy, uzbrojenia terenu) oraz z funkcjonowania projektowanych urządzeń. Ze względu na specyfikę inwestycji etap realizacyjny będzie okresowy i ograniczony do prac budowlanych, zaś jego skala uzależniona będzie od aktualnych przekształceń środowiska szczególnie związanych z:

- przekształceniem powierzchniowych warstw litosfery;

- trwałymi przekształceniami szaty roślinnej w obrębie terenów przeznaczonych pod zainwestowanie około 300m2 i okresowo w obrębie placów montażowych związanych                  z realizacją inwestycji.

- przejściowymi uciążliwościami akustycznymi oraz zanieczyszczeniami atmosfery pochodzącymi z placu budowy, związanymi z pracą maszyn i ciężkiego sprzętu oraz ze zwiększonego ruchu pojazdów obsługujących plac budowy;

- produkowanymi odpadami pochodzącymi z niwelacji terenu oraz z pozostałych prac budowlanych, w znacznej mierze zostaną one powrotnie wykorzystane w granicach terenu realizowanej inwestycji.

W trakcie budowy elektrowni wiatrowej i niezbędnej towarzyszącej infrastruktury, powstaną odpady budowlane zlikwidowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17: odpady               z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Rodzaj odpadów i ich szacunkowa ilość będzie następująca:

- Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej z grupy 17 01 – poniżej 30 ton,

- Gleba i ziemia (bez zanieczyszczeń substancjami niebezpiecznymi) z grupy 17 05 – poniżej 500 m3,

- Inne odpady z budowy z grupy 17 09 – poniżej 4 ton.

Na etapie funkcjonowania, zakres i charakter oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie będzie odnosił się do warunków życia ludzi, ponieważ zabudowania siedzib ludzkich znajdują się w odległości co najmniej 300m od planowanej inwestycji. Natomiast elektrownia wiatrowa przewidziana w inwestycji emituje hałas na poziomie wymaganym tj. 45dB w odległości poniżej 300m.

W trakcie eksploatacji elektrowni, konieczna będzie okresowa wymiana olejów, niezbędnych do pracy urządzeń technicznych. Substancje te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska                 z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów, są sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne i opatrzone kodem 13 – oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19). Rodzaj, przewidywana ilość i częstotliwość wymiany odpadów przypadających na elektrownię będzie następująca:

- ok. 300 l oleju przekładniowego wymienianego co 7 lata,

- ok. 50 l oleju hydraulicznego wymienianego co 7 lat,

- ok. 800 kg oleju transformatorowego (w przypadku zastosowania transformatora olejowego – wymiana całego urządzenia po 20 latach).

Zasada gospodarowania odpadami zarówno na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia     będzie zgodna z ustawą o odpadach.

Ewentualna likwidacja elektrowni wiatrowej wiąże się z usunięciem całej konstrukcji, łącznie                  z częścią fundamentów oraz z rekultywacją terenu i przywróceniem mu rolniczych wartości. Rodzaj i ilość odpadów powstających na tym etapie to:

- odpady materiałów budowlanych oraz infrastruktury drogowej z grupy 17 01 – poniżej 280 ton,

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych z grupy 17 02 – ok. 0,8 ton,

- odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali z grupy 17 04 – ok. 28 ton,

- inne odpady z budowy z grupy 17 09 – poniżej 7 ton.

W odniesieniu do środowiska przyrodniczego wpływ planowanej inwestycji należy rozpatrywać głównie w zakresie oddziaływań na świat zwierząt, gdzie w wypadku elektrowni wiatrowej  bierze się pod uwagę oddziaływanie na ornitofaunę. Projektowana elektrownia nie znajduję się na trasie przelotu i lęgu ptaków oraz nie znajduję się na terenie Natura2000.

8. Oddziaływanie na dobra kultury

W granicach planowanego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się dobra materialne, w tym dobra kultury objęte ochroną zabytków. W zakresie archeologicznych dóbr kultury w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zidentyfikowane stanowiska archeologiczne. Jest to związane                 z faktem położenia planowanego przedsięwzięcia na terenach rolnych, które nie zostały dotychczas przebadane archeologiczne i w związku z tym nie ma danych dotyczących występowania na tych obszarach stanowisk albo innych dóbr archeologicznego dziedzictwa kulturowego.

9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ze względu na planowaną skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, a przede wszystkim jego lokalizację w znacznej odległości od granic państwa nie prognozuje się wystąpienia oddziaływania na środowisko o transgranicznym charakterze.

10. Obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne obszary wpisane na tzw. Shadow List (obszary proponowane do włączenia do sieci Natura 2000).

Odległość planowanego przedsięwzięcia od obszarów Natura 2000 wynosi około 1500 m. Przedsięwzięcie położone jest:

- poza obszarem Sokołowsko - Wilczowolskiego chronionego krajobrazem

- poza obszarem Mielecko – Kolbuszowsko -  Głogowskim chronionego krajobrazem

- poza obszarami wodno – błotnymi i leśnymi, obszarami górskimi i leśnymi, obszarami objętymi ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, obszarami przylegającymi do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej.