Karta informacyjna przedsięwzięcia

które zamierza zrealizować PPHU GUCIO Andrzej Guźda

Ostrowy Baranowskie   141   36-106 Trzęsówka

załącznik do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla     planowanego przedsięwzięcia – eksploatacja złoża piasku Ostrowy Tuszowskie – Guźda

(zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

- Rodzaj przedsięwzięcia – eksploatacja kopaliny – piasku kwarcowego do celów budowlanych po wykonaniu prac geologicznych i udokumentowaniu zasobów złoża pod nazwą Ostrowy Tuszowskie -Guźda,  położonego na wschód od udokumentowanego ze środków budżetu Państwa w kat. C2 złoża piasku „Ostrowy Tuszowskie”. Przedsięwzięcie  mieści się w grupie przedsięwzięć dla których zgodnie z rozporządzeniem Rady  Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz U. Nr 257 poz 2573 ze zm.), sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane – przedsięwzięcie ma być realizowane  na obszarze objętym ochroną przyrody

- Skala przedsięwzięcia – sukcesywna eksploatacja piasku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji geologicznej, która zostanie opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6.07 2005r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz. U. nr 136, poz. 1151), w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.12.2001r w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin (Dz. U. nr 153, poz.1774 z późniejszymi zmianami), bądź projekcie zagospodarowania złoża(o ile zajdzie konieczność  opracowania projektu). Na treść dokumentacji rzutować będą też uzgodnione kierunki rekultywacji terenów poeksploatacyjnych i ograniczenia wynikające z raportu oddziaływania na środowisko. Skalę przedsięwzięcia będą regulować potrzeby rynku – będzie to czynnik decydujący.

Przewiduje się eksploatację powiązaną z  sukcesywnym – etapowym - wyłączaniem z dotychczasowego użytkowania (las kl. V i VI) areałów rzędu 0,5 – 1,0 ha rocznie i włączanie po wykonaniu rekultywacji takich samych areałów obszarów poeksploatacyjnych – po wykonaniu rekultywacji i ponownym zalesieniu - do użytkowania identycznego jak przed wyłączeniem z użytkowania i eksploatacją.

- Usytuowanie przedsięwzięcia – teren prywatny położony w m. Ostrowy Tuszowskie gm. Cmolas woj. Podkarpackie, obejmujący działki o nr ew : 596/1 - pow. 0,8159 ha, 596/2 – pow. 1,67 ha, 595 – pow. 0,96 ha, 594/1 – pow. 0,72 ha, 594/2 – pow. 0,3153, 593 – 1,46 ha, 592 – 1,65 ha, 591 – 1,22ha,  przedstawione na mapie ewidencji gruntów 1 : 2880 i na mapie sytuacyjno – wysokościowej 1:1 000 w wersji roboczej.

Zaznaczony jest również na innych załącznikach mapowych. Przedmiotowy teren położony jest na uboczu, w odległości kilkuset metrów od zabudowań wsi.

Znajduje się na obszarze Mielecko – Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i jednocześnie w obrębie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 – Dyrektywa- Ostoja Ptasia PLB 180005 Puszcza Sandomierska.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.

- Realizacja przedsięwzięcia spowoduje czasowe zajęcie części nieruchomości – planuje się wyłączanie z dotychczasowego użytkowania (las kl. V i VI) areałów rzędu 0,5-1,0 ha rocznie i włączanie po wykonaniu rekultywacji takich samych areałów obszarów poeksploatacyjnych – po wykonaniu rekultywacji i ponownym zalesieniu, do użytkowania identycznego jak przed wyłączeniem z użytkowania terenów i eksploatacją kopaliny. Nieruchomość na której planuje sie realizację przedsięwzięcia posiada powierzchnię łączną 8,82 ha. Stanowi ją las, głównie sosnowy klasy V i VI.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia zmieni (zmieniać będzie etapowo w miarę postępu eksploatacji)  powierzchnię - rzeźbę użytkowanej w dotychczasowy sposób nieruchomości. Po wykonaniu rekultywacji przywróci jej pierwotny  sposób użytkowania, i jej szatę roślinną.

W czasie realizacji planowanego przedsięwzięcia zostanie sukcesywnie -etapowo- wycięty

cały drzewostan. Będzie on jednak również sukcesywnie odbudowywany w ramach rekultywacji – zalesiania obszarów poeksploatacyjnych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną ( po udokumentowaniu zasobów) wyznaczone tymczasowe drogi do wywozu kopaliny, przebiegające przez działki będące własnością Wnioskodawcy. Docelowo drogi zostaną zlikwidowane, w ich miejscu wyrośnie las.

- Rodzaj technologii

-Eksploatacja złoża piasku Ostrowy Tuszowskie - Guźda, które zostanie udokumentowane

w kat. C1 ,tożsamego ze względu na budowę geologiczną i genezę, ze złożem Ostrowy Tuszowskie które zostało udokumentowane w kat. C2, będzie wymagać najprostszej technologii.

W/g Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1: 50 000 Plansza A - Arkusz 953 Cmolas i objaśnień do tego arkusza, złoże Ostrowy Tuszowskie w kat. C2 należy do złóż „konfliktowych” tylko ze względu na  usytuowanie w obrębie obszaru chronionego.

Eksploatacja złoża piasku Ostrowy Tuszowskie – Guźda, będzie prowadzona systemem ścianowym, przy bezpiecznej wysokości ściany rzędu 2 - 3m, przy zastosowaniu koparek, spycharek, koparko-ładowarek lub ładowarek i transportu kołowego. Ze względu na minimalną miąższość nadkładu, lub jego brak, brak przerostów i jednorodności kopaliny,(patrz złoże Ostrowy Tuszowskie  udokumentowane w kat. C2), nie planuje się żadnej przeróbki pozyskiwanej kopaliny. Z tego też względu nie będą powstawać żadne odpady. Asortyment – kopalina – to piaski 0-2mm- do zapraw, wypraw i gładzi, do betonów i tynków, do piaskowania, dla drogownictwa i przemysłu ceramiki budowlanej.

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie nie ma planu wariantowego. Można porównać je jedynie ze stanem zerowym. Omawiany wariant po zakończeniu jego realizacji będzie różnić od zerowego jedynie rzeźba terenu, przekształconego – obniżonego w wyniku eksploatacji. Sposób zagospodarowania poeksploatacyjnego będzie identyczny.

- Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga poboru wody i użycia energii cieplnej w każdej postaci, czy też energii elektrycznej.

Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia paliw silnikowych do sprzętu i pojazdów używanych w procesie eksploatacji kopaliny. Szacowanie ilości paliw ta na tym etapie byłoby

nieracjonalne.

- Rozwiązania chroniące środowisko

Środowisko w nawiązaniu do treści przedłożonych wyżej nie będzie przy realizacji przedsięwzięcia zagrożone w sposób nadzwyczajny, stąd nie przewiduje się zastosowania chroniących je rozwiązań.

Hałas pojazdów i sprzętu nie będzie hałasem ponadnormatywnym (normy producentów) i na pewno w sposób zasadniczy nie będzie odbiegał od tła wytwarzanego w Puszczy przez odbywający się jej drogami ruch kołowy. Emisja gazów wytwarzanych przez silniki pojazdów też nie będzie odbiegać od tła (SSE Mielec !!!!!!!! i wiatry wiejące z zachodu).

Zakład górniczy i tym samym środowisko będzie monitorowane przez organy nadzoru górniczego, organy administracji geologicznej, oraz organy administracji samorządowej, każdy w zakresie swoich właściwości.

Przedsięwzięcie będzie realizowane tylko i wyłącznie na terenie będącym we władaniu podmiotu, który chce podjąć wydobycie. W celu ochrony gruntów sąsiednich, nie będących we władaniu podmiotu  który chce realizować przedsięwzięcie, zostaną ustanowione , zgodnie z normą górniczą PN-G-02100 pasy ochronne, zabezpieczające działki sąsiednie.

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

- Patrz pkt 5.

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie dotyczy przedsięwzięcia

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Obszar na którym ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Puszczy Sandomierskiej PLB 180005, na terenie objętym Dyrektywa Ptasią.

Dodatkowo leży na terenie utworzonego Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego Mielecko –Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Planowane przedsięwzięcie nie narusza w żadnym stopniu zakazów zawartych w Rozporządzeniu Wojewody Podkarpackiego nr 79/05 z dnia 31.10. 2005r w sprawie Mielecko –Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i zmieniającym to Rozporządzenie Rozporządzeniu z nr 84/05 z dnia 29.11.2005r w sprawie zmiany rozporządzeń Wojewody Podkarpackiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

- Wnioski.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie , ze względu na jego rodzaj, skalę i usytuowanie, a także na przewidzianą do zastosowania technologię nie naruszy żadnej z form ochrony przyrody – nie będzie oddziaływać negatywnie na dłuższą metę na siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, a tym samym na fragment Mielecko –Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w rejonie planowanego przedsięwzięcia.

Ze względu na usytuowanie planowanego przedsięwzięcia, niezbędne jest dokonanie oceny jego oddziaływania  na środowisko.

W nawiązaniu do art.69 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsza karta informacyjna stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia – eksploatacja złoża piasku

Ostrowy Tuszowskie – Guźda.

Drugim załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia – eksploatacja złoża piasku Ostrowy Tuszowskie – Guźda, jest wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.