„Raport  o  oddziaływaniu  na  środowisko  przedsięwzięcia:

„Eksploatacja złoża piasku Ostrowy Tuszowskie - Guźda"

Spis treści

I.	ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU.	3

1.1. Podstawy prawne	4

1.2. Podstawy techniczne	5

1.3. Dokumenty i pisma związane z przedsięwzięciem	5

II.	CEL I ZAKRES RAPORTU	6

2.1. Cel raportu	6

2.2.  Zakres raportu	8

2.3. Informacje o wcześniejszych raportach i opracowaniach oraz posiadanych decyzjach w zakresie budownictwa i ochrony środowiska dotyczących planowanego przedsięwzięcia.	11

III. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.	12

3.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia wraz z opisem sposobu zagospodarowania bezpośredniego sąsiedztwa.	12

3.2. Określenie odległości planowanego przedsięwzięcia od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, terenów i obiektów chronionych.	14

3.3. Omówienie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia.	15

IV. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.	15

4.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania i ewentualnej likwidacji.	15

4.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych.	23

4.3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia (emisja do powietrza, zrzuty ścieków, emisja hałasu, gospodarka odpadami, promieniowanie elektromagnetyczne).	26

V. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY.	45

5.1. Opis podstawowych elementów przyrodniczych środowiska	45

5.2. Opis elementów środowiska poddanych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (w tym obszarów NATURA 2000).	63

VI. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI.	67

VII. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA  W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.	67

VIII. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW.	68

8.1. Opis ogólny wariantów planowanego przedsięwzięcia.	68

8.2. Opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę wraz z uzasadnieniem jego wyboru.	69

8.3. Opis racjonalnego wariantu alternatywnego	70

8.4. Opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru.	71

8.5. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.	72

8.6. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,  dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków i wzajemne oddziaływanie między tymi elementami.	72

IX. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH W RAPORCIE ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA I EMISJI.	75

9.1. Opis metod prognozowania zastosowanych w raporcie.	75

9.2. Opis oddziaływania na jakość powietrza.	75

9.3. Opis oddziaływania na klimat akustyczny.	79

9.4. Opis oddziaływania na wody powierzchniowe.	81

9.5. Opis oddziaływania na wody podziemne.	81

9.6. Opis oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi.	81

9.7. Opis oddziaływania na rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze.	81

9.8. Opis oddziaływania na zdrowie ludzi oraz z punktu widzenia ochrony interesów osób trzecich.	83

9.9. Opis oddziaływania w zakresie wykorzystania terenu i złóż kopalin.	84

9.10. Opis oddziaływania na krajobraz.	84

9.11. Opis oddziaływania na klimat.	84

9.12. Opis oddziaływania na zabytki, krajobraz kulturowy i dobra materialne.	84

9.13. Opis oddziaływania w wyniku wytwarzania odpadów.	84

9.14. Opis oddziaływania pól elektromagnetycznych.	86

9.15. Opis oddziaływania w wyniku stanów awaryjnych, w tym poważnej awarii przemysłowej.	86

9.16. Opis możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.	87

9.17. Opis oddziaływania na obszary NATURA 2000 i  Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu	87

X. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU.	91

XI. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.	91

XII. WSKAZANIE KONIECZNOŚCI USTANOWIENIA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA.	92

XIII. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ.	93

XIV. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE  KARTOGRAFICZNEJ W SKALI ODPOWIADAJĄCEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI ANALIZOWANYCH W RAPORCIE ZAGADNIEŃ ORAZ UMOŻLIWIAJĄCEJ KOMPLEKSOWE PRZEDSTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH ANALIZ  ODDZIAŁYWANIA  PRZEDSIĘWZIĘCIA  NA ŚRODOWISKO	93

XV. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM.	93

XVI. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU.	94

XVII. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT.	94

XVIII. STOPIEŃ I SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA ZAWARTYCH W DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH I INNYCH DECYZJACH WYDANYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA WEDŁUG ARTYKUŁU 72 USTAWY.	95

XIX. WNIOSKI KOŃCOWE.	95

19.1. Warunki do uwzględnienia w trakcie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia	95

19.2. Wnioski dotyczące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	95

19.3. Podsumowanie wniosków	96

19.4. Zagadnienia do uwzględnienia w decyzji środowiskowej	98

XX. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO ELEMENTU RAPORTU.	100

XXI.	ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE I KARTOGRAFICZNE

XXII.	DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ANALIZOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

XXIII.	WYDRUKI OBLICZEŃ KOMPUTEROWYCH

# ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU.

## 1.1. Podstawy prawne

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 25 z 2008 roku poz. 150 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity:   Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 wraz z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia Raportu oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2004 roku (Dz. U. nr 257 poz. 2573 wraz z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska albo środowiska jako całości (Dz. U. nr 122poz. 1055).

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr 39, poz. 251 wraz z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75 poz. 527 wraz z późn. zm).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120 poz. 826).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 z 2005 roku poz. 2202).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 32 z 2006 roku poz. 223).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji praz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 z 2008r. poz. 1291).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 z 2008 roku poz. 1366).

  - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. nr 239 z 2005 roku, poz. 2019 z póź. zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. Nr 92 z 2001 r. poz. 1029).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165 poz. 1359).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16 z 2010 r. poz. 87).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260 z 2005 r. poz. 2181).

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880, wraz z późniejszymi zmianami).

  - Obowiązujące przepisy prawne w zakresie budownictwa i ochrony środowiska.

## 1.2. Podstawy techniczne

- Plan zagospodarowania terenu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.

- Dane dotyczące technologii i sposobu użytkowania obiektu uzyskane od Zamawiającego.

- Program komputerowy OPA_03 „EKO-SOFT” (emisja zanieczyszczeń do powietrza).

- Instrukcja ITB Nr 338/2003: „Metoda określania emisji i immisji hałasu przemysłowego w środowisku – ITB Warszawa 2003r.

- Program komputerowy do obliczania emisji hałasu.

- Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku.

- Polska Norma: PN-ISO 9613-2:2002 – Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania.

- Koncepcja zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia p.n.: „Eksploatacja złoża piasku Ostrowy Tuszowskie - Guźda" na działkach o nr ewid.: 596/1, 596/2, 595, 594/1, 594/2, 593, 592, 591 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie.

## 1.3. Dokumenty i pisma związane z przedsięwzięciem

- Dane dotyczące zagospodarowania terenu i przeznaczenia obiektów.

- Wniosek PPHU GUCIO Andrzej Guźda, Ostrowy Baranowskie 141, 36-106 Trzęsówka; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu.

- Tło zanieczyszczeń powietrza – dane WIOŚ Rzeszów (strona internetowa).

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: RDÓŚ-18-WOOŚ-7048-5-9/2/10/gz z dnia 29.04.2010r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu raportu oddziaływania.

- Mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000

# CEL I ZAKRES RAPORTU

## 2.1. Cel raportu

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie raportu o oddziaływaniu 
na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja złoża piasku Ostrowy Tuszowskie - Guźda" na działkach o nr ewid.: 596/1, 596/2, 595, 594/1, 594/2, 593, 592, 591 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Gmina Cmolas; Powiat Kolbuszowa”

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

PPHU GUCIO Andrzej Guźda

Ostrowy Baranowskie   141   36-106 Trzęsówka

Przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji kopaliny – piasku kwarcowego do celów budowlanych po wykonaniu prac geologicznych i udokumentowaniu zasobów złoża pod nazwą Ostrowy Tuszowskie - Guźda,  położonego na wschód od udokumentowanego ze środków budżetu Państwa w kat. C2 złoża piasku „Ostrowy Tuszowskie”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) [(Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. Nr 158, poz. 1105)]    (

( § 3. 1. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

(  pkt 40) wydobywanie kopalin:

a) ze złoża metodą odkrywkową, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 26 lit. a, z wyłączeniem wydobywania kopalin pospolitych na obszarze o powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i wydobyciu nieprzekraczającym 20.000 m3 rocznie, jeżeli działalność jest prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych i poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze przekraczającym 2 ha, wydobycie kopalin kształtować się będzie na poziomie około 20 000 m3 rocznie. Dodatkowo teren lokalizacji przedsięwzięcia leży w obszarze NATURA 2000 i obszarze chronionego krajobrazu, tak więc wykonanie raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne.

Skala przedsięwzięcia – sukcesywna eksploatacja piasku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji geologicznej, która zostanie opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6.07.2005r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz. U. nr 136, poz. 1151), w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.12.2001r w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin (Dz. U. nr 153, poz.1774 z późniejszymi zmianami), bądź w projekcie zagospodarowania złoża (o ile zajdzie konieczność  opracowania projektu). Na treść dokumentacji rzutować będą też uzgodnione kierunki rekultywacji terenów poeksploatacyjnych i ograniczenia wynikające z raportu oddziaływania na środowisko. Skalę przedsięwzięcia będą regulować potrzeby rynku – będzie to czynnik decydujący.

Przewiduje się eksploatację powiązaną z  sukcesywnym – etapowym – wyłączaniem z dotychczasowego użytkowania (las kl. V i VI) areałów rzędu 0,5 – 1,0 ha rocznie i włączanie po wykonaniu rekultywacji takich samych areałów obszarów poeksploatacyjnych – po wykonaniu rekultywacji i ponownym zalesieniu – do użytkowania identycznego jak przed wyłączeniem z użytkowania i eksploatacją.

Usytuowanie przedsięwzięcia – teren prywatny położony w m. Ostrowy Tuszowskie gm. Cmolas woj. podkarpackie, obejmujący działki o nr ew : 596/1 - pow. 0,8159 ha, 596/2 – pow. 1,67 ha, 595 – pow. 0,96 ha, 594/1 – pow. 0,72 ha, 594/2 – pow. 0,3153, 593 – 1,46 ha, 592 – 1,65 ha, 591 – 1,22ha,  przedstawione na mapie sytuacyjno – wysokościowej.

Przedmiotowy teren położony jest na uboczu, w odległości kilkuset metrów od zabudowań wsi.

Wójt Gminy Cmolas po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie / znak: RDÓŚ-18-WOOŚ-7048-5-9/2/10/gz z dnia 29.04.2010r./ o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Eksploatacja piasku ze złoża „Ostrowy Tuszowskie -Guźda" na działkach o nr ewid.: 596/1, 596/2, 595, 594/1, 594/2, 593, 592, 591 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie.

Celem niniejszego raportu jest dokonanie oceny skutków ingerencji w środowisko związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia, w tym w szczególności jego wpływu na obszary chronione.

## 2.2.  Zakres raportu

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawiera zgodnie z artykułem 66 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji…:

- Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

  - Charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania i ewentualnej likwidacji,

  - Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

  - Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

- Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

- Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

- Opis analizowanych wariantów, w tym:

- Wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

- Wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

- Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

- ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

- powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

- dobra materialne,

- zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

- wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

- Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

- istnienia przedsięwzięcia,

- wykorzystywania zasobów środowiska,

- emisji;

- Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub  kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

- Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska;

- Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

- Przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

- Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

- Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania.

- Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport.

- Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu.

- Nazwisko osób sporządzających raport.

- Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

W „Raporcie…” omówiono również:

- źródła informacji stanowiących podstawy do sporządzania Raportu (podstawy prawne, podstawy techniczne, dokumenty i pisma związane z przedsięwzięciem),

- informacje o wcześniejszych opracowaniach oraz posiadanych decyzjach w zakresie budownictwa i ochrony środowiska dotyczących planowanego przedsięwzięcia,

- dane dotyczące lokalizacji planowanego przedsięwzięcia (opis lokalizacji przedsięwzięcia wraz z opisem sposobu zagospodarowania bezpośredniego sąsiedztwa, określenie odległości planowanego przedsięwzięcia od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, terenów i obiektów chronionych oraz omówienie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia),

- opis stopnia i sposobu uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzjach wydawanych dla przedsięwzięcia wg artykułu 72 ustawy.

Do „Raportu…” dołączono też:

- dokumentację fotograficzną stanu istniejącego z rejonu lokalizacji przedsięwzięcia,

- załączniki graficzne i kartograficzne,

- dokumenty związane z analizowanym przedsięwzięciem,

W Raporcie dokonano analizy potencjalnych oddziaływań na siedliska przyrodnicze 
i gatunki chronione w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu i sieci Natura 2000 oraz spójność sieci Natura 2000, a także rozwiązania minimalizujące wpływ na te gatunki i siedliska, w związku z usytuowaniem przedsięwzięcia na terenie OCHK i obszaru Natura 2000.

W Raporcie uwzględniono wariantowość  przedsięwzięcia, w tym: wariant proponowany przez Wnioskodawcę, racjonalny wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska, z uzasadnieniami ich wyboru wraz z określeniem przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów.

## 2.3. Informacje o wcześniejszych raportach i opracowaniach oraz posiadanych decyzjach w zakresie budownictwa i ochrony środowiska dotyczących planowanego przedsięwzięcia.

Dla analizowanego przedsięwzięcia nie wykonywano dotychczas opracowań 
w zakresie budownictwa i ochrony środowiska.

# III. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

## 3.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia wraz z opisem sposobu zagospodarowania bezpośredniego sąsiedztwa.

Przedmiotem  planowanego przedsięwzięcia jest:

„Eksploatacja piasku ze złoża „Ostrowy Tuszowskie -Guźda" na działkach o nr ewid.: 596/1, 596/2, 595, 594/1, 594/2, 593, 592, 591 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie” -             w granicach: Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Puszcza Sandomierska" (PLB180005) i Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Rysunek 1. Miejsce usytuowania inwestycji w terenie

Obszar objęty opracowaniem, pod względem struktury funkcjonalno-przestrzennej leży w strefie terenów leśnych. Przedmiotowy teren położony jest na uboczu, w odległości kilkuset metrów od zabudowań wsi.

Teren ten graniczy z działkami o następujących numerach ewidencyjnych:

-    od północy z działką o numerze 145,

-    od wschodu z działką o numerze 590,

-    od południa z działką o numerze 2547,

-   od zachodu z działką o numerze 597.

Mapa przedstawiająca granice działek, na których zlokalizowana zostanie inwestycja oraz działki sąsiednie.

Rysunek 2. Miejsce usytuowania inwestycji na mapie gospodarczej

Pod względem regionalizacji przyrodniczo - leśnej opracowanej przez Mroczkiewicza i Tramplera (1992) omawiane tereny lokują się w: VI Małopolskiej Krainie Przyrodniczo -Leśnej, dzielnicy Kotlina Sandomierska.

Według podziału fizyczno-geograficznego opracowanego przez Kondrackiego (1986) tereny te należą do makroregionu Kotliny Sandomierskiej, mezoregionu Płaskowyżu Kolbuszowskiego.

Współrzędne geograficzne centrum działki:

E: 21º38′40.7′′

N: 50º19′22.19′′

X: 276196.37

Y: 688192.7

## 3.2. Określenie odległości planowanego przedsięwzięcia od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, terenów i obiektów chronionych.

Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości  około 800 ÷ 900 m od planowanego przedsięwzięcia w kierunku południowo-wschodnim.

Na terenie lokalizacji analizowanego przedsięwzięcia występują obszary poddane ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie:

- obszaru Natura 2000 – „Puszcza Sandomierska” /kod obszaru PLB 180005/

- Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

W rejonie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia brak jest rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych, pomników przyrody ożywionej i nieożywionej.

## 3.3. Omówienie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia.

Dla rejonu lokalizacji projektowanego przedsięwzięcia brak jest obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

# IV. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

## 4.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania i ewentualnej likwidacji.

4.1.1. Oznaczenie Inwestora przedsięwzięcia, jego adres zamieszkania lub siedziby

Inwestorem przedsięwzięcia jest:  PPHU GUCIO Andrzej Guźda

Ostrowy Baranowskie   141;

36-106 Trzęsówka

4.1.2. Informacja o rodzaju prowadzonej działalności.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji piasku wydmowego z udokumentowanego złoża  „Ostrowy Tuszowskie – Guźda” położonego w granicach działek gruntowych o nr ewid.: 596/1, 596/2, 595, 594/1, 594/2, 593, 592, 591 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, gmina Cmolas. Nieruchomość na której planuje sie realizację przedsięwzięcia posiada powierzchnię łączną 8,82 ha. Stanowi ją las, głównie sosnowy klasy V i VI.

Kopalina eksploatowana będzie w postaci naturalnej, bez stosowania przeróbki mechanicznej. Urobek będzie wywożony z terenu kopalni samochodami ciężarowymi.

Planowana wielkość wydobycia wynosić będzie około 20 tys. m3 piasku rocznie.

Geograficznie teren ten leży w Kotlinie Sandomierskiej, w zachodniej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego.

Górotwór tworzący przedmiotowe złoża to fragment wydmy typu parabolicznego, która zbudowana jest z piasków drobnoziarnistych barwy jasnopopielato-beżowej. Rozciągłość wydmy przebiega z kierunku północnego zachodu na południowy wschód. Podstawa wydmy usytuowana jest na wysokościach: od 189,2 m n.p.m., do 191,2 m n.p.m.

Teren zalegania złoża znajduje się w granicach działek Inwestora. W chwili obecnej teren zalegania złoża jest w całości zalesiony, zakwalifikowany jako siedlisko Boru Mieszanego Świeżego, porośnięty drzewostanem sosny w wieku od 15 do 55 lat, która stanowi drzewostan dominujący. Poza sosną występują domieszki brzozy i dębu.

Pod względem waloryzacji przyrodniczej teren zalegania złoża należy zakwalifikować do obszarów kategorii II, tj. o wysokich walorach przyrodniczych, z uwagi na lokalizację w granicach obszaru prawnie chronionego Natura 2000 „Puszcza Sandomierska", oraz Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

4.1.4. Opis warunków użytkowania terenu w fazie  budowy (realizacji przedsięwzięcia)

4.1.4.1. Opis ogólny

Stan istniejący

Przedmiotowy teren położony jest na uboczu, w odległości kilkuset metrów od zabudowań wsi. Na powierzchni inwestycji przeważa las sosnowy klasy V i VI.

Zdjęcie terenu objętego inwestycją

Północno zachodnia cześć działek znajduje się na wysokości ok. 189 m n.p.m. Jej południowo wschodni kraniec natomiast na wysokości ok. 199 m n.p.m.

Profil ukształtowania terenu dokumentowanej inwestycji

Poniżej zamieszczone zostały zdjęcia terenu lokalizacji przedsięwzięcia wykonane w maju 2010 roku. /Zdjęcia pokazują stan obecny i są ułożone chronologicznie – początek strona południowo-wschodnia; następnie część środkowa i część północno-zachodnia

Widok ogólny na teren kopalni piasku /część południowo-wschodnia/

Widok ogólny na teren kopalni piasku /część środkowo-wschodnia/

Widok ogólny na teren kopalni piasku /część środkowa/

Widok ogólny na teren kopalni piasku /część środkowa/

Widok ogólny na teren kopalni piasku /część północno-zachodnia/

Widok ogólny na teren kopalni piasku /część północno-zachodnia/

Dokumentowane przedsięwzięcie nie jest związane z typowym etapem budowlanym.

W omawianym przypadku proces przygotowawczy do eksploatacji piasku wymagał będzie  usunięcia drzew porastających wydmę. W trakcie wycinki używane będą siekiery, a w przypadku większych drzew piły motorowe. Pozyskane w ten sposób drewno będzie ładowane na samochody ciężarowe i wywożone z lasu.

Skalę przedsięwzięcia będą regulować potrzeby rynku – będzie to czynnik decydujący. Szacuje się, że będzie to około 20 tyś. m3/rok.

Przewiduje się eksploatację powiązaną z  sukcesywnym – etapowym - wyłączaniem z dotychczasowego użytkowania (las kl. V i VI) areałów rzędu 0,5 – 1,0 ha rocznie i włączanie po wykonaniu rekultywacji takich samych areałów obszarów poeksploatacyjnych – po wykonaniu rekultywacji i ponownym zalesieniu - do użytkowania identycznego jak przed wyłączeniem z użytkowania i eksploatacją.

Teren zalegania złoża jest w większości zalesiony, zakwalifikowany jako siedlisko Boru Mieszanego Świeżego, porośnięty drzewostanem sosny w wieku od 15 do 65 lat, która stanowi drzewostan dominujący. Poza sosną występują domieszki brzozy i dębu.

Zgodnie z przeprowadzoną w roku 2010 inwentaryzacją przyrodniczą  na tym terenie nie stwierdzono dziko występujących grzybów oraz roślin objętych ochroną gatunkową. /Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przedstawione zostały w rozdziale 5.1.7 opracowania/.

Wobec powszechności występowania borów mieszanych na terenie naszego kraju Querco robori-Pinetum  nie należy do kategorii zagrożonych zespołów leśnych Polski. Z tych też względów zbiorowisko to nie podlegało przyrodniczej inwentaryzacji, jaką Lasy Państwowe prowadziły w ramach programu Natura 2000.

W przypadku kontynuowania obecnego sposobu zagospodarowania terenu /niepodejmowania przedsięwzięcia/, na działkach tych będzie prowadzona gospodarka leśna. Z uwagi na bardzo słaby stan zdrowotny oraz znaczną dewastację drzewostanu porastającego dokumentowane działki konieczna jest jego przebudowa. Drzewostan ten bowiem wykazuje znaczne uszkodzenia przemysłowe, w związku z tym jest bardzo osłabiony oraz złej jakości. Brak jest na dokumentowanym terenie drzew, które byłyby wartościowe lub cenne pod względem przyrodniczym.

Jak już wyżej wspomniano przeznaczone do wyrębu drzewa to głównie sosna w wieku od 15 do 65 lat /zdj. str. 18 - 20/.

Na tym etapie można wyodrębnić następujące rodzaje potencjalnej uciążliwości:

a.	Uszkodzenia w zakresie powierzchni ziemi:

- naruszenie powierzchni ziemi

b.  Oddziaływania akustyczne:

- emisja hałasu powodowana przez piły motorowe,

- emisje hałasu z silników samochodowych.

c.	Zanieczyszczenie powietrza:

- emisja niezorganizowana zanieczyszczeń do powietrza powodowana przez pracę silników spalinowych pił motorowych i środków transportu,

d.	Oddziaływanie na świat roślinny i zwierzęcy:

- częściowe zniszczenie pokrywy roślinnej, wypłoszenie zwierząt.

f.	Oddziaływania na krajobraz:

- zmiany w kompozycji krajobrazu,

Oddziaływania powyższe są integralnie związane z zakresem przedsięwzięcia i w zasadzie nie mogą być wyeliminowane.

Zasięg w/w zagrożeń w czasie budowy jest ograniczony w czasie i przestrzeni – nie decyduje w sposób trwały o stanie środowiska w rejonie analizowanego obszaru lokalizacji przedsięwzięcia (po zakończeniu budowy ten rodzaj oddziaływania na środowisko nie będzie występował).

4.1.4.2. Przewidywane ilości powstających odpadów

Na etapie przygotowania przedsięwzięcia do eksploatacji /wydobywania piasku/ nie przewiduje się powstawania odpadów. Wierzchnia warstwa gleby zostanie wykorzystana do rekultywacji /ulegnie więc tylko przemieszczeniu/. Warstwa nadkładu jest jednak bardzo niewielka, stąd też ewentualne pryzmy po jego zdjęciu nie będą wielkie.

4.1.4.4. Wnioski w zakresie korzystania ze środowiska na etapie przygotowania do eksploatacji.

Na etapie przygotowania do eksploatacji nastąpią zagrożenia związane z:

  - emisją niezorganizowaną hałasu pochodzącego od pił motorowych i samochodów wywożących wycięte drzewa,

  - emisją niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza powodowaną przez pracę silników spalinowych pił motorowych i środków transportu,

  - częściowym zniszczeniem pokrywy roślinnej.

4.1.5. Opis warunków użytkowania terenu w fazie ewentualnej likwidacji obiektu.

Eksploatacja złoża „Ostrowy Tuszowskie - Guźda” trwać będzie przez okres około 6-7  lat. Rocznie zajmowany będzie obszar około 1 - 2ha i taki sam poddany zostanie rekultywacji.

Po tym okresie wykonana zostanie rekultywacja terenu poprzez nasadzenie drzew /głownie sosny/, t.j. nastąpi przywrócenie terenu do jego pierwotnego stanu.

4.1.6. Opis warunków użytkowania terenu w fazie eksploatacji lub użytkowania

W związku z prowadzeniem eksploatacji złoża piasku zagrożenia dla środowiska związane będą z:

  - emisją niezorganizowaną hałasu pochodzącego od silników maszyn górniczych /koparek i ładowarek/ i samochodów wywożących piasek,

  - emisją niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza powodowaną przez pracę silników spalinowych maszyn górniczych i środków transportu,

Zagrożenia te będą istotne jedynie z punktu widzenia ochrony flory i fauny, głównie  z uwagi na fakt, że dokumentowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie obszarów chronionych przyrodniczo.

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zabytki, obiekty chronione, zdrowie czy życie ludzi, ze względu na brak w pobliżu tego rodzaju obiektów. Odległość działki, na której prowadzone będzie wydobycie piasku od najbliższych zabudowań mieszkalnych wynosi około 800 ÷ 900m w linii prostej.

## 4.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych.

##### 4.2.1.	Opis ogólny przedsięwzięcia.

Eksploatacja złoża piasku Ostrowy Tuszowskie – Guźda, będzie prowadzona systemem ścianowym, przy bezpiecznej wysokości ściany rzędu 2 - 3m. Ze względu na minimalną miąższość nadkładu, lub jego brak, brak przerostów i jednorodności kopaliny, nie planuje się żadnej przeróbki pozyskiwanej kopaliny. Z tego też względu nie będą powstawać żadne odpady. Asortyment – kopalina – to piaski w asortymencie 0 ÷ 2mm;  do zapraw, wypraw i gładzi, do betonów i tynków, do piaskowania, dla drogownictwa i przemysłu ceramiki budowlanej.

W procesie produkcyjnym zastosowane zostaną typowe maszyny do robót ziemnych i transportowych takie jak:

- koparka hydrauliczna jednonaczyniowa,

- spycharka gąsienicowa,

- ładowarka hydrauliczna kołowa

- samochody ciężarowe różnych marek.

W praktyce przy stosunkowo niewielkim poziomie wydobycia piasku wykorzystywana będzie jedynie ładowarka kołowa.

Proces realizacji przedsięwzięcia przebiegał będzie w trzech fazach, wyszczególnionych poniżej:

  - Faza robót przygotowawczych i udostępniających złoże kopaliny, polegająca na etapowej wycince drzew i etapowym zdejmowaniu nadkładu znad warstwy piasku przewidzianego do eksploatacji w określonym okresie [np. 2-ch miesięcy] oraz przemieszczeniu go na zwałowiska, a w następnej kolejności na zacięciu złoża, tzn. na udostępnieniu pokładu kopaliny do eksploatacji na skalę przemysłową.

  - Faza robót eksploatacyjnych, polegająca na wybieraniu metodą odkrywkową udokumentowanych zasobów piasku zgodnie z zasadami techniki górniczej i z zachowaniem przepisów bhp, przez koparki podsiębierne lub ładowarki wraz z załadunkiem na środki transportowe odbiorców.

  - Faza robót likwidacyjnych i rekultywacji terenu, polegająca na wyrównaniu czaszy wyrobiska poeksploatacyjnego oraz zagospodarowaniu terenu zgodnie z projektem rekultywacji. Przewiduje się rekultywację terenów poeksploatacyjnych omawianego przedsięwzięcia w kierunku zalesienia sadzonkami sosny zwyczajnej.

Prowadzenie działalności przemysłowej w zakresie eksploatacji kopalin wymaga zatrudnienia załogi zakładu górniczego oraz użycie maszyn kopalnianych i środków transportu.

Załoga zakładu powinna mieć zapewnione właściwe warunki pracy poprzez wyposażenie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz przygotowanie zaplecza socjalnego zapewniającego odpowiednie warunki socjalne, w zależności od pory roku.  W zakładzie górniczym woda wykorzystywana będzie wyłącznie do celów higieniczno-sanitarnych przez zatrudnionych pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami §13 Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. z 2003r nr 169, poz. 1650] – „Pracodawca jest zobowiązany zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych”.

Zgodnie z §13 ust. 2 pkt. 3 w/w rozporządzenia ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza, / w warunkach projektowanego przedsięwzięcia/, niż: 30 litrów dziennie.

Przewidywane zatrudnienie w omawianym zakładzie górniczym osiągnie docelowo  3-ch pracowników. Wobec powyższego dzienne zapotrzebowanie wody do celów higieniczno-sanitarnych wyniesie około 90 litrów. Woda ta będzie dostarczana w szczelnych pojemnikach przez Przedsiębiorcę.

Zanieczyszczenia bytowe w postaci wody brudnej po umyciu ciała przez pracowników oraz zanieczyszczenia wydzielnicze gromadzone będą w ubikacji TOI-TOI, dezynfekowanej ogólnie dostępnymi środkami chemii gospodarczej.

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy stałych obiektów budowlanych. Zaplecze socjalne dla pracowników zostanie urządzone w mobilnym obiekcie zaplecza budowy [barakowozie].

## 4.3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia (emisja do powietrza, zrzuty ścieków, emisja hałasu, gospodarka odpadami, promieniowanie elektromagnetyczne).

###### 4.3.1.	Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Opis źródeł emisji i emitorów

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w trakcie eksploatacji obiektu jest praca następujących urządzeń:

- Koparka hydrauliczna – szt. 1

- Spycharka gąsienicowa – szt. 1

- Ładowarka kołowa – szt. 1

Źródłem są również środki transportowe (wywóz kruszywa).

Ze względu na niewielką ilość pojazdów poruszających się po terenie obiektu - podjeżdżających do załadunku i wyjeżdżających z terenu kopalni – / około 1 ÷2 pojazdów na godzinę; 10 ÷ 12 pojazdów dziennie, źródła te nie mają istotnego wpływu na stan atmosfery. Ponieważ będą to głównie pojazdy napędzane olejem napędowym /podobnie jak maszyny używane do wydobycia i załadunku piasku/ w obliczeniach emisji zanieczyszczeń do powietrza zwiększono wskaźniki emisji z silników maszyn górniczych o 30 %.

### A. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

A1. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z procesów przemieszczania i załadunku piasku – emisja niezorganizowana.

W procesie przemieszczania i załadunku piasku wydmowego /”żółtego”/ emisja zanieczyszczeń pyłowych praktycznie nie występuje.

#### A2. Emisja związana ze spalaniem paliw w silnikach spalinowych pojazdów poruszających się po terenie kopalni oraz agregatu prądotwórczego opalanego olejem napędowym.

| L.p. | Nazwa maszyny, urządzenia | Ilość [szt.] | Rodzaj paliwa | Zużycie godzinowe [l/h] | Maksymalny czas pracy w ciągu doby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koparka hydrauliczna | 1 | Olej napędowy | 9,0 | 12 |
| 2 | Spycharka gąsienicowa | 1 | Olej napędowy | 15,0 | 8 |
| 3 | Ładowarka kołowa | 1 | Olej napędowy | 9,0 | 12 |

Sumaryczne zużycie oleju napędowego wyniesie około: 33,0 l/godz.

Średnia gęstość oleju napędowego = 0,85kg/l

| L.p. | Nazwa maszyny, urządzenia | Ilość [szt.] | Rodzaj paliwa | Zużycie godzinowe [kg/h] | Maksymalny czas pracy w ciągu doby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koparka hydrauliczna | 1 | Olej napędowy | 7,65 | 12 |
| 2 | Spycharka gąsienicowa | 1 | Olej napędowy | 12,75 | 8 |
| 3 | Ładowarka kołowa | 1 | Olej napędowy | 7,65 | 12 |

Sumaryczne zużycie oleju napędowego wyniesie około: 27,8 kg/h.

B) Obliczenia emisji zanieczyszczeń związanej ze spalaniem paliw w silnikach maszyn górniczych poruszających się po terenie kopalni zasilanych olejem napędowym

W celu oszacowania wpływu spalin na stan zanieczyszczenia powietrza  w rejonie lokalizacji zastosowano następującą metodykę obliczeniową:

- zewidencjonowano ilość pojazdów i urządzeń spalających olej napędowy, a na tej podstawie określono maksymalne godzinowe zużycie paliwa, dla poszczególnych jednostek,

- określono maksymalną szacunkową ilość spalanego oleju napędowego,  a następnie obliczono spodziewaną wielkość emisji zanieczyszczeń.

Zużycie paliwa (oleju napędowego) podczas wjazdu i wyjazdu pojazdów ciężarowych wywożących kopalinę oszacowano na maksymalnie 30 %  ilości spalanego paliwa przez urządzenia, maszyny i pojazdy pracujące na terenie kopalni i o taką ilość zwiększono jego godzinowe zużycie.

Wszystkie pojazdy i urządzenia napędzane będą olejem napędowym.

Charakterystyka spalanego paliwa:

- Olej napędowy jest paliwem przeznaczonym do silników wysokoprężnych             z zapłonem samoczynnym. Jest mieszaniną węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych, wydzielonych z ropy naftowej w procesach destylacyjnych. Destylaty oleju napędowego mają temperatury wrzenia znacznie wyższe (180 - 350°C) niż destylaty, z których produkuje się benzynę. Z uwagi na dużą zawartość siarki w tych destylatach, konieczne jest jej usuwanie poprzez obróbkę wodorową w procesach katalitycznych (hydrorafinacja).

Oleje napędowe to również produkty otrzymywane z frakcji pozostałych po destylacji, ale w tym wypadku konieczne są katalityczne procesy rozkładowe (kraking katalityczny, hydrokraking). Skład i wzajemne proporcje węglowodorów zawartych w olejach napędowych są różne w zależności od charakteru przerabianej ropy oraz od procesów technologicznych zastosowanych przy ich produkcji.

Ze względu na sposób zapłonu mieszanki olejowo-powietrznej w silnikach, który ma charakter nie iskrowy lecz temperaturowy, w przypadku silników na to paliwo nie występuje problem niekontrolowanego spalania paliwa (tzw. stukania). Stąd ustalanie liczby oktanowej dla olejów nie ma sensu. Kluczowym parametrem dla tych paliw jest natomiast zdolność do szybkiego samozapłonu pod wpływem wysokiej temperatury, której miarą jest liczba cetanowa.

W skład oleju napędowego może wchodzić wiele komponentów, ale najważniejsze z nich to:

- nafta, lekki olej napędowy (LON),

- średni olej napędowy (SON),

- ciężki olej napędowy (CON),

- hydrorafinowany olej napędowy (HON),

- olej napędowy z hydrokrakingu (HCON),

- olej napędowy z krakingu katalitycznego (LCO),

- dodatki poprawiające własności zimowe, dodatki uszlachetniające.

Spaliny silnika Diesla są to mieszaniny kilkuset związków chemicznych powstających w wyniku niedoskonałego spalania oleju napędowego i silnikowego, a także zawartych w nich dodatków i zanieczyszczeń. Te niepożądane produkty wydzielają się do atmosfery w postaci gazów oraz w postaci cząstek stałych. W skład fazy gazowej wchodzą węglowodory alifatyczne i ich nitrowe pochodne, węglowodory aromatyczne, a także tlenki azotu, siarki oraz węgla. Węgiel elementarny (pierwiastkowy) jest głównym składnikiem cząstek stałych, na których powierzchni są zaadsorbowane związki organiczne i nieorganiczne, głównie siarczany. Emisja cząstek stałych o różnych wymiarach i różnym kształcie jest zjawiskiem charakterystycznym dla silników Diesla.

Węglowodory parafinowe, węglowodory aromatyczne, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i ich nitrowe pochodne, aldehydy, pochodne fenolu, aminy aromatyczne, estry i alkohole wchodzą w skład organicznej frakcji rozpuszczalnej cząstek stałych. Związki te stanowią około 15 ÷ 45% ich masy. Natomiast frakcja nierozpuszczalna zawiera sadzę oraz związki siarki i metale pochodzące głównie z produktów ścierania elementów silników.

Proporcje pomiędzy węglem pochodzenia organicznego i nieorganicznego w spalinach zależą od bardzo wielu czynników, a przede wszystkim od rodzaju oleju napędowego, typu silnika, czasu trwania cyklu spalania, stanu technicznego silnika, sposobu pracy operatora/kierowcy oraz zastosowanych urządzeń ograniczających emisję. Z reguły węgiel elementarny stanowi większą część masy cząstek stałych w spalinach silników Diesla (DCS) niż rozpuszczalna frakcja organiczna.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne stanowią jeden ze składników aerozolu spalin Diesla. Różnice mas cząsteczkowych WWA oraz podstawowych właściwości związków tej grupy są znaczne. Dlatego WWA pochodzące ze spalin silnika Diesla mogą występować w powietrzu środowiska pracy zarówno w fazie gazowej jak i w postaci cząstek stałych.

Spalanie i jego produkty.

Olej napędowy jest mieszaniną węglowodorów różniących się budową chemiczną i wynikającymi z tego własnościami chemicznymi. Węglowodory podczas spalania ulegają rozpadowi na składniki podstawowe: węgiel i wodór.

Spalanie jest zupełne, jeśli produktami reakcji są związki, które nie mogą ulec dalszemu utlenianiu. Warunkiem koniecznym do zupełnego spalenie jest odpowiednia ilość tlenu. Przy spalaniu zupełnym wodór łączy się z tlenem tworząc cząsteczki wody, występującej w postaci pary ze względu na podwyższona temperaturę wydechu, co możemy zapisać następująco: H2 + ½ O2 = H2O

Węgiel łącząc się przy spalaniu zupełnym z tlenem tworzy dwutlenek węgla co zapisujemy następująco: C + O2 = CO2

Jednak spalanie zupełne w praktyce nie występuje. W rzeczywistych warunkach mamy do czynienia ze spalaniem niezupełnym i to paliwa zawierającego szereg dodatków i zanieczyszczeń. Dlatego idealny model wspomniany powyżej, czyli tylko H2O i CO2 w spalinach nie występuje. Mamy za to w spalinach:

Azot N2

Tlen O2

Dwutlenek węgla CO2

Węglowodory HC

Tlenki azotu NOx

Składniki spalin:

Azot (N2) - produkt zużycia tlenu zawartego w mieszance paliwowo-powietrznej. Gaz niegroźny dla zdrowia. Jest składnikiem powietrza.

Tlen (O2) - jego ilość jest uzależniona od tego, ile pozostało go z mieszanki paliwowo-powietrznej, jego zawartość w spalinach wynosi ok. 1%. Gaz niegroźny dla zdrowia. Podobnie jak azot jest składnikiem powietrza.

Dwutlenek węgla (CO2) - nie jest gazem trującym, powoduje jednak efekt cieplarniany; jego zawartość w spalinach wynosi ok. 14-16%.

Tlenek węgla (CO) - produkt nie dokończonego spalania węgla w wyniku zbyt małej ilości tlenu oraz zbyt krótkiego czasu spalenia. Jest bezbarwnym i bezwonnym gazem trującym, a jego zawartość w spalinach wynosi ok. 10% .

Węglowodory (HC) - są to nie spalone lub tylko częściowo spalone cząstki paliwa. Przyczyny ich powstania są takie same jak tlenku węgla. Są związkami szczególnie trującymi, mają działanie rakotwórcze oraz przyczyniają się do powstania smogu.

Tlenki azotu (NOx) - przede wszystkim przyczyniają się do powstania smogu. Stanowią jego główny składnik. Tlenki azotu są również trującym składnikiem spalin.

Związki ołowiu i siarki - składniki pochodzące z dodatków i zanieczyszczeń paliw, uchodzą również za kancerogenne (rakotwórcze) oraz przyczyniają się do umierania lasów (tzw. kwaśne deszcze). Związki siarki powodują korozję silnika i układu wydechowego. Im więcej siarki w paliwie tym gorzej. Niestety kontrole paliw na polskich stacjach paliw wciąż bardzo często wykazują, że sprzedawane paliwo ma przekroczoną zawartość siarki i to wielokrotnie.

Spaliny z silników Diesla zawierają znacznie więcej cząstek stałych. Do cząstek stałych zaliczmy: krople paliwa, krople oleju smarującego, związki siarki oraz sadzę. Większość cząstek stałych stanowi jednak sadza. Sama sadza nie jest toksyczna ma jednak tę wadę, że nasiąka różnymi toksycznymi składnikami, a przede wszystkim węglowodorami aromatycznymi, które są rakotwórcze.

#### Uśrednione parametry oleju napędowego

| Paliwo | C% | H% | S% | O% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olej napędowy | 86,2 | 13,6 | 0,17 | 0 |

Ze względu na dużą ilość czynników, jak i znaczny zakres ich zmienności bardzo trudno jest wyznaczyć ilość substancji toksycznych emitowanych przez silniki pojazdów do atmosfery. Na podstawie znanych wartości średniego statystycznego składu mieszanki dla poszczególnych rodzajów silników i odpowiadających im wartości emisji substancji oszacowano sumaryczną emisję (wg J.Jakubowski – „Motoryzacja a środowisko”). Poniżej zamieszczona tabela przedstawia przeciętny skład spalin silnikowych.

Przeciętny skład spalin silnikowych (w % objętościowo)

| Składnik | Silniki o zapłonie iskrowym | Silniki wysokoprężne | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| Azot | 24-77 | 76-78 | nietoksyczny |
| Tlen | 0,3-8 | 2-18 | nietoksyczny |
| Para wodna | 3,0-5,5 | 0,5-4 | nietoksyczny |
| Dwutlenek węgla | 5,0-12 | 1-10 | nietoksyczny |
| Tlenek węgla | 0,5-10 | 0,01-0,5 | toksyczny |
| Tlenki azotu | 0,0-0,8 | 0,0002-0,5 | toksyczny |
| Węglowodory | 0,2-3 | 0,009-0,5 | toksyczny |
| Sadza | 0,0-0,04 | 0,01-1,1 | toksyczny |
| Aldehydy | 0,0-0,2 | 0,001-0,009 | toksyczny |

*** Ilość emitowanego SO2 zależy od zawartości siarki w paliwie.

Wskaźniki emisji w g/kg spalanego oleju napędowego są następujące:

* na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych  w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki. (Dz. U. z 2005r. Nr 202, poz. 1681)

| Wyszczególnienie | SO2 | NO2 | CO | pył | CxHx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samochody ciężarowe, koparki, ładowarki, spycharki z silnikami ZS o masie całkowitej > 16 Mg | 0.3** | 3.7** | 23** | 1.4** | 1.9** |

** są to tzw. wskaźniki dla emisji maksymalnej, dla emisji średniej wskaźniki są o 50% niższe

Całkowita godzinowa emisja zanieczyszczeń wyniesie

| L.p. | Wyszczególnienie | Emisja kg / h |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0,011 |
| 2 | NO2 | 0,133 |
| 3 | CO | 0,828 |
| 4 | Pył | 0,051 |
| 5 | Cx Hx | 0,068 |

Dla określenia wpływu emisji spalin na tereny otaczające obszar, na którym zlokalizowana będzie kopalnia podzielono na następujące źródła:

- Koparka hydrauliczna

- Spycharka gąsienicowa

- Ładowarka kołowa

Dla uproszczenia obliczeń przyjęto jednakowe udziały emisji dla poszczególnych źródeł (pojazdy będą przemieszczały się po terenie kopalni)

| L.p. | Wyszczególnienie | Emisja maksymalna na jeden punkt obliczeniowy kg / h |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0,004 |
| 2 | NO2 | 0,045 |
| 3 | CO | 0,240 |
| 4 | Pył | 0,017 |
| 5 | Cx Hx | 0,023 |

Zestawienie parametrów emitorów

| Nr em. | Źródło emisji | Rodzaj emisji | X | Y | H [m] | D [m] | Typ emitora * | Temp. [( K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Koparka hydrauliczna | Emisja spalin ze spalania oleju nap. | 640 | 160 | 0,5 | 0,05 | z | 295 |
| E2 | Ładowarka kołowa | Emisja spalin ze spalania oleju nap | 660 | 180 | 0,5 | 0,05 | z | 295 |
| E3 | Spycharka gąsienicowa | Emisja spalin ze spalania oleju nap | 680 | 160 | 0,5 | 0,05 | z | 295 |

*   – pionowy otwarty, z – poziomy lub zadaszony

Obliczenie stanu zanieczyszczenia powietrza

Metodyka oceny stanu zanieczyszczenia powietrza określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002r. [ Dz. U. Nr 1 z 2003r., poz.12 ].

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wpływają:

- rodzaj i ilość emitowanych zanieczyszczeń

- sposób odprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery

- warunki meteorologiczne i topograficzne

Poza emisją podstawowe parametry techniczne decydujące o wielkości stężeń w otoczeniu to:

- wysokość i średnica emitora

- prędkość wylotowa odprowadzanych gazów

- temperatura gazów przy wylocie

Inne parametry decydujące o poziomie stężeń:

- kierunek i prędkość wiatru

- stan równowagi atmosfery

- aerodynamiczna szorstkość terenu

- pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże

- wymywanie zanieczyszczeń przez opady

- przemiany zanieczyszczeń w atmosferze

- górna inwersja temperatury [ grubość warstwy mieszania ]

- krzywoliniowy ruch mas powietrza [ wynikający z siły Corliolisa, związany                  z ruchem obrotowym ziemi ]

- kumulacja zanieczyszczeń w chmurach.

Matematyczne modele rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oparte są o empiryczne rozwiązania różniczkowych równań dyfuzji Pasquille’a dla zanieczyszczeń gazowych i pyłu zawieszonego oraz Krieba do wyznaczania opadu pyłów na powierzchnię ziemi.

Wartości dopuszczalnych norm zanieczyszczeń dla substancji emitowanych w związku z eksploatacją projektowanego przedsięwzięcia zestawiono w poniższej tabeli:

| Zanieczyszczenie | Numer CAS | D1 [(g/m3] | Da [(g/m3] | R [(g/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditlenek azotu | 10102-44-0 | 200,0 | 40,0 | 16,0 |
| Ditlenek siarki | 7446-09-5 | 350,0 | 30,0 | 5,0 |
| Pył zawieszony PM10 | - | 280,0 | 40,0 | 25,0 |
| Tlenek węgla | 630-08-0 | 30000,0 | - | - |
| Benzen | 71-43-2 | 30 | 5 | 1,2 |
| Toluen | 108-88-3 | 100 | 10 | 1,0 |
| Węglowodory alifatyczne | - | 3000,0 | 1000,0 | 100,0 |
| Węglowodory aromatyczne | - | 1000,0 | 43,0 | 4,3 |

W/w dane obrazują istniejący stan zanieczyszczenia powietrza na terenie wokół analizowanego przedsięwzięcia, a więc uwzględniają też dotychczasowe oddziaływanie istniejących sąsiadujących obiektów (np. lokalne kotłownie, ruch pojazdów po drogach, emisja zanieczyszczeń z obiektów przemysłowych).

Z rozkładu wiatrów wynika, że w analizowanym rejonie najczęściej występują wiatry z kierunku zachodniego  i południowo-zachodniego.

Aerodynamiczna szorstkość terenu

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 wyznacza się w zasięgu 50hmax według wzoru:

Tablica: Wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu z0

| Lp. | Typ pokrycia terenu | Współczynnik Z0 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | woda | 0,00008 |
| 2 | łąki, pastwiska | 0,02 |
| 3 | pola uprawne | 0,035 |
| 4 | sady, zarośla, zagajniki | 0,4 |
| 5 | lasy | 2,0 |
| 6 | zwarta zabudowa wiejska | 0,5 |
| 7 | miasto do 10 tys. mieszkańców | 1,0 |
| 8 | miasto 10-100 tys. mieszkańców |  |
| 8.1 | - zabudowa niska | 0,5 |
| 8.2 | - zabudowa średnia | 2,0 |
| 9 | miasto 100-500 tys. mieszkańców |  |
| 9.1 | - zabudowa niska | 0,5 |
| 9.2 | - zabudowa średnia | 2,0 |
| 9.3 | - zabudowa wysoka | 3,0 |
| 10 | miasto powyżej 500 tys. mieszkańców |  |
| 10.1 | - zabudowa niska | 0,5 |
| 10.2 | - zabudowa średnia | 2,0 |
| 10.3 | - zabudowa wysoka | 5,0 |

Z analizy planimetrycznej oraz zastosowanego powyżej wzoru wynika, że na analizowanym terenie współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu będzie wynosił w przybliżeniu Z0 = 2,0

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń:

| Lp. | Wyszczególnienie | Oznaczenie numeryczne substancji - numer CAS | D1 [μg / s] | Da [μg / s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 7446-09-5 | 350 | 30 |
| 2 | pył <10μ | --- | 280.0 | 40.0 |
| 3 | CO | 630-08-0 | 30000.0 | ---- |
| 4 | NO2 | 10102-44-0 | 200.0 | 40.0 |
| 5 | Węglowodory (suma) | --- | 2000,0 | 1000 |

* Według załącznika Nr 1 do Rozporządzenia. Ministra Środowiska  z dnia 05.12.2002r.

[ Dz. U. Nr 1 z 2003r., poz. 12 ].

Zakres obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza

- Zakres skrócony:

Skrócony zakres obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza stosuje się w przypadku jednego emitora lub zespołu emitorów, z których został utworzony został emitor zastępczy, przy zachowaniu warunku:

Smm  ( 0.1 D1

- zespołu emitorów, dla których spełniony jest warunek:

( Smm  ( 0.1 D1

przy jednoczesnym zachowaniu dwóch warunków - kryterium opadu pyłu:

a/.  ( Ef  ( 0.0667 * h 3.15     [ mg / s ]

b/. roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg.

to na tym kończy się wymagane dla tego zakresu obliczenia.

- Zakres pełny:

Pełny zakres obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza stosuje się w przypadku emitorów lub ich zespołów nie spełniających warunków dla zakresu skróconego.

Dla pojedynczego emitora lub emitora zastępczego należy sprawdzić, czy zostały spełnione warunki :

Smm   (   D1

Sa      (   Da  - R

Jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, mniejszej niż 10 * h  znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali  lub sanatoriów, to należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości.

Rozróżnia się następujące przypadki:

A/. gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wys. Z,

B/. gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości zmieniającej się co 1 m, począwszy od geometrycznej wysokości najniższego emitora  do wysokości:

Z, jeżeli Hmax ≥ Z,

Hmax, jeżeli Hmax  < Z

Hmax  - oznacza najwyższą efektywną wysokość emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich sytuacji meteorologicznych.

Wszystkie wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się               w pobliżu emitorów nie mogą przekraczać wartości D1.

Częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu należy obliczyć, jeżeli wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów przekraczają wartość D1 lub nie jest spełniony warunek  Smm  (   D1.

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione do 1 godziny jest mniejsza niż 0.274 % czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0.2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.

W celu określenia częstości przekraczania wartości D1 należy obliczyć percentyl S99.8 ze stężeń substancji w powietrzu uśrednionych do 1 godziny. Jeżeli S99.8 jest mniejszy niż wartość odniesienia lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu D1 , to można uznać, że zachowana jest dopuszczalna częstość przekraczania wartości D1, wynosząca 0.2 % czasu w roku.

Założenia do obliczeń stężeń maksymalnych – S1

- Podokresy obliczeniowe

W pracy silników samochodów występuje różnorodna emisja i różne czasy jej występowania /trudne do rzeczywistego oszacowania/, stąd też obliczenia stężeń maksymalnych przeprowadzone zostaną przy następujących założeniach:

| Podokres obliczeniowy | Sezon | Czas trwania [h/rok] | Emitory czynne w podokresie pracy |
| --- | --- | --- | --- |
| I | rok | 3500 | (wszystkie maszyny pracują) |

Obliczenia wykonano dla tzw. emisji maksymalnej.

| L.p. | Wyszczególnienie | Emisja maksymalna na jeden punkt obliczeniowy kg / h |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0,004 |
| 2 | NO2 | 0,045 |
| 3 | CO | 0,240 |
| 4 | Pył | 0,017 |
| 5 | Cx Hx | 0,023 |

Interpretacja wyników obliczeń

Obliczenia stężeń maksymalnych wykonano programem  „OPA 03 w.3.0” Firmy EKO - SOFT Łódź dla pełnego zakresu obliczeniowego.

Wydruki komputerowe obliczeń przedstawiają:

- parametry emitorów przyjęte do obliczeń oraz schematy emisyjne dla poszczególnych     emitorów

- maksymalne wartości stężeń

- wyniki obliczeń  w formie graficznej

Obliczenia wykonano dla poziomu 1,5 m.

WARTOSCI  NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH

----------------------------------------------------------------------------------

|   Wielkość   Miano    Wartość naj-      Wartość         Współrzędne [m]        |

|                       wieksza spośród   odniesienia     punktu wystąpienia     |

|                       obliczonych       lub wartość     największej wartości   |

|                                         dopuszczalna          x        y     z |

==================================================================================

Dwutlenek siarki od 2005 r.

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie I)

ug/m3          44.337                           660     310    0.0

2. Stężenie średnioroczne

ug/m3           0.822          20.000           720     380    0.0

3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1

%             0.0            0.274

(D1 =  350.00 ug/m3 )

----------------------------------------------------------------------------------

Dwutlenek azotu od 2010 r.

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie I)

ug/m3         498.791                           660     310    0.0

2. Stężenie średnioroczne

ug/m3           9.245          40.000           720     380    0.0

3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1

%             1.210          0.200            720     380    0.0

(D1 =  200.00 ug/m3 )

----------------------------------------------------------------------------------

Węglowodory alifatyczne

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie I)

ug/m3         254.938                           660     310    0.0

2. Stężenie średnioroczne

ug/m3           4.725          1000.000         720     380    0.0

3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  3000.00 ug/m3

%             0.0            0.200

----------------------------------------------------------------------------------

Największe wartości immisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych występują  w bezpośredniej odległości od pracujących maszyn (w promieniu do 20m) i tam notowane są przekroczenia wartości dopuszczalnych w zakresie NOx. Zostało to zobrazowane na dołączonych do obliczeń mapach.

Obliczenia zostały wykonane dla warunków ekstremalnych, tzn. przy założeniu ciągłej pracy maszyn przez 14 godzin dziennie równocześnie, co w praktyce nie będzie miało miejsca. Wartość emisji przyjęta do obliczeń została dodatkowo zwiększona o 30% z tytułu poruszających się po terenie kopalni samochodów wywożących piasek.

Należy zaznaczyć, że prognozowanie emisji w warunkach jakie panują na terenie kopalni, tj. przemieszczania się źródeł emisji w zależności od aktualnego miejsca eksploatacji urobku jest trudne i może być obarczone pewnym błędem, dlatego obliczenia należy traktować szacunkowo.

Według definicji jest to tzw. „emisja niezorganizowana”, aby jednak rozpoznać jej wpływ na otoczenie w niniejszym opracowaniu posłużono się pewnymi przybliżeniami pozwalającymi oszacować poziom immisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na terenie kopalni oraz na terenach znajdujących się w jej najbliższym otoczeniu.

Nie oszacowano wielkości emisji pyłu, jaki powstaje w wyniku eksploatacji piasku, gdyż brak jest możliwości /technik/ pozwalających takie szacunki wykonać.

Wnioski końcowe:

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy stwierdzić, że zachowane będą przepisy ochrony powietrza w związku z emisją zanieczyszczeń do środowiska z terenu odkrywkowej eksploatacja piasku wydmowego  ze złoża: „Ostrowy Tuszowskie - Guźda" w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Gmina Cmolas; Powiat Kolbuszowa.

- Poza granicami działek, na których Inwestor będzie prowadził eksploatację piasku  dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń emitowanych ze spalania oleju napędowego nie będą przekroczone.

- Przekroczenia dopuszczalnych stężeń mogą jedynie występować w odległości do 10m od źródeł emisji /pracujących maszyn/.

/zostało to zobrazowane w obliczeniach oraz przedstawione w sposób graficzny na mapach/

Uwagi:

W trakcie prowadzenia eksploatacji piasku, należy zadbać o to, aby stosowany olej napędowy był odpowiedniej /wysokiej/ jakości, a jednostki napędowe /silniki pojazdów, maszyn i urządzeń/ były w pełni sprawne. Pozwoli to na obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wpłynie korzystnie na stan atmosfery otoczeniu zakładu.

###### 4.3.2.	 Pobór wód podziemnych, powstawanie i odprowadzanie ścieków

4.3.2.1. Pobór wód podziemnych

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z poborem wód podziemnych.

4.3.2.2. Powstawanie i odprowadzanie ścieków

A)	Ścieki socjalno - bytowe

W zakładzie górniczym „Ostrowy Tuszowskie - Guźda" woda wykorzystywana będzie wyłącznie do celów higieniczno-sanitarnych przez zatrudnionych pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami §13 Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. z 2003r nr 169, poz. 1650] – „Pracodawca jest zobowiązany zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych”.

Zgodnie z §13 ust. 2 pkt. 3 w/w rozporządzenia ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza, / w warunkach projektowanego przedsięwzięcia/, niż: 30 litrów dziennie.

Przewidywane zatrudnienie w omawianym zakładzie górniczym osiągnie maksymalnie do 3-ch pracowników. Wobec powyższego dzienne zapotrzebowanie wody do celów higieniczno-sanitarnych wyniesie około 90 litrów. Woda ta będzie dowożona w szczelnych pojemnikach przez Przedsiębiorcę.

Zanieczyszczenia bytowe w postaci wody brudnej po umyciu ciała przez pracowników oraz zanieczyszczenia wydzielnicze gromadzone będą w ubikacji TOI-TOI, dezynfekowanej ogólnie dostępnymi środkami chemii gospodarczej.

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy stałych obiektów budowlanych. Zaplecze socjalne dla pracowników zostanie urządzone w mobilnym obiekcie zaplecza budowy [barakowozie].

B)	Ścieki technologiczne

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z wytwarzaniem ścieków technologicznych.

C)	Ścieki deszczowe

Wody opadowe i roztopowe w sposób naturalny są w wchłaniane w piasek na terenie kopalni.

###### 4.3.3.	Emisja hałasu

4.3.3.1. Charakterystyka akustyczna inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji piasku wydmowego z udokumentowanego złoża: „Ostrowy Tuszowskie - Guźda".

W sąsiedztwie analizowanego terenu z czterech stron znajdują się tereny leśne. Lokalizacja inwestycji znajduję się poza terenem „zabudowanym”. Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości ok. 800 - 900 m   i   dalej   w   kierunku   północno-wschodnim.

Otoczenie inwestycji z naniesionym planem stacji oraz odległościami do najbliższych zabudowań od źródeł hałasu.

A. Opis i zestawienie rodzajów źródeł emisji.

Głównymi źródłami hałasu w trakcie eksploatacji obiektu jest praca następujących urządzeń:

- Koparka hydrauliczna – szt. 1

- Spycharka gąsienicowa – szt. 1

- Ładowarka kołowa – szt. 1

Źródłem są również środki transportowe (wywóz piasku).

Na podstawie przeprowadzonej wstępnej analizy wydzielono główne źródła hałasu związane z rozpatrywaną instalacją, które można podzielić na dwie grupy, tj.:

ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE (maszyny górnicze pracujące na terenie kopalni).

ŹRÓDŁA LINIOWE (samochody wywożące urobek).

Z punktu widzenia akustycznego w/w źródła hałasu można zakwalifikować następująco – zgodnie z definicją zawartą w INSTRUKCJI ITB Nr 338/2003, tj.:

  - Źródło punktowe – źródło, którego każdy wymiar liniowy (wysokość, długość, szerokość) jest mniejszy od podwojonej odległości między źródłem a najbliższym punktem obserwacji, tzn.: r > 2l

  - Źródło liniowe – źródło, którego dwa wymiary liniowe względem trzeciego są do pominięcia, a jednocześnie wymiar ten jest większy od podwojonej odległości od środka geometrycznego źródła. W takim przypadku należy źródło podzielić na równe odcinki o takiej długości, aby każdy z nich można było potraktować jako źródło punktowe.

Decydujący wpływ na kształtowanie klimatu akustycznego w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia będą miały źródła punktowe i one poddane zostaną dalszej szczegółowej analizie akustycznej.

B. Czas pracy źródeł hałasu

Funkcjonowanie Zakładu odbywać się będzie w porze dziennej, dlatego też sytuacja akustyczna zostanie zinterpretowana w stosunku do normatywu dziennego.

C. Określenie poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu.

Poziom mocy akustycznej poszczególnych źródeł hałasu określono na podstawie danych technicznych oraz w oparciu o rzeczywiste pomiary urządzeń podobnego typu eksploatowanych w kopalniach kruszywa i piasku.

W poniższej tabeli zestawiono źródła hałasu, ich moce akustyczne oraz czas pracy:

| Kod źródła hałasu | Nazwa źródła hałasu | Czas pracy źródła | Równoważny poziom „A” mocy akustycznej źródła [dB] | Środki ograniczające emisję hałasu do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dzień | noc |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P1 | Koparka hydrauliczna | pora dzienna: 16 h | 95 | ---- | Emisję hałasu do środowiska ograniczają naturalne przeszkody terenowe. Maszyny eksploatujące surowiec skalny usytuowane są w zagłębieniu terenowym, przez co hałas przez nie emitowany ulega znaczącej redukcji poprzez to naturalne „zaekranowanie” |
| P2 | Spycharka gąsienicowa | pora dzienna: 16 h | 94 | ---- |  |
| P3 | Ładowarka kołowa | pora dzienna: 16 h | 95 | ---- |  |

Dla zobrazowania propagacji fal dźwiękowych z terenu planowanego przedsięwzięcia na tereny sąsiednie przedstawiono fragment mapy (obraz izofon wygenerowany na postawie obliczeń programu komputerowego)

Obliczenia poziomu równoważnego hałasu wykonano za pomocą programu komputerowego HPZ_95_ITB_96/03 korzystając z wzorów:

gdzie :   -  równoważny poziom hałasu dla łącznego czasu t  emisji  dźwięku przez

wszystkie urządzenia

-  równoważny   poziom  hałasu  dla  czasu normatywnego 8 godz. w dzień

i 1 godz. w nocy

-  równoważny   poziom  hałasu dla  łącznego  czasu   t  emisji   dźwięku

przez  wszystkie  urządzenia  po  uwzględnieniu  wpływu  tła  akustycznego

Urządzenia emitujące fale dźwiękowe zakwalifikowano do tzw. „źródeł punktowych” (znajdują się w wolnej przestrzeni, a hałas przez nie emitowany rozchodzi się we wszystkich kierunkach).

Ponieważ źródła te są ruchome na fragmencie mapy akustycznej pokazano jedynie wielkość poziomu hałasu w funkcji odległości bez uwzględnienia tłumienia fal dźwiękowych przez naturalne przeszkody terenowe /skarpy/ i ścianę lasu.

Ze względu na brak terenów chronionych w zasięgu oddziaływania inwestycji mapa ma jedynie charakter poglądowy.

Mapa akustyczna obrazująca propagację fal dźwiękowych w funkcji odległości od źródła hałasu /bez uwzględnienia tłumienia przez skarpy i ścianę lasu/

E. Analiza sytuacji akustycznej

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji piasku wydmowego ze złoża: „Ostrowy Tuszowskie - Guźda" w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Gmina Cmolas; Powiat Kolbuszowa.

W sąsiedztwie analizowanego terenu z czterech stron znajdują się tereny leśne. Lokalizacja inwestycji znajduję się poza terenem „Zabudowanym”. Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości ok. 800 - 900 m   i   dalej   w   kierunku   południowo-wschodnim.

W praktyce oznacza to, że hałas emitowany przez maszyny górnicze i samochody wywożące piasek z terenu kopalni  nie będzie docierał na tereny chronione. Już w odległości 200m od źródła poziom hałasu nie przekroczy 45dB(A), nie ma więc mowy o przekroczeniu poziomów dopuszczalnych na terenach chronionych akustycznie. Obliczenia określające orientacyjny zasięg hałasu zostały wykonane jedynie w celu poglądowym.

Zaznaczyć należy, będzie on skutecznie tłumiony przez skarpy piasku i ścianę lasu, w rzeczywistości wartości izofon przedstawionych na mapie będą o wiele niższe wartości.

F.  Wnioski

Hałas związany z pracą znajdujących się na obszarze dokumentowanego obiektu urządzeń  górniczych nie będzie powodował przekroczeń dopuszczalnych poziomów na  terenach chronionych.

Tak więc należy stwierdzić, że inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia hałasem dla terenów chronionych (objętych zabudową mieszkalną).

4.3.4.	Wytwarzanie odpadów

Na terenie zakładu górniczego /kopalnia piasku/ powstaje bardzo niewielka ilość odpadów. Będą to głównie odpady o charakterze komunalnym /wytwarzane przez 3 pracowników obsługujących maszyny górnicze/, zanieczyszczone tkaniny używane do wycierania rąk i ewentualnie do czyszczenia sprzętu górniczego. możliwe jest również powstanie odpadów związanych z ewentualną wymianą oleju w maszynach górniczych.

Masy ziemne z nadkładu będą jedynie przesuwane, stąd też nie będą stanowić odpadu.

Rodzaje i ilości odpadów, które potencjalnie mogą powstać na terenie zakładu górniczego zestawiono w poniższej tabeli.

Gwiazdka (() przy numerze kodowym oznacza odpady niebezpieczne.

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod | Ilość t/rok | Postępowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 05* | 0,1 | Przekazanie do firmy posiadającej zezwolenie na zbieranie, odbiór i transport |
| 2 | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 06* | 0,1 | Przekazanie do firmy posiadającej zezwolenie na zbieranie, odbiór i transport |
| 3 | Filtry olejowe | 16 01 07* | 0,1 | Przekazanie do firmy posiadającej zezwolenie na zbieranie, odbiór i transport |
| 4 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 | 0,1 | Przekazanie do firmy posiadającej zezwolenie na zbieranie, odbiór i transport |
| 5 | Metale żelazne | 16 01 17 | 0,2 | Przekazanie do firmy posiadającej zezwolenie na zbieranie, odbiór i transport |
| 6 | Niesegregowane odpady komunalne | 20 03 01 | 1,0 | Właściciel zakładu będzie okresowo odbierał odpady i przekazywał je służbom komunalnym |

Odpady wytwarzane na terenie projektowanego przedsięwzięcia (w trakcie eksploatacji), będą odbierane przez właściciela kopalni a następnie przekazane do unieszkodliwiania w innym miejscu niż miejsce ich powstawania, czasowo będą gromadzone w kontenerze i przechowywane w celu zebrania odpowiedniej ich ilości, przez krótki okres /maksymalnie do tygodnia/.

Warunki gospodarki odpadami będą następujące:

- magazynowanie i inne operacje z odpadami będą dokonywane w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jak też z zachowaniem innych przepisów szczegółowych w tym zakresie, zwłaszcza BHP i Ppoż,

- miejscem magazynowania odpadów będą obiekty własne,

- odpady poszczególnych rodzajów nie będą mieszane z innymi odpadami,

- odpady będą przewożone, załadowywane i wyładowywane w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia dróg i terenów użyteczności publicznej oraz środowiska, oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów,

- odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania, w zależności od ich rodzaju oraz istniejących możliwości zbytu, za pośrednictwem uprawnionych firm,

- odpady będą ewidencjonowane zgodnie zobowiązującym prawem,

- warunki odbioru odpadów będą uregulowane umowami z odbierającymi odpady.

Gospodarka odpadami będzie zgodna z wymaganiami zawartymi w „Ustawie o odpadach i nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska.

Odpady komunalne przekazywane będą na podstawie zawartej umowy z jednostką uprawnioną do  ich odbioru.

Odpady pozostałe przekazywane będą uprawnionym odbiorcom – również na podstawie zawartej umowy

    - Promieniowanie elektromagnetyczne

Na terenie obiektu stanowiącego przedmiot „Raportu...” nie występują źródła promieniowania elektromagnetycznego.

    - Inne czynniki szkodliwe

Inne czynniki szkodliwe jak: temperatura, promieniowanie jonizujące, emisja substancji toksycznych na terenie w/w zakładów górniczych nie będą występować.

# V. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY.

## 5.1. Opis podstawowych elementów przyrodniczych środowiska

Przy opracowywaniu tego punktu wykorzystano dane zawarte między innymi 
w opracowaniach:

- „Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2006 roku” PWIOŚ 
w Rzeszowie, z 2007 roku

- „Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim – raport za rok 2008”  PWIOŚ w Rzeszowie, z 2009 roku,

- Mapy Obszarów Chronionych

Wykorzystano również dane zawarte na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl), WIOŚ Rzeszów (www.wios.rzeszow.pl), i Klubu Przyrodników (www.kp.org.pl). Przy sporządzaniu „Raportu...” korzystano również z serwisu Google Earth.

5.1.1.	Stan jakości powietrza atmosferycznego

Powietrze atmosferyczne, ze względu na powszechność występowania i niezbędną obecność w procesach życiowych organizmów, jest jednym z elementów środowiska decydującym o jakości życia człowieka i jego otoczenia. Stopień zanieczyszczenia powietrza związany jest z wielkością wprowadzanych do atmosfery strumieni zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenia powietrza to gazy, ciecze i ciała stałe obecne w atmosferze, nie będące jego naturalnymi składnikami lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza. Źródła emisji zanieczyszczeń mogą być punktowe (np. komin), liniowe (np. szlak komunikacyjny) i powierzchniowe (np. otwarty zbiornik z lotną substancją).

Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na zanieczyszczenia pierwotne, które występują w powietrzu w takiej postaci, w jakiej zostały uwolnione do atmosfery, i wtórne, będące produktami przemian fizycznych i reakcji chemicznych, zachodzących między składnikami atmosfery i jej zanieczyszczeniami (produkty tych reakcji są niekiedy bardziej szkodliwe od zanieczyszczeń pierwotnych) oraz pyłami uniesionymi ponownie do atmosfery po wcześniejszym osadzeniu na powierzchni ziemi.

Uciążliwość dla środowiska zależy między innymi od wielkości emisji danego zanieczyszczenia, wysokości geometrycznej emitora oraz wielkości zasięgu jego największego oddziaływania.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w 2008 roku, przez podmioty korzystające ze środowiska na obszarze województwa podkarpackiego, wynosi rocznie około 3600,2 tys. Mg, w tym:

1.	Dwutlenek siaki – 15 tys. Mg,

2.	Dwutlenek azotu – 7,4 tys. Mg,

3.	Tlenek węgla – 5,7 tys. Mg,

4.	Pyły – 4,4 tys. Mg,

5.	Dwutlenek węgla – 3567,7 tys. Mg.

Największe ilości zanieczyszczeń wprowadzane są do powietrza atmosferycznego z obszaru powiatów: stalowowolskiego, mieleckiego i miasta Rzeszów. Znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w regionie jest indywidualne ogrzewanie mieszkań. Najczęściej stosowanym paliwem jest w tym przypadku węgiel kamienny, a niejednokrotnie w domowych paleniskach spalane są różnego rodzaju odpady. Powoduje to emisję do powietrza groźnych dla zdrowia substancji. Emisja zanieczyszczeń pochodząca z gospodarstw indywidualnych stanowi problem w szczególności na terenach wiejskich jak również na obszarach miast z intensywną zabudową jednorodzinną. Emisja z sektora komunalno-bytowego ma szczególne znaczenie w przypadku pyłu zawieszonego PM10, dla którego najczęściej przekraczane są ustalone standardy imisyjne.

Najwięcej benzo(a)pirenu i metali ciężkich wprowadzanych jest do powietrza w wyniku procesów spalania paliw – zarówno w przemyśle i energetyce, jak i w lokalnych i osiedlowych ciepłowniach oraz w paleniskach domowych. Źródłem metali jest również hutnictwo szkła, metali nieżelaznych oraz żelaza, a także transport i spalarnie odpadów.

Roczna ocena jakości powietrza (za rok 2008) wykonywana została przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie  w zakresie zanieczyszczeń normowanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2008r. Nr 47 poz. 281) w oparciu o wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, wykonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Pomiary przeprowadzone zostały na stacjach monitoringu powietrza, zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego, działających w ramach Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). W ocenie wykorzystano także dostępne dane dotyczące emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z podmiotów wpływających na jakość powietrza w regionie. Do interpretacji wyników poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza posłużono się danymi meteorologicznymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz wynikami pomiarów parametrów meteorologicznych z automatycznych stacji, nadzorowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Poniżej przedstawiono wnioski  zawarte w opracowaniu „Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim – raport za rok 2008”

Zanieczyszczenia objęte programem badań na terenie województwa podkarpackiego w roku 2008, tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ołów i ozon (w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały na terenie województwa niskie wartości stężeń. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie wszystkich stref z terenu województwa podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A. W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu długookresowego.

Badania powietrza atmosferycznego prowadzone w 2008 roku oraz analiza wyników pomiarów w ocenie rocznej za 2008 rok dowiodły, że coraz większy problem w województwie podkarpackim stanowi zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Przekroczenia standardów imisyjnych określonych dla PM10 były podstawą do zakwalifikowania stref: miasto Rzeszów, miasto Przemyśl, jasielskiej, tarnobrzesko-leżajskiej i jarosławsko-lubaczowskiej do klasy C. Z uwagi na fakt, że w roku 2008 w Mielcu zanotowano tylko trzy przekroczenia średniodobowe PM10 powyżej ilości 35 i nie zostało przekroczone stężenie średnioroczne strefę mielecko-dębicką również zaliczono do klasy A.

Ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza (tła) sporządzono wg danych ze strony internetowej WIOŚ – wg opracowania „Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim – raport za rok 2008” -  zanieczyszczenia powietrza w analizowanym terenie przedstawia się następująco:

| Stan jakości powietrza - dane monitoringowe WIOŚ |
| --- |
|  | Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w powiecie kolbuszowskim w 2008 roku |
|  | Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu w powiecie kolbuszowskim w 2008 roku |
|  | Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 w powiecie kolbuszowskim w 2008 roku |
|  | Rozkład stężeń średniorocznych benzenu w powiecie kolbuszowskim w 2008 roku |

W/w dane obrazują istniejący stan zanieczyszczenia powietrza na terenie wokół analizowanego przedsięwzięcia.

W rejonie lokalizacji inwestycji średnioroczne stężenia substancji zanieczyszczających  w powietrzu wynoszą:

- dwutlenek siarki  – około 5 µg/m3 ,  co stanowi 17% wartości dopuszczalnej

- dwutlenek azotu – około 14 µg/m3 , co stanowi 25% wartości dopuszczalnej

- pył zawieszony   – około 30 µg/m3 , co stanowi 75% wartości dopuszczalnej

Nie występuje więc przekroczenie dopuszczalnych zanieczyszczeń w środowisku 
w stanie istniejącym (w zakresie ochrony powietrza) – chociaż stężenie pyłu zawieszonego jest wysokie (jak zresztą na większości obszaru województwa podkarpackiego).

5.1.2. Klimat akustyczny

##### A. Opis ogólny

Zespół zjawisk akustycznych, które zachodzą w środowisku, wywołanych hałasem ze źródeł znajdujących się w środowisku i (lub) poza nim, określony za pomocą odpowiednich parametrów (wskaźników) akustycznych w funkcji częstotliwości, czasu i przestrzeni, nazywa się umownie klimatem akustycznym środowiska.

W środowisku przyrodniczym, zarówno naturalnym, jak też zurbanizowanym (osiedle, miasto), występują grupy hałasów: drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, przemysłowy. Wszystkie te grupy hałasów tworzą określony wynikowy klimat akustyczny.

Do zachowania zdrowia, a także do pracy, wypoczynku i wszelkiej działalności człowieka konieczny jest w środowisku odpowiedni klimat akustyczny. Ogromny wpływ na jego pogorszenie mają zanieczyszczenia wibroakustyczne, pochodzące z pojedynczych i zgrupowanych źródeł hałasu. Wzdłuż tras i w pobliżu obiektów komunikacyjnych oraz przemysłowych znacznie pogarszają się parametry klimatu akustycznego środowiska zewnętrznego, co zmniejsza przydatność tych terenów dla człowieka, niekorzystnie zmieniając także warunki akustyczne w obiektach na nich usytuowanych.

Szkodliwy wpływ hałasu i wibracji na środowisko przyrodnicze, a tym samym na zdrowie i na wszelką działalność człowieka, jest często, wskutek niedostatecznej świadomości społeczeństwa, bagatelizowany, szczególnie przy ustalaniu priorytetów i przeznaczaniu środków na ochronę środowiska. Dzieje się tak dlatego, że skutki oddziaływania hałasu nie są równie gwałtowne i szybkie jak np. powstałe w wyniku zanieczyszczenia wody, gleby czy powietrza, kumulują się one bowiem w czasie.

Do najbardziej narażonych na zanieczyszczenia wibroakustyczne należą:

- tereny wzdłuż drogowych i kolejowych tras komunikacyjnych,

- powierzchnie w otoczeniu hałaśliwych obiektów komunikacyjnych i przemysłowych,

- tereny dużych, średnich i małych miast, a także zurbanizowanych wsi oraz tereny nasycone środkami produkcji (warsztaty naprawcze, maszyny rolnicze i przemysł spożywczy).

Istotnym źródłem hałasu wpływającym negatywnie na środowisko jest hałas przemysłowy, który ze względu na zasięg i oddziaływanie ma charakter bardziej lokalny. Według badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie – szacuje się, że w sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziom dźwięku wynosi 50 – 90 dB. Często też małe zakłady ze względu na swą lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej są bardziej uciążliwe niż duże zakłady umiejscowione z dala od obiektów wymagających ochrony przed hałasem.

Społeczne i zdrowotne skutki oddziaływania hałasu i wibracji wyrażają się:

- szkodliwym wpływem tych zanieczyszczeń na zdrowie ludności i pracowników,

- obniżeniem sprawności i wydajności pracy oraz zmniejszeniem chęci działania,

- negatywnym oddziaływaniem na możliwość komunikowania się,

- utrudnianiem odbioru sygnałów optycznych,

- powodowaniem lokalnych napięć (kłótni) między ludźmi,

- obniżeniem sprawności nauczania,

- wypadkami na stanowiskach pracy i w komunikacji,

- rosnącą liczbą zachorowań na chorobę wibracyjną oraz głuchotę zawodową.

Hałas i wibracje powodują pogarszanie jakości środowiska przyrodniczego zarówno zurbanizowanego, jak też naturalnego, a w konsekwencji:

- utratę przez środowisko naturalne istotnej wartości, jaką jest cisza,

- niekorzystną zmianę zachowań zdrowotnych ptaków i zwierząt (wytworzenie stanów lękowych, zmiana siedlisk, zmniejszenie liczby składanych jaj, spadek mleczności zwierząt i inne,

- zmniejszenie (lub utratę) wartości rekreacyjnych i leczniczych terenów.

Działalność projektowanego przedsięwzięcia – co wykazano w niniejszym Raporcie – nie będzie miała znaczącego wpływu na klimat akustyczny środowiska.

B. Lokalizacja obiektu z punktu widzenia akustycznego

W sąsiedztwie analizowanego terenu z czterech stron znajdują się tereny leśne. Lokalizacja inwestycji znajduję się poza terenem „zabudowanym”. Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości ok. 800 m   i   dalej   w   kierunku   południowo-wschodnim.

C. Stan klimatu akustycznego

Do oceny hałasu w środowisku zewnętrznym ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.07.120.826).

Klasyfikację akustyczną przeprowadza się według załącznika nr 1 do w/w Rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU

Tabela 1

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe1) | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2) c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2) d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3) | 65 | 55 | 55 | 45 |

Objaśnienia:

- Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

- W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

- Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, najbliższe tereny, dla których jest normowany dopuszczalny poziom hałasu to zabudowane działki, które znajdują się w odległości około 800 m i dalej od dokumentowanego przedsięwzięcia.

Na obszarze, na który będzie miała wpływ projektowana inwestycja nie ma zlokalizowanych źródeł hałasu, które wpływałyby na stan klimatu akustycznego.

5.1.3.	Wody podziemne

Dokumentowane przedsięwzięcie znajduje się na poza terenem czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 – Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów wyznaczonego przez Kleczkowskiego (red., 1990), w 1996r. udokumentowanego przez Górkę i innych (1996) i w 1997r. poszerzonego przez Kowalskiego i Badacza (Kowalski i in., 1997a) o mały GZWP nr 424 – Borowa.

Całkowita powierzchnia zbiornika GZWP nr 425 wynosi 2250 km2, natomiast jego zasoby dyspozycyjne – 591 700 m3/d (zasoby dyspozycyjne GZWP 425 bez GZWP 424 wynoszą 576 000 m3/d,  zasoby GZWP 424  wynoszą 15 700 m3/d, moduł zasobów dyspozycyjnych – 263 m3/d km2).

Z charakteru i zakresu przedsięwzięcia wynika, że nie będzie ono w żaden sposób oddziaływać na jakość i stan wód GZWP.

5.1.4.	Wody powierzchniowe

Na terenie złoża piasku „Ostrowy Tuszowskie – Guźda” i terenach przyległych  nie występują wody powierzchniowe.

Analizowane przedsięwzięcie z uwagi na swój zakres i charakter nie stanowi źródła zagrożenia dla wód powierzchniowych.

5.1.5.	Budowa geologiczna i  morfologia

Obszar będący przedmiotem niniejszego opracowania, położony jest na płaskowyżu Kolbuszowskim (Wysoczyźnie Kolbuszowskiej). Jest to obszar niezbyt zróżnicowany pod względem ukształtowania powierzchni - ma zdecydowanie charakter równinny o słabo urzeźbionej powierzchni, tylko miejscami pofałdowanej. Średnie wysokości sięgają około 200 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie osiąga rzędną 266 m n.p.m. Krajobraz postrzega się głównie w postaci pasów wzniesień z rozległymi przedpolami, uformowanymi nieckowato na wysokości 183,0 ÷ 253,0 m n.p.m.

Cechą charakterystyczną krajobrazu są wydmy tworzące ciągi na znacznych długościach. U podnóża wydm spotyka się zagłębienia bezodpływowe ze stałymi lub okresowymi bagnami, a czasem oczkami wodnymi. Oprócz lasów i roślinności porastającej wydmy, w krajobrazie zaznaczają się pola, pastwiska i łąki.

Gmina Cmolas leży na jednostce tektonicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim, które jest wypełnione utworami trzeciorzędowymi pochodzenia morskiego. Są to przeważnie pyły ilaste i iłołupki na głębokościach 2,5 do 28 m. p.p.t. Utwory trzeciorzędowe o grubości 600 ÷ 1000 m przykryte są utworami czwartorzędowymi o dużej zmienności litologicznej i genetycznej występujące głównie w postaci piasków o różnych granulacjach: pylastych, drobnych, średnich i grubych, pospółki i żwirów zaglinionych.

Wśród osadów są rejony lub wkładki gruntów spoistych w postaci pyłów, glin piaszczystych i pylastych, lokalnie zwięzłych z domieszką głazów i otoczaków pochodzenia skandynawskiego. Takie grunty są przewarstwione, tworzą soczewki o różnej miąższości, co powoduje nierównomierność podłoża o zmiennych warunkach geotechnicznych. Miąższość tych gruntów jest różna od 2,5 do ponad 250 m. Działanie wiatrów wytworzyły na piaszczystych osadach wydmy paraboliczne, często w postaci wałów sięgających czasem do 20,0 m. wysokości. W zagłębieniach deflacyjnych o bezodpływowych kształtach utworzyły się torfy i namuły organiczne niedużej miąższości.

Złoża kopalin pospolitych, tj. kruszyw naturalnych, surowców ilastych czy torfów oraz podstawowych tj. gazu ziemnego występują na terenie gminy Cmolas stosunkowo rzadko. Złoża torfów związane są głównie z dolinami rzek. Na terenie powiatu kolbuszowskiego stwierdzano ich występowanie. Jednakże do chwili obecnej nie zostały udokumentowane. Na terenie gminy Cmolas występują udokumentowane  złoża kruszywa naturalnego w postaci piasków pochodzenia wodnolodowcowego i eolicznego.

Złoża piasków w gminie Cmolas:

Lokalizacja udokumentowanego złoża „Ostrowy Tuszowskie"

Pod względem hydrogeologicznym (według mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:200000 - Arkusz Mielec) teren powiatu Kolbuszowskiego należy do Regionu Przedkarpackiego - XXII, Podregionu Kolbuszowsko - Tarnogrodzkiego - XXII.4.

Występowanie wód podziemnych związane jest przede wszystkim z piaszczysto -żwirowymi utworami wieku czwartorzędowego.

Według mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz 953 - Cmolas, teren będący przedmiotem niniejszego opracowania, pod względem regionalizacji hydrogeologicznej, należy do jednostki hydrogeologicznej: laQIII. Jednostka hydrogeologiczna stanowi wydzielony obszar występowania głównego poziomu wodonośnego, charakteryzujący się zbliżonymi warunkami hydrogeologicznymi. Niekorzystnym zjawiskiem, z punktu widzenia ochrony wód podziemnych na tym terenie, jest brak izolacji użytkowego (czwartorzędowego) poziomu wodonośnego od wpływów powierzchniowych (typ a - czas przenikania zanieczyszczeń do 25 lat). Szacunkowa ilość zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych możliwych do pobrania z obszaru 1 km2  głównego użytkowego piętra wodonośnego (III) wynosi 200 - 300 m3/24h/km2.

Na analizowanym terenie znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 425. Zbiornik ten objęty jest monitoringiem państwowym. W ostatnich latach (dane monitoringowe WIOŚ) wody zbiornika utrzymywały II klasę jakości. Oznacza to, że są to wody średniej jakości II i do picia wymagają jedynie prostego uzdatniania metodami fizycznymi. Teren leży w zasięgu obszaru, na którym wskaźniki jakości przekraczają wymagania dla wód pitnych, ze względu na przekroczenia dla NKU (amoniaku) oraz pH (odczynu). Najbliższa obowiązująca strefa ochronna - ujęcie wód podziemnych znajduje się w odległości około 4 km, od terenu planowanej inwestycji.

GZWP Nr 425 - to rozległy zbiornik wód porowych występujących w utworach czwartorzędowych o nazwie Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów. Swoim zasięgiem (wraz z ONO i OWO) obejmuje fragmenty gmin Niwiska, Majdan Królewski oraz Cmolas. Średnia głębokość ujęć czerpiących wodę z tej jednostki wynosi 10 - 30 m. Powierzchnia zbiornika wynosi 1500 km2. Dla zbiornika wyznaczono obszar najwyższej ochrony - ONO o powierzchni 2000 km2 i obszar wysokiej ochrony - OWO o powierzchni 1317 km2. Jakość wód zbiornika zaliczana jest do klasy I c.

Dokumentowany teren stanowi obszar źródłowy z którego biorą początek dopływy Babulówki (Złotka), Kanału Białoborskiego - Wisłoki (Kanał Gradzki), Przyrwy - Łęgu (Swierczówka). W okresie wysokich stanów wód cieki te występują ze swych koryt i zalewają przyległe łąki. Dotyczy to w szczególności Swierczówki i jej dopływów. Kanał Gradzki i Złotka płyną głęboko wciętymi korytami. Na terenie gminy brak większych zbiorników naturalnych. Występują jedynie niewielkie zbiorniki po eksploatacji torfów oraz „oczka" w dnach zagłębień deflacyjnych i sztuczne zbiorniki dla potrzeb gospodarczych.

Obszar jest położony w dorzeczu Wisły, a przepływająca przez omawiany teren karpacka rzeka Wisłoka jest prawym jej dopływem. Jakość wód w Wisłoce jest niezadowalająca. Charakter zanieczyszczeń Wisłoki wskazuje na nadmierny dopływ do jej wód substancji biogennych, w tym zawartych wrzucanych doń ściekach komunalnych, powodujący eutrofizację wód i ich skażenie sanitarne. W ostatnich latach nie obserwuje się tendencji do poprawy tego stanu rzeczy. Jakość wód Potoku Rów jest niezadowalająca, a niekorzystne tendencje zmian ich jakości uległy w ostatnich latach pogłębieniu. Ciek ten stanowi główne źródło zanieczyszczeń Babulówki.

Oceniając wielkość zasobów wód powierzchniowych należy stwierdzić, iż opisywany teren cierpi na deficyt zasobów wód powierzchniowych.

5.1.6.	Jakość gruntów w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia.

Obszar powiatu kolbuszowskiego pokrywa płaszcz utworów czwartorzędowych. Są to głównie gliny, piaski, żwiry czy iły oraz aluwia rzeczne. Największą powierzchnię zajmują gleby wytwarzane z piasków całkowitych, słabo gliniastych i gliniastych, gleby darniowo -bielicowe o dużym stopniu zbielicowania, żwirowe, piaskowe, gliniaste i sapy - gleby podmokłe i zimne, zajęte przede wszystkim pod łąki i pastwiska.

Lepsze gleby tj. piaski gliniaste, naglinowe, bielice lekkie, średnie i ciężkie (gliny) występują lokalnie i stanowią niewielki procent terenów rolnych. Rolnicza jakość gleb jest zróżnicowana. Przeważają grunty orne średniej jakości.

Litologia terenu będącego przedmiotem niniejszego opracowania, jest odbiciem przeszłości geologicznej oraz morfogenezy. Wśród utworów powierzchniowych (rozpatrywanych do głębokości 2 m) dominującą rolę odgrywają piaski luźne. Z piaskami na wydmach wiążą się dominujące tutaj zespoły gleb rdzawych wytworzonych na piaskach luźnych. Rodzaj gleby w stosunku do skały macierzystej modyfikuje ekspozycja stoku i pokrycie roślinne.

5.1.7.	Krajobraz, flora i fauna.

Na obszarze gminy Cmolas szatę roślinną tworzą nieleśne zbiorowiska antropogeniczne -pola, pomaturalne łąki i pastwiska oraz lasy, zajmujące 46% powierzchni gminy. Roślinność ruderalna związana jest z terenami zabudowanymi, pasami przydrożnymi, wyrobiskami poeksploatacyjnymi. Zespoły łąkowe związane są głównie z dolinami rzek i zajmują niewielkie powierzchnie. Bardzo rozpowszechnione są zespoły muraw piaskowych, tworzące rozległe płaty na suchych ekstensywnych pastwiskach, ugorach, poboczach dróg gruntowych, głównie na ubogich glebach piaszczystych lub gliniasto - piaszczystych. Zbiorowiska leśne mają charakter niżowy, a główne zbiorowisko tworzy zespół boru mieszanego (sosna z domieszką dębu szypułkowego, brzozy brodawkowatej i buka, rzadko jodły - wśród krzewów dominuje kruszyna, a runo budują borówka czarna i porosty). Na suchych, ciepłych zboczach południowych oraz szczytach wydm występuje bór świeży subkontynentalny (sosna, w poszyciu buk, dąb, a w runie borówka czarna i brusznica, konwalia majowa, kokoryczka wonna). Tereny równinne i nieznaczne nachylenia zajmuje bór świeży suboceaniczny (sosna, w runie borówka czarna i brusznica oraz rokitnik pospolity). Zagłębienia terenów o zmiennym w roku poziomie wód zajmuje zespół śródlądowego boru wilgotnego. Wzdłuż większych rzek spotyka się łęg olchowo - jesionowy. Lasy w gminie Cmolas stanowią własność państwową i prywatną. Gospodarka w nich oparta jest o aktualnie obowiązujące Plany Urządzania Lasu. Według nich podstawowym siedliskiem na terenie gminy jest: bór mieszany świeży, ale występuje też bór świeży i las mieszany świeży. Przy planowanych odnowieniach należy dążyć do osiągnięcia składu drzewostanu charakterystycznego dla środowiska naturalnego. Zgodnie z Zarządzeniem z 1985 roku, część lasów w Nadleśnictwie Tuszyma i Mielec została zaliczona do lasów ochronnych ze względu na role wodochronną. W Nadleśnictwie Mielec (na północ od drogi Kolbuszowa - Mielec) obręb 248 stanowi gospodarstwo nasienne. Lasy prywatne są przeważnie monokulturowe (sosna) źle utrzymane. Ich powierzchnia systematycznie powiększa się ze względu na zalesienia nieużytków i ugorów.

Tereny, na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie leżą na terenach leśnych na działkach prywatnych.

Z uwagi na bardzo słaby stan zdrowotny oraz znaczną dewastację drzewostanu porastającego dokumentowane działki konieczna jest jego przebudowa. Drzewostan ten bowiem wykazuje znaczne uszkodzenia przemysłowe, w związku z tym jest bardzo osłabiony oraz złej jakości. Brak jest na dokumentowanym terenie drzew, które byłyby wartościowe lub cenne pod względem przyrodniczym.

Jak już wyżej wspomniano przeznaczone do wyrębu drzewa to głównie sosna w wieku od 15 do 65 lat. /Las na omawianym terenie jest mocno zdewastowany/.

Flora

Drzewostany występujące na dokumentowanych działakach reprezentują szeroko rozpowszechnione na Płaskowyżu Kolbuszowskim i w całej Kotlinie Sandomierskiej sosnowo-dębowe bory mieszane Querco roboris-Pinetum = Pino-Quercetum. Zespół boru mieszanego należy w klasie Yaccinio-Piceetea do odrębnego związku Dicrano-Pinion, obejmującego ubogie acydofilne sośniny i zasobniejsze mezotroficzne zbiorowiska leśne z mniej więcej równorzędnym udziałem sosny oraz dębów lub buka. Bory sosnowe i mieszane włączane do Dicrano-Pinion należą do najważniejszych pod względem gospodarczym zbiorowisk leśnych, wypełniających krajowe zapotrzebowanie na surowiec drzewny. Są to zarazem najbardziej rozpowszechnione, poza górami, fitocenozy leśne Polski.

Drzewostany boru mieszanego buduje głównie sosna (Pinus sylvestris). W warstwie krzewów, poza podrostami sosny, występuje jarzębina (Sorbus aucuparia), kruszyna (Frangula alnus), a sporadycznie także dąb czerwony (Quercus rubra), brzoza (Betula pendula). W warstwie zielnej o zróżnicowanym pokryciu, grupę gatunków charakterystycznych i wyróżniających Querco roboris-Pinetum oraz pozostałych jednostek fitosocjologicznych z klasy Vaccinio-Piceetea reprezentują borówki czarna (yaccinium myrtilius) i brusznica (yaccinium vitis idaea), nawłoć (Solidago virga-aurea\ orlica (Pteridium aąuilinum), trzcinnik (Calamagrostis arundinacea), szczodrzeniec (Cytisus ratisbonensis), przełącznik (Veronica officinalis) a także pszeniec (Melampyrum pratense), kosmatka (Luzula pilosa), turzyca (Carex ericetorum), gorysz (Peucedanum oreoselinum), kokoryczka (Polygonatum odoratum), konwalia (Convallaria majalis).

Pokrycie warstwy mszystej jest zróżnicowane. W miejscach najbardziej wyniesionych mszaki pokrywają niewielki procent powierzchni. Na wypłaszczeniach i mniej eksponowanych na dopływ promieniowania słonecznego skłonach pokrycie osiąga nawet 80-90%. Wśród mchów dominują rokietnik (Pleurozjum schreberi), gajnik (Hylocomium splendens). Udział płonnika (Polytrichum attenuatum), bielistki (Leucobryum glaucum) i innych gatunków jest znacznie mniejszy.

Wobec powszechności występowania borów mieszanych na terenie naszego kraju Querco robori-Pinetum nie należy do kategorii zagrożonych zespołów leśnych Polski.

Fauna

Według podziału Polski na krainy zoograficzne, gmina Cmolas znajduje się w obrębie Krainy - Nizina Sandomierska. Charakterystyczną cechą fauny tego regionu jest dominacja gatunków nizinnych środkowo - europejskich.

Znaczne powierzchnie lasów na omawianym terenie powodują że większa część zwierząt grupuje się na terenach leśnych. Najczęściej można tu spotkać: sarnę - odmiany leśnej, jelenia europejskiego, lisa, dzika, zająca, oraz ptaki: sikorę, świstunkę, ziębę, strzyżyka. W lasach występuje bocian czarny, kania ruda, trzmielojad. Na polach i łąkach dominuje zwierzyna łowna oraz liczne gryzonie - szkodniki pól uprawnych. Należą do nich: sarna, zając, bażant, kuropatwą pokrzewki, trznadel, skowronki i świergotki. Dogodne warunki znalazły bobry budujące swoje żeremie.

Obszar będący przedmiotem raportu zlokalizowany jest na terenach leśnych. Nie stwierdzono gatunków płazów, gadów czy owadów, które byłyby objęte ochroną z mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody. Nie stwierdzono także, aby w rejonie złoża wykształciły się trasy wędrówek zwierząt, występowały siedliska lub legowiska zwierząt, miejsca ich wypoczynku itp., w tym również gatunków podlegających ochronie.

Obszar złoża, jak również otaczające powyższy teren wydzielenia leśne, objęto inwentaryzacją ornitologiczną. W pasie kilkudziesięciu metrów wokół przedsięwzięcia przeprowadzono inwentaryzację ptaków.

Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie 13 gatunków ptaków takich jak: strzyżyk, sikora bogatka, dzięcioł duży, pierwiosnek, rudzik, zięba, sójka, mysikrólik, sikora modra, pliszka siwa, sikora sosnówka, pokrzewka czamołbista, drozd śpiewak.

Dokładna liczba zinwentaryzowanych ptaków z podziałem na gatunki została przedstawiona poniższej tabeli.

Tab. Zestawienie informacji o ptakach zaobserwowanych na terenie będącym przedmiotem opracowania

| GATUNEK | LICZBA OSOBNIKÓW | STATUS | FORMA OCHRONY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Strzyżyk | 3 | lęgowy | Ochrona gatunkowa ścisła |
| 2. Sikora bogatka | 3 | lęgowy | Ochrona gatunkowa |
| 3. Dzięcioł duży | 2 | przelotny/ żerujący | Ochrona gatunkowa |
| 4. Pierwiosnek | 6 | lęgowy | Ochrona gatunkowa |
| 5. Rudzik | 3 | lęgowy | Ochrona gatunkowa ścisła |
| 6. Zięba | 3 | lęgowy | Ochrona gatunkowa |
| 7. Sójka | 3 | lęgowy | Ochrona gatunkowa ścisła |
| 8. Mysikrólik | 4 | lęgowy | Ochrona gatunkowa |
| 9. Sikora modra | 2 | lęgowy | Ochrona gatunkowa |
| 10. Pliszka siwa | 1 | lęgowy | Ochrona gatunkowa |
| 11. Sikora sosnówka | 2 | lęgowy | Ochrona gatunkowa ścisła |
| 12. Pokrzewka czarnołbista | 1 | lęgowy | Ochrona gatunkowa |
| 13. Drozd śpiewak | 2 | lęgowy | Ochrona gatunkowa ścisła |

Wśród wyżej wymienionych gatunków nie stwierdzono żadnych osobliwości przyrodniczych. Wszystkie zaobserwowane ptaki objęte są ochrona gatunkową, natomiast żaden z powyższych gatunków ptaków nie podlega ochronie strefowej, również nie stwierdzono gatunków znajdujących się na liście Natura 2000.

Na następnej stronie zamieszczona została rycina obrazująca lokalizację poszczególnych par ptaków.

Granice działek Lokalizacja poszczególnych gatunków par ptaków

5.1.8.	Charakterystyka klimatu.

Według E. Romera gmina Cmolas leży w krainie klimatycznej - Klimatu Równin i Kotlin Podgórskich. Według podziału W. Okołowicza zamieszczonym w Narodowym Atlasie Polski teren Kotliny Sandomierskiej należy do klimatów o przewadze wpływów kontynentalnych zaznaczających się większą roczną amplitudą temperatury, ujawniającą się w upalnych latach i mroźnych zimach.

Wiosny są krótkie i niepostrzeżenie przechodzą w lato - długie i upalne. Zimy są zazwyczaj długie i mroźne. Roczne sumy opadów są z reguły mniejsze niż na terenach wyżej położonych.

R. Gumiński w podziale Polski na dzielnice rolniczo - klimatyczne, badany teren zalicza do dzielnicy Sandomiersko - Rzeszowskiej. Charakteryzuje się ona okresem wegetacyjnym trwającym 200 - 220 dni. Średnie temperatury powietrza są stosunkowo wysokie. W ciągu roku występuje 40 - 55 dni mroźnych  oraz 120 - 135 dni z przymrozkami (temperatura minimalna < 0°C). Panuje tu klimat o średniej rocznej temperaturze powietrza 6 - 7°C, (w lecie temperatura przekracza 20°C, w zimie temperatura spada poniżej -15°C).

Wilgotność względna wykazuje zróżnicowanie zarówno w przebiegu rocznym jak i dobowym. Najwyższa wilgotność względną powietrza występuje zimą, a najniższa latem. W ciągu doby maksymalne wartości wilgotności względnej powietrza występują w godzinach rannych i wieczornych oraz nocą, najniższe notowane są w południe.

Najwięcej opadów notuje się w miesiącach letnich, od maja do września. Średnia roczna suma opadów to 650 mm.

Opady śniegu przypadają na miesiące XI - IV. Średnio liczba dni z pokrywa śnieżną w ciągu roku wynosi 67 dni.

W omawianym regionie największy procentowy udział maja wiatry wiejące z kierunku S, W, E, SW i SE.

W obrębie gminy Cmolas występują tereny o:

- korzystnych warunkach topoklimatycznych - są to fragmenty najwyżej wyniesione Płaskowyżu Kolbuszowskiego, charakteryzujące się korzystnymi warunkami solarnymi, termicznymi, wilgotnościowymi oraz mniejszą częstotliwością występowania mgieł i zjawisk inwersyjnych,

- mało korzystnych warunkach topoklimatycznych, występujących w obrębie dolin Swierczówki, Złotki i Kanału Gradzkiego i ich większych dopływów, zagłębień deflacyjnych i innych fragmentach terenu o płytko występujących wodach gruntowych. Narażone są one na częstsze zaleganie chłodnych mas powietrza i dużą częstotliwość występowania mgieł. Tereny te narażone są na częste przymrozki późno - wiosenne i wczesno - jesienne. Powoduje to pogorszenie warunków solarnych, termicznych i wilgotnościowych w stosunku do terenów wyżej położonych.

## 5.2. Opis elementów środowiska poddanych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (w tym obszarów NATURA 2000).

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, poddanie pod ochronę następuje poprzez:

  - tworzenie parków narodowych,

  - uznawanie określonych obszarów za rezerwaty przyrody,

  - tworzenie parków krajobrazowych,

  - wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu,

  - wprowadzanie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt,

  - wprowadzanie ochrony w drodze uznania za:

    - pomniki przyrody,

    - stanowiska dokumentacyjne,

    - użytki ekologiczne,

    - zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Ostrowy Tuszowskie – w gminie Cmolas – na terenie obszaru NATURA 2000 - PLB 180005 „Puszcza Sandomierska”,  jak również na obszarze Mielecko - Głogowsko – Kolbuszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

5.2.1. Obszary NATURA 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej, a jej celem jest ochrona cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej. W skład sieci Natura 2000 wchodzą:

- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) - Special Protection Areas - SPA, wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. "Ptasiej",

- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) - Special Areas of Conservation - SAC wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. "Siedliskowej".

W gminie Cmolas został wyznaczony obszar specjalnej ochrony ptaków OSO.

Obszar ten obowiązuje od 12 października 2007 roku (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 roku /Dz. U. Nr 179 poz. 1275/). Zaliczony został do Puszczy Sandomierskiej - kod obszaru: PLB180005. Teren ten położony jest w południowo-wschodniej części Polski w widłach Wisły i Sanu Obejmuje znaczną część jednego z większych leśnych kompleksów w Polsce ciągnącego się południkowo na terenie Kotliny Sandomierskiej pomiędzy Tarnobrzegiem i Stalową Wolą na północy i Rzeszowem na południu. W przeszłości teren ten został częściowo odlesiony tworząc obecnie mozaikę lasów i terenów rolniczych. Rolnictwo pozostaje tu w dużym stopniu ekstensywne ze względu na to, że dominują piaszczyste gleby bielicowe. Przez puszczę przepływają rzeki Łęg i Trześniówka, prawobrzeżne dopływy Wisły. Rzeka Łęg wraz z dopływami Przywrą i Zyzogą zachowały w znacznej części swój naturalny charakter. W rejonie Budy Stalowskiej znajduje się duży kompleks znaturalizowanych stawów rybnych. Mniejsze kompleksy stawów rybnych znajdują się koło miejscowości Babule i Grębów. Dominującym typem użytkowania ziemi są lasy i tereny rolnicze. W granicach obszaru znajduje się także wiele wsi i przysiółków. Fragment północnej części obszaru, w rejonie Nowej Dęby, obejmuje tereny poligonu wojskowego.

Obszar stanowi bardzo cenną ostoję wielu gatunków ptaków. Stwierdzono tu występowanie 43 gat. ptaków z zał. I Dyrektywy Ptasiej. Obszar cenny z punktu widzenia liczebności bociana czarnego, bociana białego, ptaków drapieżnych i derkacza (powyżej 1% populacji polskiej). W przypadku kraski, podgorzałki i czapli białej obszar stanowi miejsce gniazdowania ponad 10% populacji gatunków w Polsce, jest więc jedną z kluczowych ostoi dla ich zachowania. Ponadto, obszar jest miejscem licznego występowania w okresie lęgowym świergotka polnego, lelka, dudka, dzięciołów (średniego, czarnego, białoszyjego, zielonosiwego i zielonego), gąsiorka, skowronka borowego, trzmielojada, jarzębatki, ortolana, potrzeszcza.

Jak wynika z powyższego, teren będący przedmiotem niniejszego opracowania, jest powiązany zależnościami ekologicznymi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Ochrona przyrody w sieci Natura 2000 w swym założeniu ma takie wybieranie i kształtowanie obszarów chronionych, by stykały się one ze sobą lub blisko sąsiadowały w sposób umożliwiający, zwłaszcza gatunkom podlegającym ochronie, możliwość wędrówek, rozprzestrzeniania się i swobodnej wymiany genów.

Obowiązujące i planowane formy ochrony prawnej siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt powinny być wystarczające do zachowania obecnej bioróżnorodności obserwowanej w gminie. Brak większej ilości dużych zakładów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko oraz brak krajowych szlaków komunikacyjnych, czyni ten obszar atrakcyjnym dla podnoszenia walorów przyrodniczych. Istnieje realna możliwość poprzez nowe dolesienia zachować i utrwalić biegnące przez obszar gminy różnej hierarchii korytarze ekologiczne.

5.2.2.	Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Część gminy Cmolas objęta jest ochroną krajobrazową w ramach Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Został on powołany na mocy Rozporządzenia Wojewody Rzeszowskiego Nr 35/92 z 14.07.1992r. w celu ochrony jednego z najwartościowszych przyrodniczo i krajobrazowo terenów pokrytych zwartymi, dużymi kompleksami leśnymi, stanowiącymi pozostałości po Puszczy Sandomierskiej.

Stosownie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880, wraz z późniejszymi zmianami) – art.26, obszary chronionego krajobrazu obejmują wyróżniający się krajobrazowo teren o różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych systemów powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej. Na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie powinny być lokalizowane obiekty uciążliwe dla otoczenia, odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, stosowania w dużych ilościach środków ochrony roślin itp.

Mielecko - Głogowsko - Kolbuszowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo - leśnym. Jego ogólna powierzchnia wynosi 50 512 ha. Na obszarze tym występuje duża różnorodność środowiska: od piaszczystych wydm poprzez bagna i torfowiska po wody powierzchniowe. Został utworzony w celu ochrony rzadko spotykanych roślin oraz stanowisk lęgowych rzadkich gatunków omitofauny. Na jego terenie utworzono rezerwat "Zabłocie". Na liście chronionych zwierząt znajduje się tu, m. in.: bóbr europejski, łoś, wilk, bocian czarny, puchacz, cietrzew, czapla biała, nietoperze.

5.2.3.	Inne formy ochrony na terenie gminy Cmolas

Większość obszaru gminy Cmolas wchodzi w skład Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskiego oraz Sokołowsko - Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Lasy stanowią około 42% powierzchni gminy. Są to przeważnie lasy sosnowe z domieszką dębu i brzozy. Występują wśród nich głównie: jałowiec, jarzębina, żurawiec i kruszyna, zaś runo tworzą m.in. widłak gwiaździsty, wrzos, macierzanka, goździk piaskowy, kostrzewa owcza, borówka brusznica, mącznica lekarska, ukwap dwupienny. Spotkać można też pojedyncze okazy modrzewia. W Ostrowach Baranowskich znajduje się rezerwat przyrody Jaźwiana Góra, obejmujący las mieszany z jodłą, dębem, świerkiem i klonem.
Godny uwagi jest również park podworski w Trzęsówce  - przykład chronionego prawnie okazu starodrzewia.

5.2.4. Rezerwaty przyrody

"JAŹWIANA GÓRA" - 3,94 ha, leży w pobliżu Komorowa i Ostrów Baranowskich. To także enklawa zespołu naturalnego jakim jest tu fragment lasu jodłowo-bukowego; występuje tu również dąb, jodła, buk (pomnikowy buk liczy ponad 300 lat). Nazwę rezerwat przejął od borsuków (inaczej jaźców) zamieszkujących ten teren.

Planowane przedsięwzięcie nie leży na terenie ww. rezerwatu przyrody, ani w strefie jego oddziaływania.

# VI. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI.

Na terenie przeznaczonym pod realizację przedsięwzięcia „EKSPOLATACJA ZŁOŻA PIASKU „OSTROWY TUSZOWSKIE - GUŹDA" W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY TUSZOWSKIE, GMINA CMOLAS; POWIAT KOLBUSZOWA” oraz w obszarze jego oddziaływania  brak jest zabytków i obiektów chronionych.

# VII. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA 
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Zaniechanie projektowanego przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji piasku wydmowego z udokumentowanych złóż: „Ostrowy Tuszowskie – Guźda” w miejscowości Ostrowy Tuszowskie gm. Cmolas sprawi, że pozostanie ono w niezmienionym stanie.

Zaznaczyć jednak należy, że w chwili obecnej teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia jest porośnięty lasem, który jest bardzo mocno zdewastowany /co zostało przedstawione na zdjęciach w rozdziale 4.1.4 niniejszego raportu/. Porastające wzgórza sosny, chociaż mają już kilkadziesiąt lat są chore, skarłowaciałe i połamane.  Pozostawienie lasu w stanie, w jakim jest obecnie nie rokuje nadziei na szybką poprawę jakości drzewostanu i środowiska. Wykarczowanie istniejących, chorych i pokrzywionych drzew oraz nasadzenie w ich miejsce nowych sadzonek z pewnością spowodowałoby poprawę stanu zdrowotnego lasu, przywrócenie jego roli w ramach OCHK i obszaru NATURA 2000. /Flora i fauna uległaby zdecydowanej poprawie/. Byłoby to możliwe w wyniku wykonaniu rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji kruszywa na koszt przedsiębiorcy.

Sam proces eksploatacji byłby prowadzony w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska t.j. eksploatacja odbywałaby się w systemie jak najmniej inwazyjnym. Wielkość wydobycia, na poziomie około 20 tyś m3 rocznie oznacza, że w ciągu godziny z terenu kopalni wyjeżdżałoby maksymalnie 1 - 2 samochodów, a w ciągu dnia byłoby to do 10 pojazdów. W takim przypadku na terenie kopalni pracowałaby jedna maszyna górnicza – ładowarka kołowa. Nie powodowałoby to nadmiernego stresu dla ptaków i innych zwierząt. Również proces pozyskiwania piasku byłby prowadzony w sposób minimalizujący presję na środowisko – eksploatacja prowadzona byłaby etapowo – na potrzeby wydobycia zajmowany byłby jednorazowo obszar o powierzchni około 1 – 2 ha, który natychmiast po jej zakończeniu zostałby poddany rekultywacji /zalesiony zdrowymi sadzonkami/.

Niewielkie obniżenie terenu, powstałe w wyniku zebrania wydm piasku kwarcowego spowoduje lepsze uwilgotnienie gruntu, co przełoży się na polepszenie możliwości przyrostu rocznego sadzonek sosny. / W chwili obecnej odpływ wody z wydm piasku powoduje karłowacenie sosny porastającej wzgórza.

Odbudowa drzewostanu byłaby bardzo korzystna dla środowiska, powstałyby nowe siedliska dla ptaków /w tym dla gatunków chronionych/.  Również dla innych zwierząt poprawiłaby się możliwość zakładania siedlisk i żerowania.

Nadmienić należy, że wpływ planowanego przedsięwzięcia na krajobraz byłby praktycznie niezauważalny. Jest to teren leśny, w związku z czym szybszy wzrost drzew /zdrowe sadzonki w terenie obniżonym – lepiej uwilgotnionym/ zniweluje ewentualny ubytek terenu o kilka metrów powstały w wyniku poboru piasku.

# VIII. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW.

## 8.1. Opis ogólny wariantów planowanego przedsięwzięcia.

Wprowadzenie w 2001 roku przez Ustawę „Prawo Ochrony Środowiska”, a od 15 listopada 2008 roku przez Ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymogu porównania rozwiązań technologicznych dla przedsięwzięcia z innymi rozwiązaniami w praktyce krajowej i światowej miało za zadanie wybór właściwej (czystszej technologii) produkcji. Ma to znaczenie w przedsięwzięciach, gdzie z punktu widzenia technologicznego taki wybór jest możliwy (np. wariant trasy drogowej czy kolejowej, duże zakłady przemysłowe przy zróżnicowanej technologii).

W przypadku odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Ostrowy Tuszowskie – Guźda” w miejscowości Ostrowy Tuszowskie gm. Cmolas, wybór wariantu najbardziej korzystnego dla środowiska jest ograniczony, gdyż technologia dla tego typu  obiektów jest ujednolicona i stanowi standard dla tego rodzaju inwestycji w praktyce technicznej i prawnej.

Zasadniczo można rozpatrywać dwa warianty: wariant inwestycyjny oraz niepodejmowanie inwestycji.

Jak już wyżej wspomniano, zaniechanie projektowanego przedsięwzięcia, będzie neutralne dla środowiska - nie będzie jednak korzystnych zmian w środowisku, które mogłyby nastąpić w przypadku wykonania rekultywacji po zakończeniu eksploatacji piasku.

Wariant tzw. „inwestycyjny” został szczegółowo opisany w punkcie IV „Raportu...”, a jego oddziaływanie na środowisko w punkcie IX „Raportu...”. Dlatego poniżej opisano przyjęte  rozwiązania w „sposób skrótowy” (aby nie zwiększać objętości „Raportu...” i nie stosować powtórzeń części opisowej).

## 8.2. Opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę wraz z uzasadnieniem jego wyboru.

Wariant wybrany przez Inwestora został szczegółowo opisany w punkcie IV „Raportu...” pod kątem stosowanych rozwiązań technologiczno-ruchowych.

Wybrano wariant tzw. „inwestycyjny” z zachowaniem norm ekologicznych 
w zakresie emisji zanieczyszczeń tj.:

- stosowanie technologii nie stanowiących zagrożenia dla gleby, stanu atmosfery, jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

- selektywne gromadzenie odpadów,

Szczegółową analizę w zakresie oddziaływania na środowisko wariantu „inwestycyjnego”  przedstawiono w punkcie IX Raportu w odniesieniu do każdego komponentu środowiska.

Wybrany „wariant inwestycyjny”  przedsięwzięcia niesie z sobą minimalne zagrożenie dla środowiska, a zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne są możliwe do realizacji przy obecnej lokalizacji i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Wybrane rozwiązania gwarantują zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska przy normalnej eksploatacji obiektu, jak i wypadku ewentualnych Nadzwyczajnych Zagrożeń Środowiska.

Projektowane przedsięwzięcie w „wariancie inwestycyjnym” nie będzie miało ponadnormatywnego wpływu na ludzi, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, dobra materialne, zabytki, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziaływania między tymi elementami.

Pewne ujemne skutki mogą wystąpić w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na faunę i florę, w trakcie eksploatacji piasku /zniszczenie pewnej ilości miejsc gniazdowania ptaków na skutek wycinki lasu na terenie przewidzianym do eksploatacji piasku oraz wypłoszenie ptaków z tego terenu na skutek hałasu emitowanego przez pracujące maszyny górnicze/.

Będą one jednak krótkotrwałe /kilka lat/ i ustąpią z chwilą zakończenia wydobywania piasku. Po tym okresie nastąpi rekultywacja terenu poprzez nasadzenie zdrowej uprawy leśnej, a ekosystem ulegnie z czasem odbudowie i jego funkcjonalność ulegnie zdecydowanej poprawie.

Wybrany wariant realizacji przedsięwzięcia , tj. wariant „inwestycyjny” jest więc bardzo korzystny w perspektywie długookresowej.

Skala przedsięwzięcia, lokalizacja i zastosowanie rozwiązania techniczno – eksploatacyjne nie będą źródłem  ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska, jak i położonej w odległości około 800 m zabudowy mieszkaniowej.

Nie przewiduje się dla przedsięwzięcia możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych np. poważnej awarii przemysłowej (z uwagi na brak produkcji o charakterze przemysłowym).

## 8.3. Opis racjonalnego wariantu alternatywnego

Wprowadzenie w 2001 roku przez Ustawę „Prawo Ochrony Środowiska”, a od 15 listopada 2008 roku przez Ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymogu porównania rozwiązań technologicznych dla przedsięwzięcia z innymi rozwiązaniami w praktyce krajowej i światowej miało za zadanie wybór właściwej (czystszej) technologii produkcji.

W dokumentowanym przypadku można rozpatrywać wariant alternatywny polegający na zwiększeniu ilości pozyskiwanej kopaliny w ciągu roku do na 100 tyś m3/rok i więcej. Jednak ze względu  na ochronę środowiska przyrodniczego /ograniczenie ingerencji w środowisko do minimum/ zaniechano tego wariantu.

Innym rozpatrywanym wariantem był wariant związany z inną lokalizacją przedsięwzięcia. Jednak ze względu na bardzo małą miąższość złoża w przypadku innych lokalizacji (nieopłacalność przedsięwzięcia) oraz sprawy własnościowe inna lokalizacja nie  jest możliwa.

## 8.4. Opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru.

Dla  analizowanego przedsięwzięcia wybrano tzw. wariant „inwestycyjny” z zachowaniem rozwiązań technologicznych gwarantujących zachowanie przepisów ochrony środowiska z najmniejszym możliwym oddziaływaniem na środowisko i zdrowie ludzi.

Wariant wybrany przez Inwestora został szczegółowo opisany w punkcie IV „Raportu...” pod kątem stosowanych rozwiązań technologiczno-eksploatacyjnych.

Wybrano wariant tzw. „inwestycyjny” z zachowaniem norm ekologicznych 
w zakresie emisji zanieczyszczeń tj.:

- stosowanie technologii nie stanowiących zagrożenia dla stanu atmosfery, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,

- selektywne gromadzenie odpadów,

Występuje w trakcie eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, emisji hałasu jednak występujące zagrożenia nie powodują przekroczeń norm dopuszczalnych w środowisku, a zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne odpowiadają standardom w tej branży.

Wybrane rozwiązania gwarantują zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska przy normalnej eksploatacji, jak i wypadku Nadzwyczajnych Zagrożeń Środowiska.

Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne są właściwe przy obecnej lokalizacji i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Wybrany wariant realizacji przedsięwzięcia , tj. wariant „inwestycyjny” jest więc korzystny z punktu widzenia tzw. „czystszej” produkcji (w naszym przypadku eksploatacji).

## 8.5. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów (w szczególności wariantu „inwestycyjnego”) przedstawiono w punkcie IX Raportu w odniesieniu do każdego komponentu środowiska.

W czasie normalnej eksploatacji nie będzie występowało ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko, a uciążliwość przedsięwzięcia zamknie się praktycznie w granicy terenu inwestycji.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia (eksploatacja piasku) nie jest możliwe wystąpienie poważnej awarii przemysłowej (w rozumieniu Rozporządzeń Ministra Gospodarki z 2002 i 2006 roku).

Z uwagi na charakter i skalę inwestycji oraz jej oddalenie od granicy państwa (około 90 km w linii prostej) nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia.

## 8.6. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,  dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków i wzajemne oddziaływanie między tymi elementami.

Wprowadzenie w 2001 roku przez Ustawę „Prawo Ochrony Środowiska”, a od 15 listopada 2008 roku przez Ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymogu porównania rozwiązań technologicznych dla przedsięwzięcia z innymi rozwiązaniami w praktyce krajowej i światowej miało za zadanie wybór właściwej (czystszej technologii) produkcji. Ma to znaczenie w przedsięwzięciach, gdzie z punktu widzenia technologicznego taki wybór jest możliwy (np. wariant trasy drogowej czy kolejowej, duże zakłady przemysłowe przy zróżnicowanej technologii).

W analizowanym przypadku, przy określonej lokalizacji inwestycji oraz prostej technologii nie stanowiącej znaczącego zagrożenia dla środowiska  ten wybór wariantu najbardziej korzystnego dla środowiska jest ograniczony, gdyż technologia dla tego typu  przedsięwzięć jest ujednolicona i stanowi standard określony w praktyce technicznej i prawnej.

Wybrany wariant przedsięwzięcia jest korzystny dla środowiska, a zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne możliwymi do realizacji w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska przy obecnej lokalizacji i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Występujące zagrożenia nie powodują przekroczeń norm dopuszczalnych w środowisku, a zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne odpowiadają najnowszym osiągnięciom krajowym i zagranicznym w tej branży.

Zaniechanie projektowanego przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji piasku wydmowego ze złoża: „Ostrowy Tuszowskie – Guźda” położonego w miejscowości Ostrowy Tuszowskie gm. Cmolas sprawi, że pozostanie ono w niezmienionym stanie. W chwili obecnej teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia jest porośnięty lasem, który jest bardzo mocno zdewastowany /co zostało przedstawione na zdjęciach w rozdziale 4.1.4 niniejszego raportu/. Porastające wzgórza sosny, chociaż mają już kilkadziesiąt lat są chore, skarłowaciałe i połamane.  Pozostawienie lasu w stanie, w jakim jest obecnie nie rokuje nadziei na szybką poprawę jakości drzewostanu i środowiska. Wykarczowanie istniejących, chorych i pokrzywionych drzew oraz nasadzenie w ich miejsce nowych sadzonek z pewnością spowodowałoby poprawę stanu zdrowotnego lasu, przywrócenie jego roli w ramach OCHK i obszaru NATURA 2000. /Flora i fauna uległaby zdecydowanej poprawie/. Byłoby to możliwe w wyniku wykonaniu rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji kruszywa na koszt przedsiębiorcy.

Sam proces eksploatacji byłby prowadzony w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska t.j. eksploatacja odbywałaby się w systemie jak najmniej inwazyjnym. Wielkość wydobycia, na poziomie około 20 tyś m3 rocznie oznacza, że w ciągu godziny z terenu kopalni wyjeżdżałoby maksymalnie 1 - 2 samochodów, a w ciągu dnia byłoby to do 10 pojazdów. W takim przypadku na terenie kopalni pracowałaby jedna maszyna górnicza – ładowarka kołowa. Nie powodowałoby to nadmiernego stresu dla ptaków i innych zwierząt. Również proces pozyskiwania piasku byłby prowadzony w sposób minimalizujący presję na środowisko – eksploatacja prowadzona byłaby etapowo – na potrzeby wydobycia zajmowany byłby jednorazowo obszar o powierzchni około 1 – 2 ha, który natychmiast po jej zakończeniu zostałby poddany rekultywacji /zalesiony zdrowymi sadzonkami/.

Niewielkie obniżenie terenu, powstałe w wyniku zebrania wydm piasku kwarcowego spowoduje lepsze uwilgotnienie gruntu, co przełoży się na polepszenie możliwości przyrostu rocznego sadzonek sosny. / W chwili obecnej odpływ wody z wydm piasku powoduje karłowacenie sosny porastającej wzgórza.

Odbudowa drzewostanu byłaby bardzo korzystna dla środowiska, powstałyby nowe siedliska dla ptaków /w tym dla gatunków chronionych/.  Również dla innych zwierząt poprawiłaby się możliwość zakładania siedlisk i żerowania.

Nadmienić należy, że wpływ planowanego przedsięwzięcia na krajobraz byłby praktycznie niezauważalny. Jest to teren leśny, w związku z czym szybszy wzrost drzew /zdrowe sadzonki w terenie obniżonym – lepiej uwilgotnionym/ zniweluje ewentualny ubytek terenu o kilka metrów powstały w wyniku poboru piasku. Zmiany w krajobrazie nie będą zauważalne. Po zakończeniu eksploatacji przedsięwzięcia teren zostanie zalesiony, zwrócony przyrodzie z tym, że w tym przypadku odnowienia leśne będą miały szanse na prawidłowy rozwój, co oznacza szybszy przyrost masy drzewnej i powstanie kompleksu leśnego godnego miana „Puszczy Sandomierskiej”.

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,  dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków i wzajemne oddziaływanie między tymi elementami -  obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska i emisji został zamieszczony w następnym (IX) punkcie niniejszego opracowania.

Wybrany „wariant inwestycyjny”  przedsięwzięcia jest korzystny dla środowiska, a zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne możliwymi do realizacji przy obecnej lokalizacji i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Zastosowane rozwiązania /ograniczona wielkość wydobycia piasku – kilka samochodów dziennie/ gwarantują zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska przy normalnej eksploatacji obiektu.

Projektowane przedsięwzięcie w „wariancie inwestycyjnym” nie będzie miało ponadnormatywnego wpływu na ludzi, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, dobra materialne, zabytki, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziaływania między tymi elementami. Jedynym, czasowo ujemnym skutkiem realizacji przedsięwzięcia będzie jego oddziaływanie na faunę i florę w okresie przygotowania terenu i prowadzenia wydobycia piasku.

# IX. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH W RAPORCIE ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA I EMISJI.

## 9.1. Opis metod prognozowania zastosowanych w raporcie.

Raport wykonano metodą opisowo – obliczeniową z wykorzystaniem takich podstawowych danych jak:

  - Informacje zawarte w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz w koncepcjach przedsięwzięcia przedstawionych przez Zamawiającego.

  - Informacje zebrane podczas wizji lokalnych na terenie objętym oddziaływaniem przedsięwzięcia.

  - Informacje zawarte w dotychczasowych opracowaniach z zakresu ochrony środowiska dla terenu analizowanego przedsięwzięcia.

  - Dane odnośnie tła zanieczyszczeń uzyskane z PWIOŚ w Rzeszowie (strona internetowa).

Podstawową metodą prognozowania wpływu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko była metoda analogii. Wykorzystano przy tym doświadczenia dotyczące innych obiektów o podobnym charakterze na terenie województwa podkarpackiego.

## 9.2. Opis oddziaływania na jakość powietrza.

9.2.1.	Opis ogólny.

Celem tego punktu jest określenie uciążliwości dla środowiska w wyniku wprowadzania pyłów i gazów do powietrza z projektowanego przedsięwzięcia.

Zakres punktu zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrz, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Opracowanie obejmuje część obliczeniową oraz część opisową dotyczącą lokalizacji 
i stosowanej technologii Szczegółowy opis oddziaływania przedsięwzięcia na jakość powietrza został opisany w punkcie 4.3.1 niniejszego opracowania.

9.2.2. Źródła emisji i emitorów

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w trakcie eksploatacji obiektu jest praca następujących urządzeń:

- Koparka hydrauliczna – szt. 1

- Spycharka gąsienicowa – szt. 1

- Ładowarka kołowa – szt. 1

Źródłem są również środki transportowe (wywóz kruszywa).

Ze względu na niewielką ilość pojazdów poruszających się po terenie obiektu - podjeżdżających do załadunku i wyjeżdżających z terenu kopalni – / około 1 ÷2 pojazdów na godzinę; 10 ÷ 12 pojazdów dziennie , źródła te jako nie mające istotnego wpływu na stan atmosfery. Ponieważ będą to głównie pojazdy napędzane olejem napędowym /podobnie jak maszyny używane do wydobycia i załadunku piasku/ w obliczeniach emisji zanieczyszczeń do powietrza zwiększono wskaźniki emisji z silników maszyn górniczych o 30 %.

| L.p. | Nazwa maszyny, urządzenia | Ilość [szt.] | Rodzaj paliwa | Zużycie godzinowe [kg/h] | Maksymalny czas pracy w ciągu doby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koparka hydrauliczna | 1 | Olej napędowy | 7,65 | 12 |
| 2 | Spycharka gąsienicowa | 1 | Olej napędowy | 12,75 | 8 |
| 3 | Ładowarka kołowa | 1 | Olej napędowy | 7,65 | 12 |

Sumaryczne zużycie oleju napędowego wyniesie około: 27,8 kg/h.

Całkowita godzinowa emisja zanieczyszczeń wyniesie

| L.p. | Wyszczególnienie | Emisja kg / h |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0,011 |
| 2 | NO2 | 0,133 |
| 3 | CO | 0,828 |
| 4 | Pył | 0,051 |
| 5 | Cx Hx | 0,068 |

Dla uproszczenia obliczeń przyjęto jednakowe udziały emisji dla poszczególnych źródeł (pojazdy będą przemieszczały się po terenie kopalni)

| L.p. | Wyszczególnienie | Emisja maksymalna na jeden punkt obliczeniowy kg / h |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0,004 |
| 2 | NO2 | 0,045 |
| 3 | CO | 0,240 |
| 4 | Pył | 0,017 |
| 5 | Cx Hx | 0,023 |

9.2.3. Obliczenia stanu zanieczyszczenia dla analizowanego przedsięwzięcia

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń:

| Lp. | Wyszczególnienie | Oznaczenie numeryczne substancji - numer CAS | D1 [μg / s] | Da [μg / s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 7446-09-5 | 350 | 30 |
| 2 | pył <10μ | --- | 280.0 | 40.0 |
| 3 | CO | 630-08-0 | 30000.0 | ---- |
| 4 | NO2 | 10102-44-0 | 200.0 | 40.0 |
| 5 | Węglowodory (suma) | --- | 2000,0 | 1000 |

* Według załącznika Nr 1 do Rozporządzenia. Ministra Środowiska  z dnia 05.12.2002r.

[ Dz. U. Nr 1 z 2003r., poz. 12 ].

Założenia do obliczeń stężeń maksymalnych – S1

- Podokresy obliczeniowe

W pracy silników samochodów występuje różnorodna emisja i różne czasy jej występowania /trudne do rzeczywistego oszacowania/, stąd też obliczenia stężeń maksymalnych przeprowadzone zostaną przy następujących założeniach:

| Podokres obliczeniowy | Sezon | Czas trwania [h/rok] | Emitory czynne w podokresie pracy |
| --- | --- | --- | --- |
| I | rok | 3500 | (wszystkie maszyny pracują) |

Obliczenia wykonano dla tzw. emisji maksymalnej.

| L.p. | Wyszczególnienie | Emisja maksymalna na jeden punkt obliczeniowy [kg / h] |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0,004 |
| 2 | NO2 | 0,045 |
| 3 | CO | 0,240 |
| 4 | Pył | 0,017 |
| 5 | Cx Hx | 0,023 |

Interpretacja wyników obliczeń

Obliczenia stężeń maksymalnych wykonano programem  „OPA 03 w.3.0” Firmy EKO - SOFT Łódź dla pełnego zakresu obliczeniowego.

Wydruki komputerowe obliczeń przedstawiają:

- parametry emitorów przyjęte do obliczeń oraz schematy emisyjne dla poszczególnych     emitorów

- maksymalne wartości stężeń

- wyniki obliczeń  w formie graficznej

Obliczenia wykonano dla poziomu 1,5 m.

WARTOSCI  NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH

----------------------------------------------------------------------------------

|   Wielkość   Miano    Wartość naj-      Wartość         Współrzędne [m]        |

|                       wieksza spośród   odniesienia     punktu wystąpienia     |

|                       obliczonych       lub wartość     największej wartości   |

|                                         dopuszczalna          x        y     z |

==================================================================================

Dwutlenek siarki od 2005 r.

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie I)

ug/m3          44.337                           660     310    0.0

2. Stężenie średnioroczne

ug/m3           0.822          20.000           720     380    0.0

3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1

%             0.0            0.274

(D1 =  350.00 ug/m3 )

----------------------------------------------------------------------------------

Dwutlenek azotu od 2010 r.

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie I)

ug/m3         498.791                           660     310    0.0

2. Stężenie średnioroczne

ug/m3           9.245          40.000           720     380    0.0

3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1

%             1.210          0.200            720     380    0.0

(D1 =  200.00 ug/m3 )

----------------------------------------------------------------------------------

Węglowodory alifatyczne

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie I)

ug/m3         254.938                           660     310    0.0

2. Stężenie średnioroczne

ug/m3           4.725          1000.000         720     380    0.0

3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  3000.00 ug/m3

%             0.0            0.200

----------------------------------------------------------------------------------

9.2.4.	Wnioski końcowe w zakresie oddziaływania na jakość powietrza.

Największe wartości immisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych występują  w bezpośredniej odległości od pracujących maszyn (w promieniu do 10m) i tam notowane są przekroczenia wartości dopuszczalnych w zakresie NOx. Zostało to zobrazowane na dołączonych do obliczeń mapach.

Obliczenia zostały wykonane dla warunków ekstremalnych, tzn. przy założeniu ciągłej pracy maszyn przez 14 godzin dziennie równocześnie, co w praktyce nie będzie miało miejsca. Wartość emisji przyjęta do obliczeń została dodatkowo zwiększona o 30% z tytułu poruszających się po terenie kopalni samochodów wywożących piasek.

Należy zaznaczyć, że prognozowanie emisji w warunkach jakie panują na terenie kopalni, tj. przemieszczania się źródeł emisji w zależności od aktualnego miejsca eksploatacji urobku jest trudne i może być obarczone pewnym błędem, dlatego obliczenia należy traktować szacunkowo.

Według definicji jest to tzw. „emisja niezorganizowana”, aby jednak rozpoznać jej wpływ na otoczenie w niniejszym opracowaniu posłużono się pewnymi przybliżeniami pozwalającymi oszacować poziom immisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na terenie kopalni oraz na terenach znajdujących się w jej najbliższym otoczeniu.

Nie oszacowano wielkości emisji pyłu, jaki powstaje w wyniku eksploatacji piasku, gdyż brak jest możliwości /technik/ pozwalających takie szacunki wykonać.

Wnioski końcowe:

Wnioski końcowe:

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy stwierdzić, że zachowane będą przepisy ochrony powietrza w związku z emisją zanieczyszczeń do środowiska z terenu odkrywkowej eksploatacja piasku wydmowego  ze złoża: „Ostrowy Tuszowskie - Guźda" w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Gmina Cmolas; Powiat Kolbuszowa.

- Poza granicami działek, na których Inwestor będzie prowadził eksploatację piasku  dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń emitowanych ze spalania oleju napędowego nie będą przekroczone.

- Przekroczenia dopuszczalnych stężeń mogą jedynie występować w odległości do 10m od źródeł emisji /pracujących maszyn/. /zostało to zobrazowane w obliczeniach oraz przedstawione w sposób graficzny na mapach/

Uwagi:

W trakcie prowadzenia eksploatacji piasku, należy zadbać o to, aby stosowany olej napędowy był odpowiedniej /wysokiej/ jakości, a jednostki napędowe /silniki pojazdów, maszyn i urządzeń/ były w pełni sprawne. Pozwoli to na obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wpłynie korzystnie na stan atmosfery otoczeniu zakładu.

## 9.3. Opis oddziaływania na klimat akustyczny.

9.3.1. Wpływ realizacji przedsięwzięcia  w fazie budowy i ewentualnej likwidacji.

Przygotowanie inwestycji wymaga pracy pilarek spalinowych oraz silników pojazdów wywożących z lasu wycięte drzewa, co spowoduje czasowy negatywny wpływ na klimat akustyczny. Poziom hałasu podczas pracy tego typu sprzętu (traktowanego jako źródła punktowe) wynosi 90(105 dB-A w odległości 1 – 2 m od pracującej piły motorowej.

W okresie likwidacji przedsięwzięcia /prowadzenia rekultywacji terenu poprzez nasadzenia drzew/  brak będzie ujemnego wpływu na środowisko dokumentowanego przedsięwzięcia.

Uciążliwości akustyczne związane z okresem przygotowania złoża piasku do wydobycia będą krótkotrwałe i odwracalne. W związku z powyższym inwestycja na tych etapach praktycznie nie wpłynie na klimat akustyczny. Uciążliwość akustyczna związana z przygotowaniem złoża piasku do wydobycia ustąpi z chwilą zakończenia prac.

UWAGA: Prace przygotowawcze należy wykonywać poza okresem lęgowym ptaków.

9.3.2. Wpływ realizacji przedsięwzięcia  na etapie  eksploatacji.

A. Lokalizacja obiektu z punktu widzenia akustycznego

Przedmiotem  planowanego przedsięwzięcia jest  odkrywkowa eksploatacja piasku ze złóża: „Ostrowy Tuszowskie – Guźda” w miejscowości Ostrowy Tuszowskie gm. Cmolas; Powiat Kolbuszowa”.

W sąsiedztwie analizowanego terenu z czterech stron znajdują się tereny leśne. Lokalizacja inwestycji znajduję się poza terenem „Zabudowanym”. Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości ok. 800 m   i   dalej   w   kierunku   południowo-wschodnim.

B. Charakterystyka akustyczna stanu istniejącego wraz   z klasyfikacją terenu.

Do oceny hałasu w środowisku zewnętrznym ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 829 z 2007 r.).

Z uwagi na bardzo znaczne oddalenie /800m w linii prostej/ od najbliższych terenów chronionych akustycznie  emitowany przez maszyny górnicze hałas do tych terenów nie dociera.

Symulacja zasięgu oddziaływania akustycznego przedstawiona została w formie graficznej  w postaci izolinii na mapie akustycznej (zamieszczonej w rozdziale 4.3.3 Raportu) jedynie w celach poglądowych.

9.3.3.	Wnioski końcowe w zakresie akustycznym

Z przeprowadzonej analizy oddziaływania akustycznego na środowisko dokumentowanej inwestycji wynika, że przedsięwzięcie realizowane zgodnie z przedstawionym zakresem techniczno-technologicznym, spełniać będzie wymagania ochrony środowiska w zakresie.

## 9.4. Opis oddziaływania na wody powierzchniowe.

Analizowane przedsięwzięcie /zgodnie z analizą dokonaną w poprzednich rozdziałach „Raportu…”/ nie stanowi zagrożenia dla wód powierzchniowych, ze względu na swoją lokalizację oraz znaczne oddalenie od lokalnych zbiorników wód powierzchniowych.

## 9.5. Opis oddziaływania na wody podziemne.

Dokumentowane przedsięwzięcie /zgodnie z analizą dokonaną w poprzednich rozdziałach „Raportu…”/ nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych, brak będzie oddziaływania inwestycji w tym zakresie. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie również związane z poborem wód podziemnych.

## 9.6. Opis oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi.

Na etapie przygotowania złoża piasku do eksploatacji nastąpi wycinka drzew i przemieszczenie górnej warstwy gleby, która będzie rozplantowana po terenie działki Inwestora w miejsca, gdzie zakończono już wydobycie. Następnie odkryte złoże piasku będzie eksploatowane. Po zakończeniu eksploatacji teren zostanie wyrównany i zgodnie z projektem rekultywacji zalesiony. Oddziaływanie na glebę i powierzchnię ziemi będzie czasowe i odwracalne. /Nie będzie ujemnego oddziaływania przedsięwzięcia w tym zakresie/.

## 9.7. Opis oddziaływania na rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze.

Na obszarze gminy Cmolas ogólnie obserwuje się stabilny stan poszczególnych elementów systemu przyrodniczego. Posiadają one obecnie słabą odporność i możliwość do samoregulacji w ramach funkcjonowania całego systemu przyrodniczego. Obszar gminy przedstawia interesujący pod względem środowiskowym geoekosystem o znacznej bioróżnorodności wynikającej z widocznej przemienności użytkowania oraz  o znacznej georóżnorodności będącej wynikiem morfogenezy i budowy geologicznej.

Kompleks leśny, w granicach którego są położone analizowane tereny, należy do obszarów Natura 2000, w ten sposób stanowi fragment ciągu ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym.

Głównym zagrożeniem dla lasów tego obszaru są czynniki abiotyczne, takie jak silne wiatry powodujące złomy i wykroty, nadmierne opady śniegu powodujące łamanie gałęzi, czy skrajne warunki meteorologiczne (susze) oraz pożary. Pewnym zagrożeniem są również czynniki biotyczne: wzrost populacji szkodników drzew, pojawienie się pasożytniczych grzybów, czy niszcząca działalność zwierzyny łownej. Problemem jest znaczne osłabienie drzewostanów przez szkodliwe pyły, dymy i gazy przemysłowe (80 % drzewostanów Nadleśnictwa Mielec leży w II strefie zagrożenia przemysłowego).

Za realizacją projektu przemawiają uwarunkowania geologiczne i przyrodnicze.

Mała skala przedsięwzięcia - powierzchnia zaprojektowana pod wydobycie piasku stanowi zaledwie  0,0097% powierzchni obszaru specjalnej  ochrony ptaków Puszcza Sandomierska oraz 0,0238% powierzchni Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także zastosowana technologia zminimalizuje negatywne oddziaływanie na otoczenie. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą krótkotrwałe (związane z eksploatacją) i odwracalne (rekultywacja terenu poeksploatacyjnego).

Ze względu na małą skalę inwestycji oraz rozwiązania techniczne i technologiczne, lokalizacja inwestycji w granicach wyżej wymienionych obszarów podlegających ochronie prawnej, także w ramach Natura 2000, nie wpłynie na zanieczyszczenia w/w obszarów chronionych. Planowane przedsięwzięcie na terenie będącym przedmiotem niniejszego opracowania nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000 (zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880). Nie stwierdzono też, aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami Rady: 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory („Dyrektywa Siedliskowa"), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków („Dyrektywa Ptasia") oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn. 16 maja 2005, w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

Na terenie wokół przedsięwzięcia występuje tzw. bór mieszany. Wobec powszechności występowania borów mieszanych na terenie naszego kraju Querco robori-Pinetum nie należy on do kategorii zagrożonych zespołów leśnych Polski. Z tych też względów zbiorowisko to nie podlegało przyrodniczej inwentaryzacji, jaką Lasy Państwowe prowadziły w ramach programu Natura 2000.

Nie zaobserwowano roślin chronionych lub rzadkich mogących być w przyszłości przedmiotem takiej ochrony.

Obszar będący przedmiotem raportu zlokalizowany jest na terenach leśnych. Nie stwierdzono gatunków płazów, gadów czy owadów, które byłyby objęte ochroną z mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody. Nie stwierdzono także, aby w rejonie złoża wykształciły się trasy wędrówek zwierząt, występowały siedliska lub legowiska zwierząt, miejsca ich wypoczynku itp., w tym również gatunków podlegających ochronie.

Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie 13 gatunków ptaków takich jak: strzyżyk, sikora bogatka, dzięcioł duży, pierwiosnek, rudzik, zięba, sójka, mysikrólik, sikora modra, pliszka siwa, sikora sosnówka, pokrzewka czamołbista, drozd śpiewak. Wśród wyżej wymienionych gatunków nie stwierdzono żadnych osobliwości przyrodniczych. Wszystkie zaobserwowane ptaki objęte są ochrona gatunkową, natomiast żaden z powyższych gatunków ptaków nie podlega ochronie strefowej, również nie stwierdzono gatunków znajdujących się na liście Natura 2000.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na florę i faunę tego terenu będzie krótkotrwałe i ograniczone, niewielkie ujemne oddziaływanie nastąpi jedynie w fazie eksploatacji kopaliny, po jej zakończeniu teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego /”zwrócony przyrodzie”/. Kondycja lasu /po dokonaniu odnowień zdrowymi sadzonkami/ ulegnie zdecydowanej poprawie. Odnowienie zalesień na dokumentowanym terenie jest bardzo pożądane.

## 9.8. Opis oddziaływania na zdrowie ludzi oraz z punktu widzenia ochrony interesów osób trzecich.

9.8.1.	Oddziaływanie na zdrowie ludzi

Określając wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi oraz interesy osób trzecich wzięto pod uwagę zagrożenia dla mieszkańców terenów najbliżej zlokalizowanych od miejsca lokalizacji planowanej do realizacji inwestycji.

Z uwagi na fakt, że analizowane przedsięwzięcie nie ma ponadnormatywnego wpływu na ludzi i na poszczególne elementy środowiska, w tym na walory krajobrazowe, istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu – uciążliwość dla środowiska będzie miała charakter ograniczony i nie będzie miała wpływu negatywnego na obszary podlegające ochronie, w tym miejsca przebywania  ludzi.

Nie występują obszary ponadnormatywnego wpływu inwestycji na środowisko przy realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami niniejszego Raportu.

9.8.2.	Wnioski

  - W związku z projektowanym przedsięwzięciem nie zachodzi zagrożenie dla zdrowia ludzi i  naruszenie interesów osób trzecich (zarówno w związku  z przepisami ochrony środowiska jak i przepisami budowlanymi).

- Wobec zachowania przepisów dotyczących zagrożeń dla środowiska i ludzi wnioskuję o uzgodnienie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w zakresie ochrony interesów osób trzecich i zdrowia ludzi.

## 9.9. Opis oddziaływania w zakresie wykorzystania terenu i złóż kopalin.

Na terenie lokalizacji analizowanego przedsięwzięcia występują zasoby surowców mineralnych /złoża piasku wydmowego/.

W trakcie eksploatacji będą eksploatowane złoża kopalin do celów produkcyjnych /złoża piasku wydmowego/.

Sposób wykorzystania terenu i złóż kopalin nie stwarza zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

## 9.10. Opis oddziaływania na krajobraz.

Przewidziane do realizacji przedsięwzięcie będzie miało charakter kontynuacji obecnego sposobu zagospodarowania terenu. Teren w wyniku eksploatacji piasku ulegnie pewnemu obniżeniu. Nie będzie to jednak zauważalne, a fakt, że na terenie zdegradowanym powstanie nowy zdrowy las z całą pewnością przyczyni się do rozwoju ekosystemu i w pewnym sensie poprawi nawet walory krajobrazowe. Z tego względu wpływ realizacji przedsięwzięcia na krajobraz będzie korzystny.

## 9.11. Opis oddziaływania na klimat.

Brak będzie oddziaływania na klimat planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

## 9.12. Opis oddziaływania na zabytki, krajobraz kulturowy i dobra materialne.

Na terenie przeznaczonym pod realizację przedsięwzięcia brak jest obiektów o charakterze zabytkowym, stąd też brak będzie oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na zabytki, jak i krajobraz kulturowy  oraz dobra materialne.

## 9.13. Opis oddziaływania w wyniku wytwarzania odpadów.

Na terenie zakładu górniczego /kopalnia piasku/ powstaje bardzo niewielka ilość odpadów. Będą to głównie odpady o charakterze komunalnym /wytwarzane przez 3 pracowników obsługujących maszyny górnicze/, zanieczyszczone tkaniny używane do wycierania rąk i ewentualnie do czyszczenia sprzętu górniczego. możliwe jest również powstanie odpadów związanych z ewentualną wymianą oleju w maszynach górniczych.

Masy ziemne z nadkładu będą jedynie przesuwane, stąd też nie będą stanowić odpadu. Rodzaje i ilości odpadów, które potencjalnie mogą powstać na terenie zakładu górniczego zestawiono w poniższej tabeli.

Gwiazdka (() przy numerze kodowym oznacza odpady niebezpieczne.

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod | Ilość t/rok | Postępowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 05* | 0,1 | Przekazanie do firmy posiadającej zezwolenie na zbieranie, odbiór i transport |
| 2 | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 06* | 0,1 | Przekazanie do firmy posiadającej zezwolenie na zbieranie, odbiór i transport |
| 3 | Filtry olejowe | 16 01 07* | 0,1 | Przekazanie do firmy posiadającej zezwolenie na zbieranie, odbiór i transport |
| 4 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 | 0,1 | Przekazanie do firmy posiadającej zezwolenie na zbieranie, odbiór i transport |
| 5 | Metale żelazne | 16 01 17 | 0,2 | Przekazanie do firmy posiadającej zezwolenie na zbieranie, odbiór i transport |
| 6 | Niesegregowane odpady komunalne | 20 03 01 | 1,0 | Właściciel zakładu będzie okresowo odbierał odpady i przekazywał je służbom komunalnym |

Odpady wytwarzane na terenie projektowanego przedsięwzięcia (w trakcie eksploatacji), będą odbierane przez właściciela kopalni a następnie przekazane do unieszkodliwiania w innym miejscu niż miejsce ich powstawania, czasowo będą gromadzone w kontenerze i przechowywane w celu zebrania odpowiedniej ich ilości, przez krótki okres /maksymalnie do tygodnia/.

Opisany sposób gospodarki odpadami jest zgodny z przepisami Ustawy o odpadach i nie stanowi zagrożenia dla środowiska (przy właściwym  ich przechowywaniu i transporcie do uprawnionych odbiorców).

Wnioski w zakresie gospodarki odpadami.

    - Gospodarka odpadami na terenie projektowanego przedsięwzięcia prowadzona będzie w sposób prawidłowy – pod warunkiem zachowania warunków zawartych w tym opracowaniu.

    - Wytwarzający odpady zobowiązany jest do ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku i Rozporządzenia Ministra Środowiska w tym zakresie.

    - Przy właściwej segregacji wytwarzanych odpadów, ich przechowywaniu i wywózce do odzysku bądź unieszkodliwiania zachowane będą przepisy w zakresie ochrony środowiska.

    - Wnioskuję o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami.

## 9.14. Opis oddziaływania pól elektromagnetycznych.

Na terenie kopalni brak będzie praktycznie urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne.

## 9.15. Opis oddziaływania w wyniku stanów awaryjnych, w tym poważnej awarii przemysłowej.

9.15.1. Zagrożenia w związku z pracą maszyn górniczych i ruchem pojazdów.

Najpoważniejszymi skutkami dla środowiska wypadków mogą być wycieki paliw z rozszczelnionych zbiorników maszyn górniczych i samochodów transportujących piasek.

Możliwości oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu poprzez rozwiązania techniczne są z natury rzeczy ograniczone i dlatego zarządca terenu powinien zadbać, aby w razie wystąpienia awarii były dostępne odpowiednie metody i środki pozwalające na szybkie i skuteczne likwidowanie jej skutków.

W przypadku zauważenia wycieku paliwa /oleju napędowego/ należy natychmiast zebrać zaolejony piasek do szczelnego pojemnika i przekazać do utylizacji.

Piasek żółty ma dobre własności sorpcyjne, stad też nie zachodzi obawa o zanieczyszczenie gleby czy wód podziemnych.

W razie konieczności dolewania paliwa, czy oleju  do pracujących maszyn górniczych należy zachować szczególną ostrożność.

9.15.2. Określenie sytuacji awaryjnych wynikających z pracy analizowanych obiektów.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia inne sytuacje awaryjne oprócz opisanych w punkcie poprzednim nie będą występować, nie przewiduje się stanów awaryjnych, mogących mieć znaczący wpływ na środowisko.

Projektowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku występowania awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku występowania powyższej awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58 poz.535) wraz ze zmianami z 31 stycznia 2006 roku (Dz. U. nr 30 poz. 208).

W czasie eksploatacji projektowanych obiektów nie występują substancje niebezpieczne w takiej ilości lub technologie, które kwalifikowałyby instalację do instalacji o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

## 9.16. Opis możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na niewielką emisje zanieczyszczeń, niewielki zasięg oddziaływania przedsięwzięcia i znaczną odległość od granicy państwa (około 90  km) projektowana inwestycja nie wykazuje oddziaływania transgranicznego.

## 9.17. Opis oddziaływania na obszary NATURA 2000 i  Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Europejska Siec Ekologiczna Natura 2000 jest programem ochrony przyrody wspólnie realizowanym przez kraje Unii Europejskiej (UE) i polegającym na stworzeniu sieci obszarów chronionych na terenie całej UE. Program ten stanowi realizacje ustaleń międzynarodowej Konwencji o Bioróżnorodności z Rio de Janeiro (1992). Nadrzędnym celem istnienia sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest skuteczna ochrona różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, realizowana poprzez aktywne działania na rzecz najbardziej zagrożonych siedlisk i gatunków wskazanych w Dyrektywach: Ptasiej i Siedliskowej. Bezpośrednim celem ochrony obszarowej prowadzonej w ramach sieci Natura 2000 jest utrzymanie lub odtworzenie tzw. korzystnego statusu ochronnego (nazywanego też właściwym stanem ochrony) gatunków i siedlisk, dla których ochrony wyznaczony został dany obszar. We wszystkich krajach UE w odniesieniu do obszarów Natura 2000 obowiązuje jedna zasada – kraje członkowskie podejmą odpowiednie działania mające na celu unikniecie na obszarach Natura 2000 pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000.

Typy obszarów Natura 2000 i prawne podstawy ich wyznaczania:

- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) – wyznaczane na podstawie Dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywy Ptasiej) - nakładającej na państwa członkowskie obowiązek ochrony wszystkich dziko żyjących ptaków oraz najważniejszych ich siedlisk – w szczególności gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do tej Dyrektywy;

- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS) – wyznaczane na podstawie Dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywy Siedliskowej) - zobowiązującej kraje członkowskie UE do ochrony siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.

Oba typy obszarów mogą się pokrywać terytorialnie.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (wraz z późniejszymi zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. nr 198 z 2008 roku, poz. 1226), wyznacza na terenie kraju 141 obszary specjalnej ochrony ptaków. Określa również nazwę, położenie administracyjne obszar i mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony oraz sprawującego nadzór nad obszarem.

Teren kopalni piasku wydmowego leży w granicach obszaru NATURA 2000 - PLB 180005 „Puszcza Sandomierska”, jak również na obszarze Mielecko - Głogowsko – Kolbuszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Mała skala przedsięwzięcia - /powierzchnia zaprojektowana pod wydobycie piasku stanowi zaledwie  0,0097% powierzchni obszaru specjalnej  ochrony ptaków Puszcza Sandomierska oraz 0,0238% powierzchni Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu/ oraz zastosowana technologia zminimalizuje negatywne oddziaływanie na otoczenie. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą krótkotrwałe (związane z eksploatacją), odwracalne (rekultywacja terenu poeksploatacyjnego).

Ze względu na małą skalę inwestycji oraz rozwiązania techniczne i technologiczne, lokalizacja inwestycji w granicach wyżej wymienionych obszarów podlegających ochronie prawnej, także w ramach Natura 2000, nie wpłynie na zanieczyszczenia w/w obszarów chronionych.

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożenia dla celów ochrony tych terenów - nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000 (zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Nie stwierdzono też, aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami Rady: 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory („Dyrektywa Siedliskowa"), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków („Dyrektywa Ptasia") oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn. 16 maja 2005, w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

Za realizacją planowanej inwestycji przemawiają uwarunkowania geologiczne. Złoża kopalin pospolitych, tj. kruszyw naturalnych, surowców ilastych czy torfów oraz podstawowych tj. gazu ziemnego występują stosunkowo rzadko.

W myśl przepisów ustawy dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 25 z 2008 roku poz. 150 z późniejszymi zmianami) złoża kopalin podlegają ochronie, polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin. Eksploatację złoża kopaliny należy prowadzić w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny. Podejmujący eksploatację złóż kopaliny jest obowiązany przedsięwziąć środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy przyrodnicze. Wyrazem ochrony złóż kopalin wynikającym z w/w przepisów jest uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale  5.2 niniejszego „Raportu …” opisano szczegółowo oddziaływanie planowanej do realizacji inwestycji na obszar NATURA 2000. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że projektowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu zarówno na cele, jak i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów. /w okresie długoterminowym realizacja dokumentowanego przedsięwzięcia może mieć nawet pozytywne skutki – odnowienie uprawy leśnej poprzez nasadzenie zdrowych sadzonek drzew/.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Mielecko - Głogowsko – Kolbuszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie tego obszaru zakazuje się:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony .środowiska (Dz. U.Nr 62, poz. 627, z pó.n. zm.2);

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym

lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy terenów objętych koncesjami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.3) lub ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W omawianym przypadku mamy do czynienia z przedsięwzięciem polegającym na wydobywaniu piasku na podstawie koncesji wydanej na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.).

Na podstawie przeprowadzonej analizy brak jest przesłanek, które wskazywałyby, że ustalenia cytowanego powyżej rozporządzenia zostaną naruszone, oczywiście pod warunkiem właściwego zaplanowania robót oraz przestrzegania wymogów wynikających z przepisów prawnych i zaleceń wynikających z ustaleń niniejszego raportu.

# X. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU.

W trakcie udostępniania złoża zostanie zniszczona roślinność w zasięgu projektowanych robót ziemnych. Szata roślinna w sąsiedztwie wnioskowanego terenu nie zostanie jednak zniszczona wskutek realizacji inwestycji, ponieważ eksploatacja złoża odbywać się będzie wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża.

Operat rekultywacyjny powinien uwzględniać zagadnienia związanymi z walorami przyrodniczymi i ochroną różnorodności florystycznej tego terenu.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu kopalni na ornitofaunę proponuje się działania przygotowawcze rozpocząć po okresie rozrodu czyli po okresie lęgowym.

W przypadki kontynuowania obecnego sposobu zagospodarowania terenu, nie dojdzie w szybkim czasie do odbudowy zniszczonego /zdegradowanego/ drzewostanu.

W tym przypadku wskazana jest ingerencja człowieka /nasadzenie zdrowych sadzonek i właściwa pielęgnacja lasu/. Przyśpieszy to odbudowę mocno zniszczonego drzewostanu. Wyrównanie terenu /po zakończeniu eksploatacji piasku / poprawi uwilgotnienie gleby i tym samym zwiększy roczne przyrosty sadzonek.

W ramach rekultywacji terenu przewiduje się wykonanie nasadzenie drzew /odnowienie uprawy leśnej/ zgodnie z Planem urządzenia lasu, zdrowymi sadzonkami. Jest to działanie zgodne z długoterminową polityką w zakresie obudowania właściwej jakości drzewostanu.

# XI. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.

Standardy rozwiązań techniczno-technologicznych w zakresie wydobywania piasku i kruszyw dla tego typu obiektów jak dokumentowana kopalnia piasku wydmowego są na terenie kraju ujednolicone (stosowane są zbliżone rozwiązania technologiczne).

Wybrany wariant rozwiązań technologicznych spełnia wymogi przepisów ochrony środowiska. Wybrane rozwiązania gwarantują zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska przy normalnej eksploatacji, jak i wypadku Nadzwyczajnych Zagrożeń Środowiska. Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne są najlepsze przy obecnej lokalizacji i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Występuje minimalne oddziaływania w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, emisji hałasu oraz zagrożenia dla gleby, brak jest ujemnych oddziaływań w zakresie oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe oraz innych komponentów środowiskowych.

Występujące zagrożenia nie powodują przekroczeń norm dopuszczalnych 
w środowisku, a zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne odpowiadają standardom stosowanym w tej branży.

Projektowane przedsięwzięcie spełnia wymagania, przy których określaniu (zgodnie z artykułem 143 ustawy Prawo Ochrony Środowiska) uwzględnia się w szczególności:

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku powstających odpadów,

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

- wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

- postęp naukowo – techniczny.

# XII. WSKAZANIE KONIECZNOŚCI USTANOWIENIA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA.

Analizowane przedsięwzięcie nie ma ponadnormatywnego wpływu na ludzi i na elementy środowiska, w tym na walory krajobrazowe, istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu.

Nie występują obszary ponadnormatywnego wpływu inwestycji na środowisko przy realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Raportu.

W związku z projektowanym przedsięwzięciem nie dojdzie do naruszenia interesów osób trzecich (zarówno w związku  z przepisami ochrony środowiska jak i przepisami budowlanymi).

W związku z tym dla analizowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania.

# XIII. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ.

Zagadnienia poruszone w Raporcie przedstawiono w formie graficznej w pozycji  „Załączniki” oraz w rozdziale 4.3 niniejszego Raportu.

# XIV. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE  KARTOGRAFICZNEJ W SKALI ODPOWIADAJĄCEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI ANALIZOWANYCH W RAPORCIE ZAGADNIEŃ ORAZ UMOŻLIWIAJĄCEJ KOMPLEKSOWE PRZEDSTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH ANALIZ  ODDZIAŁYWANIA  PRZEDSIĘWZIĘCIA  NA ŚRODOWISKO

Zagadnienia w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedstawione zostały w punkcie III i IV niniejszego Raportu oraz z w pozycji „Załączniki”.

# XV. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM.

Każda inwestycja może być potencjalnym źródłem konfliktów społecznych.

W naszym przypadku mamy do czynienia z  przedsięwzięciem polegającym na eksploatacji kopaliny – piasku kwarcowego do celów budowlanych po wykonaniu prac geologicznych i udokumentowaniu zasobów złoża pod nazwą „Ostrowy Tuszowskie – Guźda”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w znacznej odległości od istniejących lub projektowanych obiektów mieszkalnych - około 800 m od najbliżej położonego budynku.

Położenie obiektu, jego charakter jak i zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne pozwalają na minimalizację zagrożeń konfliktem społecznym, w związku z planowanym przedsięwzięciem.

Nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w zakresie emisji do powietrza i poziomu hałasu.

Podsumowując – należy stwierdzić, że ewentualny konflikt społeczny 
w związku z planowanym przedsięwzięciem jest bardzo mało prawdopodobny zarówno na etapie przygotowania złoża do wydobycia, jak i eksploatacji piasku.

# XVI. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU.

Nie przewiduje się monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wynika to z obowiązujących przepisów prawnych i niewielkiej skali oddziaływania.

Zasięgi oddziaływania akustycznego i stężeń poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza jest niewielki, a po zakończeniu eksploatacji uciążliwości z tego rodzaju znikną. teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

# XVII. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT.

Zagadnienie sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej do realizacji inwestycji nie powoduje występowania trudności wynikających 
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Jedyną napotkaną trudnością jest problem z właściwym oszacowaniem wpływu hałasu na zwierzęta leśne, w tym na ptaki.

Wiadomą rzeczą jest fakt, że hałas powoduje wypłoszenie zwierząt, jednak coraz częściej pojawiają się w literaturze stwierdzenia o dużym stopniu adaptacji zwierząt /w tym ptaków/ do zmieniających się warunków środowiskowych.

W niniejszym raporcie zwrócono jednak uwagę na fakt, że teren zajęty pod eksploatację piasku stanowi zaledwie  0,0097% powierzchni obszaru specjalnej  ochrony ptaków Puszcza Sandomierska oraz 0,0238% powierzchni Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, co sprawia, zwierzęta /do czasu odbudowania siedlisk/ znajdą schronienie na pozostałym obszarze lasu.

# XVIII. STOPIEŃ I SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA ZAWARTYCH W DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH I INNYCH DECYZJACH WYDANYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA WEDŁUG ARTYKUŁU 72 USTAWY.

Dla analizowanego przedsięwzięcia nie była dotychczas wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  - stąd brak możliwości uwzględnienia wymogów dotyczących ochrony środowiska w niej zawartych.

# XIX. WNIOSKI KOŃCOWE.

## 19.1. Warunki do uwzględnienia w trakcie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia

- Przygotowanie złoża do wydobycia  /wycinkę drzewostanu/ należy rozpocząć po okresie rozrodu czyli po okresie lęgowym ptaków - w szczególności gatunków chronionych.

- Należy ściśle przestrzegać technologii zarówno w zakresie przygotowania złoża jak i jego wydobycia opisanej w niniejszym Raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

- W razie wycieku substancji ropopochodnych z pracujących maszyn i samochodów należy jak najszybciej zebrać zaolejony piasek do szczelnego pojemnika i przekazać do utylizacji.

- Należy prowadzić rejestr rodzaju i ilości powstających odpadów, a także  odpadów przekazywanych do odzysku lub unieszkodliwiania.

## 19.2. Wnioski dotyczące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

- Korzystanie ze środowiska nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych przepisów dla wszystkich elementów środowiska i rodzajów oddziaływania (przy zachowaniu warunków Raportu) na terenach chronionych. Zachowane są też normy emisji zanieczyszczeń i poziom hałasu dla lokalizacji oddalonej o około 800 m od projektowanej inwestycji.

- Nie są w związku z planowaną inwestycją naruszone interesy osób trzecich.

- Poucza się o konieczności ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (na mocy odrębnych przepisów) – sprawozdania należy przesyłać do Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

## 19.3. Podsumowanie wniosków

Wybrany wariant przedsięwzięcia jest korzystny dla środowiska, a zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne możliwymi do realizacji w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska przy obecnej lokalizacji i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Występujące zagrożenia nie powodują przekroczeń norm dopuszczalnych w środowisku, a zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne odpowiadają najnowszym osiągnięciom krajowym i zagranicznym w tej branży.

Zaniechanie projektowanego przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji piasku wydmowego ze złoża: „Ostrowy Tuszowskie – Guźda” położonego w miejscowości Ostrowy Tuszowskie gm. Cmolas sprawi, że pozostanie ono w niezmienionym stanie. W chwili obecnej teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia jest porośnięty lasem, który jest bardzo mocno zdewastowany /co zostało przedstawione na zdjęciach w rozdziale 4.1.4 niniejszego raportu/. Porastające wzgórza sosny, chociaż mają już kilkadziesiąt lat są chore, skarłowaciałe i połamane.  Pozostawienie lasu w stanie, w jakim jest obecnie nie rokuje nadziei na szybką poprawę jakości drzewostanu i środowiska. Wykarczowanie istniejących, chorych i pokrzywionych drzew oraz nasadzenie w ich miejsce nowych sadzonek z pewnością spowodowałoby poprawę stanu zdrowotnego lasu, przywrócenie jego roli w ramach OCHK i obszaru NATURA 2000. /Flora i fauna uległaby zdecydowanej poprawie/. Byłoby to możliwe w wyniku wykonaniu rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji kruszywa na koszt przedsiębiorcy.

Sam proces eksploatacji byłby prowadzony w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska t.j. eksploatacja odbywałaby się w systemie jak najmniej inwazyjnym. Wielkość wydobycia, na poziomie około 20 tyś m3 rocznie oznacza, że w ciągu godziny z terenu kopalni wyjeżdżałoby maksymalnie 1 - 2 samochodów, a w ciągu dnia byłoby to do 10 pojazdów. W takim przypadku na terenie kopalni pracowałaby jedna maszyna górnicza – ładowarka kołowa. Nie powodowałoby to nadmiernego stresu dla ptaków i innych zwierząt. Również proces pozyskiwania piasku byłby prowadzony w sposób minimalizujący presję na środowisko – eksploatacja prowadzona byłaby etapowo – na potrzeby wydobycia zajmowany byłby jednorazowo obszar o powierzchni około 1 – 2 ha, który natychmiast po jej zakończeniu zostałby poddany rekultywacji /zalesiony zdrowymi sadzonkami/.

Niewielkie obniżenie terenu, powstałe w wyniku zebrania wydm piasku kwarcowego spowoduje lepsze uwilgotnienie gruntu, co przełoży się na polepszenie możliwości przyrostu rocznego sadzonek sosny. / W chwili obecnej odpływ wody z wydm piasku powoduje karłowacenie sosny porastającej wzgórza.

Odbudowa drzewostanu byłaby bardzo korzystna dla środowiska, powstałyby nowe siedliska dla ptaków /w tym dla gatunków chronionych/.  Również dla innych zwierząt poprawiłaby się możliwość zakładania siedlisk i żerowania.

Nadmienić należy, że wpływ planowanego przedsięwzięcia na krajobraz byłby praktycznie niezauważalny. Jest to teren leśny, w związku z czym szybszy wzrost drzew /zdrowe sadzonki w terenie obniżonym – lepiej uwilgotnionym/ zniweluje ewentualny ubytek terenu o kilka metrów powstały w wyniku poboru piasku. Zmiany w krajobrazie nie będą zauważalne. Po zakończeniu eksploatacji przedsięwzięcia teren zostanie zalesiony, zwrócony przyrodzie z tym, że w tym przypadku odnowienia leśne będą miały szanse na prawidłowy rozwój, co oznacza szybszy przyrost masy drzewnej i powstanie kompleksu leśnego godnego miana „Puszczy Sandomierskiej”.

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,  dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków i wzajemne oddziaływanie między tymi elementami -  obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska i emisji został zamieszczony w następnym (IX) punkcie niniejszego opracowania.

Wybrany „wariant inwestycyjny”  przedsięwzięcia jest korzystny dla środowiska, a zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne możliwymi do realizacji przy obecnej lokalizacji i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Zastosowane rozwiązania /ograniczona wielkość wydobycia piasku – kilka samochodów dziennie/ gwarantują zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska przy normalnej eksploatacji obiektu.

Projektowane przedsięwzięcie w „wariancie inwestycyjnym” nie będzie miało ponadnormatywnego wpływu na ludzi, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, dobra materialne, zabytki, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziaływania między tymi elementami. Jedynym, czasowo ujemnym skutkiem realizacji przedsięwzięcia będzie jego oddziaływanie na faunę i florę w okresie przygotowania terenu i prowadzenia wydobycia piasku.

Uciążliwość obiektów nie przekracza norm dopuszczalnych na terenach chronionych oraz nie narusza interesów osób trzecich.

Wnioskuję o uzgodnienie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla dokumentowanego przedsięwzięcia p.n. „EKSPOLATACJA ZŁOŻA PIASKU OSTROWY TUSZOWSKIE - GUŹDA"  W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY TUSZOWSKIE, GMINA CMOLAS; POWIAT KOLBUSZOWA”

## 19.4. Zagadnienia do uwzględnienia w decyzji środowiskowej

Rodzaj przedsięwzięcia:

„EKSPOLATACJA ZŁOŻA PIASKU „OSTROWY TUSZOWSKIE - GUŹDA"  W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY TUSZOWSKIE, GMINA CMOLAS; POWIAT KOLBUSZOWA”

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

PPHU GUCIO

Andrzej Guźda

Ostrowy Baranowskie 141

36-106 Trzęsówka

Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji piasku po uprzednim udokumentowaniu złoża „Ostrowy Tuszowskie – Guźda” położonego w granicach działek o nr ew : 596/1, 596/2, 595, 594/1, 594/2, 593, 592, 591 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie gm. Cmolas.

Kopalina eksploatowana będzie w postaci naturalnej, bez stosowania przeróbki mechanicznej. Urobek będzie wywożony z terenu kopalni samochodami ciężarowymi.

Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia pod działalność przemysłową zajęta zostanie docelowo cześć działek o nr ew : 596/1 - pow. 0,8159 ha, 596/2 – pow. 1,67 ha, 595 – pow. 0,96 ha, 594/1 – pow. 0,72 ha, 594/2 – pow. 0,3153, 593 – 1,46 ha, 592 – 1,65 ha, 591 – 1,22h, o łącznej  powierzchni 8,8112 ha.

  - Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1- 13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1,  10 i 14

W decyzji należy zastosować następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- W zakresie ochrony wody i gleby:

  - Dbałość o właściwy stan techniczny maszyn i zapobieganie ewentualnym wyciekom paliwa.

    - W zakresie powietrza atmosferycznego:

      - Ograniczenie emisji niezorganizowanej - poprzez prawidłową eksploatację maszyn górniczych i zapobieganie sytuacjom awaryjnym,

        - W zakresie klimatu akustycznego:

          - Utrzymywanie w sprawności urządzeń technologicznych emitujących hałas

            - W zakresie gospodarki odpadami:

              - Stosowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z zapisami „Ustawy o odpadach”

W zakresie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska:

  - Utrzymywanie maszyn górniczych w sprawności technicznej,

  - Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, 
w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony Środowiska.

Projektowany obiekt nie zalicza się do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Zastosowane będą jednak rozwiązania ograniczające możliwość i skutki wystąpienia awaryjnego skażenia środowiska substancjami ropopochodnymi.

  - Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na niewielką emisje zanieczyszczeń, niewielki zasięg oddziaływania i znaczną odległość od granicy państwa (około 90  km) projektowane przedsięwzięcie nie wykazuje oddziaływania transgranicznego.

Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach można na wnioskodawcę nałożyć obowiązki:

- Dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej.

Nie ma potrzeby wykonywania kompensacji przyrodniczej.

Brak potrzeby ustalania monitoringu środowiska dla przedsięwzięcia.

- Dotyczące  konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Uciążliwość projektowanych obiektów nie przekracza dopuszczalnych norm na terenach chronionych – stąd nie ma potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

- Dotyczące przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając zakres oraz termin jej przedstawienia,

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia i zastosowane rozwiązania ograniczające zagrożenie dla środowiska nie ma (zdaniem autorów „Raportu...”) potrzeby wykonania analizy porealizacyjnej. /Analiza porealizacyjna będzie wykonana w ramach odbioru terenu po dokonaniu jego rekultywacji/.

- Dotyczące stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,  10 i 14.

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia,  projektowany sposób użytkowania obiektu oraz zastosowane rozwiązania ograniczające zagrożenie dla środowiska oraz znaczną odległość od granicy państwa  nie ma potrzeby postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

# XX. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO ELEMENTU RAPORTU.

Opracowany raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „EKSPOLATACJA ZŁOŻA PIASKU „OSTROWY TUSZOWSKIE - GUŹDA"  W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY TUSZOWSKIE, GMINA CMOLAS; POWIAT KOLBUSZOWA”,

ma na celu wykazanie w jaki sposób ewentualna realizacja inwestycji wpłynie na stan środowiska naturalnego w rejonie jej lokalizacji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: PPHU GUCIO, Andrzej Guźda, Ostrowy Baranowskie 141, 36-106 Trzęsówka.

Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia pod działalność przemysłową zajęta zostanie docelowo cześć działek o nr ew : 596/1 - pow. 0,8159 ha, 596/2 – pow. 1,67 ha, 595 – pow. 0,96 ha, 594/1 – pow. 0,72 ha, 594/2 – pow. 0,3153, 593 – 1,46 ha, 592 – 1,65 ha, 591 – 1,22h, o łącznej  powierzchni 8,8112 ha.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji kopaliny – piasku kwarcowego do celów budowlanych po wykonaniu prac geologicznych i udokumentowaniu zasobów złoża pod nazwą „Ostrowy Tuszowskie – Guźda”,  położonego na wschód od udokumentowanego ze środków budżetu Państwa w kat. C2 złoża piasku „Ostrowy Tuszowskie”.

Kopalina eksploatowana będzie w postaci naturalnej, bez stosowania przeróbki mechanicznej. Urobek będzie wywożony z terenu kopalni samochodami ciężarowymi.

Technologia działalności przewidzianej w omawianym przedsięwzięciem jest typowa dla odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych, bez używania materiałów wybuchowych i bez stosowania procesów kruszenia, sortowania i uszlachetniania wydobytej kopaliny.  W procesie produkcyjnym zastosowane zostaną typowe maszyny do robót ziemnych i transportowych takie jak:

- koparki hydrauliczne jednonaczyniowe, /szt. 1/

- spycharki gąsienicowe, /szt. 1/

- ładowarki hydrauliczne kołowe /szt. 1/

- samochody ciężarowe różnych marek.

Proces realizacji przedsięwzięcia przebiegał będzie w trzech fazach, wyszczególnionych poniżej:

  - Faza robót przygotowawczych i udostępniających złoże kopaliny, polegająca na etapowej wycince drzew oraz na etapowym zdejmowaniu nadkładu znad warstwy piasku przewidzianego do eksploatacji w określonym okresie [np. 2-ch miesięcy] i przemieszczeniu go na zwałowiska, a w następnej kolejności na zacięciu złoża, tzn. na udostępnieniu pokładu kopaliny do eksploatacji na skalę przemysłową.

  - Faza robót eksploatacyjnych, polegająca na wybieraniu metodą odkrywkową udokumentowanych zasobów piasku zgodnie z zasadami techniki górniczej i z zachowaniem przepisów bhp, przez koparki podsiębierne lub ładowarki wraz z załadunkiem na środki transportowe odbiorców.

  - Faza robót likwidacyjnych i rekultywacji terenu, polegająca na wyprofilowaniu skarp i czaszy wyrobiska poeksploatacyjnego oraz zagospodarowaniu terenu zgodnie z projektem rekultywacji. Przewiduje się rekultywację terenów poeksploatacyjnych omawianego przedsięwzięcia w kierunku zalesienia sadzonkami sosny zwyczajnej.

Teren kopalni piasku wydmowego leży w granicach obszaru NATURA 2000 - PLB 180005 „Puszcza Sandomierska”,  jak również na obszarze Mielecko - Głogowsko – Kolbuszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Mała skala przedsięwzięcia - /powierzchnia zaprojektowana pod wydobycie piasku stanowi zaledwie  0,0097% powierzchni obszaru specjalnej  ochrony ptaków Puszcza Sandomierska oraz 0,0238% powierzchni Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu/ oraz zastosowana technologia zminimalizuje negatywne oddziaływanie na otoczenie. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą krótkotrwałe (związane z eksploatacją), odwracalne (rekultywacja terenu poeksploatacyjnego).

Ze względu na małą skalę inwestycji oraz rozwiązania techniczne i technologiczne, lokalizacja inwestycji w granicach wyżej wymienionych obszarów podlegających ochronie prawnej, także w ramach Natura 2000, nie wpłynie na zanieczyszczenia w/w obszarów chronionych.

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożenia dla celów ochrony tych terenów - nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000 (zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Nie stwierdzono też, aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami Rady: 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory („Dyrektywa Siedliskowa"), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków („Dyrektywa Ptasia") oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn. 16 maja 2005, w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

Za realizacją planowanej inwestycji przemawiają uwarunkowania geologiczne. Złoża kopalin pospolitych, tj. kruszyw naturalnych, surowców ilastych czy torfów oraz podstawowych tj. gazu ziemnego występują na terenie gminy Cmolas stosunkowo rzadko.

W myśl przepisów ustawy dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 25 z 2008 roku poz. 150 z późniejszymi zmianami) złoża kopalin podlegają ochronie, polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin. Eksploatację złoża kopaliny należy prowadzić w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny. Podejmujący eksploatację złóż kopaliny jest obowiązany przedsięwziąć środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy przyrodnicze. Wyrazem ochrony złóż kopalin wynikającym z w/w przepisów jest uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale  5.2 niniejszego „Raportu …” opisano szczegółowo oddziaływanie planowanej do realizacji inwestycji na obszar NATURA 2000. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że projektowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu zarówno na cele, jak i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów. /w okresie długoterminowym realizacja dokumentowanego przedsięwzięcia będzie mieć pozytywne skutki – odnowienie uprawy leśnej poprzez nasadzenie zdrowych sadzonek drzew/.

W pobliżu przedmiotowego przedsięwzięcia tj. w zasięgu jego bezpośredniego oddziaływania na środowisko nie ma obiektów szczególnie chronionych, co sprawia, że nie istnieje wymóg dokonywania uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Nie ma tu również elementów stanowiących dziedzictwo kultury i historii.

Zaniechanie projektowanego przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji piasku wydmowego ze złoża: „Ostrowy Tuszowskie – Guźda” położonego w miejscowości Ostrowy Tuszowskie gm. Cmolas sprawi, że pozostanie ono w niezmienionym stanie. W chwili obecnej teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia jest porośnięty lasem, który jest bardzo mocno zdewastowany /co zostało przedstawione na zdjęciach w rozdziale 4.1.4 niniejszego raportu/. Porastające wzgórza sosny, chociaż mają już kilkadziesiąt lat są chore, skarłowaciałe i połamane.  Pozostawienie lasu w stanie, w jakim jest obecnie nie rokuje nadziei na szybką poprawę jakości drzewostanu i środowiska. Wykarczowanie istniejących, chorych i pokrzywionych drzew oraz nasadzenie w ich miejsce nowych sadzonek z pewnością spowodowałoby poprawę stanu zdrowotnego lasu, przywrócenie jego roli w ramach OCHK i obszaru NATURA 2000. /Flora i fauna uległaby zdecydowanej poprawie/. Byłoby to możliwe w wyniku wykonaniu rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji kruszywa na koszt przedsiębiorcy.

Sam proces eksploatacji byłby prowadzony w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska t.j. eksploatacja odbywałaby się w systemie jak najmniej inwazyjnym. Wielkość wydobycia, na poziomie około 20 tyś m3 rocznie oznacza, że w ciągu godziny z terenu kopalni wyjeżdżałoby maksymalnie 1 - 2 samochodów, a w ciągu dnia byłoby to do 10 pojazdów. W takim przypadku na terenie kopalni pracowałaby jedna maszyna górnicza – ładowarka kołowa. Nie powodowałoby to nadmiernego stresu dla ptaków i innych zwierząt. Również proces pozyskiwania piasku byłby prowadzony w sposób minimalizujący presję na środowisko – eksploatacja prowadzona byłaby etapowo – na potrzeby wydobycia zajmowany byłby jednorazowo obszar o powierzchni około 1 – 2 ha, który natychmiast po jej zakończeniu zostałby poddany rekultywacji /zalesiony zdrowymi sadzonkami/.

Niewielkie obniżenie terenu, powstałe w wyniku zebrania wydm piasku kwarcowego spowoduje lepsze uwilgotnienie gruntu, co przełoży się na polepszenie możliwości przyrostu rocznego sadzonek sosny. / W chwili obecnej odpływ wody z wydm piasku powoduje karłowacenie sosny porastającej wzgórza.

Odbudowa drzewostanu byłaby bardzo korzystna dla środowiska, powstałyby nowe siedliska dla ptaków /w tym dla gatunków chronionych/.  Również dla innych zwierząt poprawiłaby się możliwość zakładania siedlisk i żerowania.

Nadmienić należy, że wpływ planowanego przedsięwzięcia na krajobraz byłby praktycznie niezauważalny. Jest to teren leśny, w związku z czym szybszy wzrost drzew /zdrowe sadzonki w terenie obniżonym – lepiej uwilgotnionym/ zniweluje ewentualny ubytek terenu o kilka metrów powstały w wyniku poboru piasku. Zmiany w krajobrazie nie będą zauważalne. Po zakończeniu eksploatacji przedsięwzięcia teren zostanie zalesiony, zwrócony przyrodzie z tym, że w tym przypadku odnowienia leśne będą miały szanse na prawidłowy rozwój, co oznacza szybszy przyrost masy drzewnej i powstanie kompleksu leśnego godnego miana „Puszczy Sandomierskiej”.

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,  dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków i wzajemne oddziaływanie między tymi elementami -  obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska i emisji został zamieszczony w następnym (IX) punkcie niniejszego opracowania.

Wybrany „wariant inwestycyjny”  przedsięwzięcia jest korzystny dla środowiska, a zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne możliwymi do realizacji przy obecnej lokalizacji i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Zastosowane rozwiązania /ograniczona wielkość wydobycia piasku – kilka samochodów dziennie/ gwarantują zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska przy normalnej eksploatacji obiektu.

Na podstawie opracowanego raportu oddziaływania na środowisko stwierdza się:

- Realizowane przedsięwzięcie, po uwzględnieniu wszystkich zaleceń i warunków określonych w “Raporcie...”, nie będzie miało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, jak również nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu. Oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny, o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasięgu. Eksploatacja instalacji nie grozi zanieczyszczeniem wód, bądź degradacją powierzchni ziemi i gleby. Zagrożenia dla świata roślinnego i zwierzęcego mają bardzo ograniczony charakter i ustąpią z chwilą zakończenia eksploatacji piasku. Nie notuje się zagrożeń ani uciążliwości w zakresie gospodarki odpadami dzięki właściwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.

- Oddziaływania na środowisko, w trakcie przygotowania złoża i jego eksploatacji, mają wyłącznie charakter przejściowy i odwracalny, natomiast czas tych oddziaływań kończy się wraz  z zakończeniem wydobycia piasku. Wymagania ochrony środowiska na tym etapie należy osiągać poprzez:

- odpowiednią organizację robót,

- właściwy stan techniczny maszyn górniczych.

- W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane, sprawdzone rozwiązania w wielu istniejących tego typu obiektach funkcjonujących w analogicznych warunkach.

- Tereny (działki) otaczające dokumentowaną inwestycję nie odnotują uciążliwości, szkodliwości, ani potrzeby wprowadzenia ewentualnych ograniczeń w ich użytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

- Realizowane przedsięwzięcie nie będzie miało transgranicznego oddziaływania.

- W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) – nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

W niniejszym Raporcie dokonano oceny wpływu inwestycji na poszczególne komponenty środowiska zarówno na etapie realizacji, eksploatacji, jak też likwidacji.

Ze względu na dogodną lokalizację nie będzie ono powodować zagrożenia hałasem dla terenów chronionych z uwagi na ich znaczącą odległość od obiektu (~ 800 m) oraz stosowane procesy technologiczne.

Energia elektryczna nie będzie pobierana.

W zakładzie górniczym „Ostrowy Tuszowskie - Guźda" woda wykorzystywana będzie wyłącznie do celów higieniczno-sanitarnych przez zatrudnionych pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami §13 Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. z 2003r nr 169, poz. 1650] – „Pracodawca jest zobowiązany zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych”.

Zgodnie z §13 ust. 2 pkt. 3 w/w rozporządzenia ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza, / w warunkach projektowanego przedsięwzięcia/, niż: 30 litrów dziennie.

Przewidywane zatrudnienie w omawianym zakładzie górniczym osiągnie docelowo  3-ch pracowników. Wobec powyższego dzienne zapotrzebowanie wody do celów higieniczno-sanitarnych wyniesie około 90 litrów. Woda ta będzie dowożona w szczelnych pojemnikach z ujęcia prywatnego Przedsiębiorcy.

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy stałych obiektów budowlanych. Zaplecze socjalne dla pracowników zostanie urządzone w mobilnym obiekcie zaplecza budowy [barakowozie]. Natomiast dla potrzeb bytowych wybudowano ubikację terenową z dołem gnilnym dezynfekowaną środkami chemii gospodarczej.

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery /ze spalania oleju napędowego w silnikach maszyn górniczych i samochodów wywożących piasek/ będzie niewielka i nie powodująca przekroczeń dopuszczalnych wartości.

Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz według ustaleń zawartych w rozdziale IV niniejszego Raportu.

Wpływ realizowanego przedsięwzięcia na tereny chronione, w tym obszar NATURA 2000, jak również na teren Mielecko - Głogowsko – Kolbuszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu będzie ograniczony i przejściowy.

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożenia dla celów ochrony tych terenów - nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000 (zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

W związku z powyższym wnioskuje się o wydanie dla dokumentowanego zamierzenia inwestycyjnego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a także pozwolenia na budowę.

Komentarz dr Anny Traut-Seliga,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Skierniewicach

do realizacji przedsięwzięć gospodarczych na terenie objętym programem Natura 2000

Na obszarach Natura 2000 nie tworzy się klasycznej listy zakazów. Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z 16 października 2004r., na obszarach Natura 2000 możliwe jest prowadzenie dowolnej działalności gospodarczej, o ile nie wpływa ona negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000. Jest to rewolucyjne podejście do ochrony przyrody, możliwe właśnie dlatego, że przyroda na obszarach Natura 2000 ma być chroniona w toku użytkowania gospodarczego. Fakt ten nakłada na samorządy lokalne szczególną odpowiedzialność. Muszą tak kierować rozwojem gminy, aby nie przyczynił się on do zaniku siedlisk i gatunków ważnych dla Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że obszary Natura 2000 nie są „a priori”  wyłączone z zainwestowania. Wiele nowych inwestycji może powstać nawet w centrum obszaru Natura 2000 - o ile nie zagrozi to siedliskom i gatunkom „naturowym". Tę kwestię rozwiązuje się przez system raportów i ocen oddziaływania na środowisko oraz przez rzetelne sporządzanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego. Jeśli w tych dokumentach zostaną uczciwie wymienione, opisane i przedstawione na mapach obszary Natura 2000, potencjalny inwestor szybko będzie mógł podjąć decyzję o lokalizacji inwestycji w takim miejscu, by nie dochodziło do kolizji z celami ochrony danego obszaru Natura 2000. W ten sposób można uniknąć większości konfliktów, zanim w ogóle wybuchną.

Ochrona przyrody w toku użytkowania gospodarczego na obszarach Natura 2000 sprawia, iż na tych terenach funkcjonują liczne grupy interesu, m.in. rolnicy, właściciele stawów rybnych, leśnicy, przyrodnicy czy urzędnicy. Wszyscy oni powinni sobie uświadamiać, iż mogą mieć realny wpływ na ochronę przyrody w granicach danego obszaru Natura 2000. Specyfika programu Natura 2000 sprawia, iż członkowie lokalnych społeczności - jako gospodarze terenów chronionych - mają do odegrania kluczową rolę w procesie ochrony przyrody na obszarach „naturowych". Często jednak nie zdają sobie z tego sprawy, nie widzą w tym swojej szansy, a ochronę przyrody traktują jako niesprawiedliwie nałożone obciążenie i hamulec postępu. Takie podejście wynika z - często uzasadnionej - nieufności wobec rozwiązań narzuconych odgórnie, bez prawa do sprzeciwu lub wyrażenia własnego zdania. Tego typu rozwiązania często były stosowane w historii ochrony przyrody w Polsce. Nie odbiegliśmy daleko od tych „wzorców" - przecież pierwsze zatwierdzone przez Polskę obszary Natura 2000 zostały wprowadzone bez zachowania jakichkolwiek procedur, również tych związanych z udziałem społecznym. W tej sytuacji trudno się dziwić, iż lokalne społeczności przyjmują kolejne obszary Natura 2000 z nieufnością i negatywnym nastawieniem, które trudno przełamać. Bardzo często konsultacje społeczne na obszarach Natura 2000 rozpoczynają się od postulatu zniesienia tej formy ochrony (jak zresztą każdej innej) i wymieniania wszelkich - najczęściej nieprawdziwych - ograniczeń, jakie ona za sobą niesie. Zawsze pojawia się uzasadnienie: „nie chcemy, bo nikt nas nie pytał o zdanie".

Podobna sytuacja nie mogłaby mieć miejsca w krajach takich jak Wielka Brytania czy Francja, gdzie przed utworzeniem konkretnego obszaru Natura 2000 w oparciu o tereny prywatne do każdego właściciela gruntów szli urzędnicy związani z ochroną przyrody             i indywidualnie każdemu poświęcali czas na wyjaśnienie wszelkich niejasności i obaw, licząc na uzyskanie zgody na włączenie jego działek w granice obszaru Natura 2000. Tak traktowani członkowie lokalnych społeczności nie widzą w Naturze 2000 „dopustu Bożego”. Wręcz przeciwnie - korzystają z szans, które program ten za sobą niesie. Krzepi fakt, że również w Polsce wiele lokalnych społeczności korzysta z programu Natura 2000, aby promować swoją działalność społeczną, gospodarczą i proekologiczną, a także walory przyrodnicze i turystyczne. Obecnie w całej Unii Europejskiej logo programu Natura 2000 jest silną marką, ważną w produkcji żywności, rękodziele oraz turystyce. Lokalne społeczności polskich obszarów Natura 2000 również powinny stać się beneficjentem korzyści płynących z tej marki.

# Text boxes

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja złoża

Granica terenu inwestycji

Odległość od zabudowań

~ 900 m.

Roczna róża wiatrów

Lokalizacja

inwestycji

Granica terenu inwestycji

200 m

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji